# Часть II. Технические требования

# Техническое задание
на работы по модернизации и дооборудованию аппаратно-программных комплексов интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2010 году

Расшифровка встречающихся сокращений:

ИИВС - интегрированная информационно-вычислительная система;

ПО - программное обеспечение;

СУБД - система управления базами данных;

ПАК - программно-аппаратный комплекс;

СХД - система хранения данных;

ИТЦ - информационно-телекоммуникационный центр;

ППО - прикладное программное обеспечение;

ПО - программное обеспечение;

ПТС - программно-технические средства;

СУЗ - специальное устройство защиты;

СЭДО - система электронного документооборота;

КЗТД - комплекс защищенного терминального доступа;

ТРМ - терминальное рабочее место

# Цели

Целями работ являются:

- Модернизация и техническое перевооружение аппаратно-программных комплексов (далее работы) интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2010 году.

- создание условий для надежной работы прикладных комплексов ИИВС Федерального агентства по рыболовству;

- повышение степени информационной безопасности ИИВС Федерального агентства по рыболовству.

# Задачи

Основными задачами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: Москва, Рождественский бульвар, д. 12 стр. 1, 2, д. 14 стр. 1, д. 15 стр. 1, являются:

- модернизация вычислительного комплекса в составе центра обработки данных;

- модернизация ПАК Active Directory;

- создание ПАК обновлений Microsoft;

- создание ПАК антивирусной защиты;

- модернизация ПАК прокси-сервера;

- модернизация ПАК бюджетной росписи;

- модернизация ПАК 1С;

- создание ПАК межведомственного взаимодействия СЭДО;

- повышение отказоустойчивости сертифицированного ПАК защиты информации и маршрутизации;

- модернизация ПАК внутреннего портала;

- модернизация инфраструктуры центра обработки данных;

- модернизация ЛВС;

- расширение системы IP-телефонии;

- расширение системы IP-телефонии для выделенных помещений;

- создание системы хранения данных;

- расширение единой системы управления ИИВС;

- расширение комплекса защищенного терминального доступа;

- модернизация граничного маршрутизатора Cisco 2811;

- модернизация системы резервного копирования.

# Содержание работ и основные требования к ним

# Работы по вводу в эксплуатацию

Для решения поставленных задач должны быть выполнены следующие работы:

- поставка, монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию компьютерного оборудования, а также систем ИИВС;

- интеграция существующего оборудования с создаваемыми системами;

- выпуск эксплуатационной документации на модернизируемые и новые системы ИИВС;

- обучение персонала (не более пяти технических специалистов) работе с системами ИИВС.

Помимо мероприятий по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования и программного обеспечения должна быть обеспечена гарантийная поддержка оборудования и программного обеспечения систем ИИВС.

# Связь с существующими подсистемами

Системы ИИВС должны быть созданы с учетом существующих подсистем, работающих в Федеральном агентстве по рыболовству.

# Поддержка стандартов

Оборудование должно иметь модульную структуру с возможностью реконфигурации.

# Надежность

В ИИВС должно быть предусмотрено необходимое резервирование элементов для обеспечения требуемой надежности.

# Управление

Программно-технические средства должны обеспечивать поддержку основных средств сетевого взаимодействия и иметь средства контроля, настройки и администрирования.

# Модернизация

Системы ИИВС должны иметь возможность динамической реконфигурации и модернизации без остановки работы ИИВС.

Системы ИИВС должны иметь возможность наращивания вычислительной мощности.

# Требования по составу

Должны быть выполнены работы по поставке оборудования и программного обеспечения (лицензии на их использование), монтажу, комплексированию и пуско-наладке, выпуску эксплуатационной документации следующих программно-аппаратных средств ИИВС Федерального агентства по рыболовству:

- вычислительного комплекса в составе центра обработки данных;

- ПАК Active Directory;

- ПАК обновлений Microsoft;

- ПАК антивирусной защиты;

- ПАК прокси-сервера;

- ПАК бюджетной росписи;

- ПАК 1С:

- ПАК межведомственного взаимодействия СЭДО;

- ПАК защиты информации и маршрутизации;

- ПАК внутреннего портала;

- инфраструктуры центра обработки данных;

- ЛВС;

- системы IР-телефонии;

- системы IP-телефонии для выделенных помещений;

- системы хранения данных:

- единой системы управления ИИВС;

- комплекса защищенного терминального доступа;

- граничного маршрутизатора Cisco 2811;

- системы резервного копирования;

Состав поставляемого оборудования и ПО указан в таблице 1.

Таблица 1

| N | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Вычислительный комплекс в составе центра обработки данных |  |
| 1 | Сервер тип 1 | 2 |
| 2 | Сервер тип 2 | 1 |
| 3 | Сервер тип 3 | 3 |
| 4 | Сервер тип 4 | 1 |
| 5 | Сервер тип 5 | 1 |
| 6 | Сервисные контракты для серверов тип 1-4 на 1 год | 7 |
| 7 | ПАК защиты информации и маршрутизации | 1 |
|  | ЛВС |  |
| 8 | Коммутатор уровня ядра | 1 |
| 9 | Коммутатор уровня доступа | 3 |
| 10 | Сервисные контракты для коммутаторов на 1 год по схеме 8x5xNBD | 4 |
|  | Система IP-телефонии |  |
| 11 | Телефонные аппараты системы IP-телефонии | 47 |
| 12 | Сервисные контракты для телефонных аппаратов на 1 год по схеме 8x5xNBD | 47 |
| 13 | Панели расширения телефонного аппарата | 25 |
| 14 | Сервисные контракты для панелей расширения телефонного аппарата на 1 год по схеме 8x5xNBD | 25 |
| 15 | Конференц-станция | 1 |
| 16 | Сервисный контракт для конференц-станции на 1 год по схеме 8x5xNBD | 1 |
| 17 | Блоки питания и шнуры питания для телефонных аппаратов и конференц-станции | 118 |
| 18 | Ключи на унифицированные рабочие места | 48 |
| 19 | Сервисные контракты для ключей на унифицированные рабочие места | 48 |
|  | Система IP-телефонии для выделенных помещений |  |
| 20 | Телефонные аппараты системы IP-телефонии для выделенных помещений со специальным устройством защиты | 3 |
| 21 | Блоки питания и шнуры питания для телефонных аппаратов | 3 |
| 22 | Ключи на унифицированные рабочие места | 3 |
| 23 | Сервисные контракты для ключей на унифицированные рабочие места |  |
|  | Система видеосвязи |  |
| 24 | Видеокамеры | 47 |
| 25 | Сервисные контракты для видеокамер на 1 год по схеме 8x5xNBD | 47 |
|  | Система видеосвязи для выделенных помещений |  |
| 26 | Видеокамеры для выделенных помещений со специальным устройством защиты |  |
|  | Инфраструктура центра обработки данных |  |
| 27 | Телекоммуникационный шкаф 19" | 1 |
| 28 | Блок распределения питания тип 1 | 2 |
| 29 | Блок распределения питания тип 2 | 2 |
| 30 | Источник бесперебойного электропитания | 1 |
| 31 | KVM-переключатель | 1 |
| 32 | Консоль управления | 1 |
| 33 | Монтажный комплект | 1 |
|  | СХД |  |
| 34 | Система хранения данных | 1 |
| 35 | Адаптер Fibre Channel | 1 |
|  | Единая система управления ИИВС |  |
| 36 | Лицензия Unicenter NSM Managed Resource - v. 11.x для Windows с годовым сервисным контрактом | 7 |
|  | Модернизация граничного маршрутизатора Cisco 2811 |  |
| 37 | Модуль 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 или эквивалент | 1 |
| 38 | Модуль 64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module или эквивалент | 1 |
| 39 | Лицензия Feat Lie Survivable Remote Site Telephony Up To 35 Users или эквивалент | 1 |
|  | Расширение комплекса защищенного терминального доступа |  |
| 40 | Комплект оборудования ТРМ с двумя смарт-картами | 1 |
| 41 | Доверенное программное обеспечение терминального доступа сервера терминального доступа | 1 |
|  | Программное обеспечение |  |
| 42 | ПО WinSvrEnt RUS LicSAPk с лицензией или эквивалент | 4 |
| 43 | ПО WinSvrStd RUS LicSAPk с лицензией или эквивалент | 2 |
| 44 | ПО WinSvrStd 2008R2 RUS с лицензией или эквивалент | 1 |
| 45 | ПО WinSvrCAL RUS LicSAPk UsrCAL с лицензией или эквивалент | 30 |
| 46 | ПО FrFrntTMGEnt RUS LicSAPk 1 Proc с лицензией или эквивалент | 2 |
| 47 | ПО SQLSvrStd 2008 RUS с лицензией или эквивалент | 1 |
| 48 | ПО SQLCAL 2008 RUS с лицензией или эквивалент | 2 |
| 49 | ПО SQLSvrStd 2008 RUS IProc с лицензией или эквивалент | 1 |
| 50 | ПО SQLSvrStd RUS LicSAPk 1 Proc с лицензией или эквивалент | 2 |
| 51 | ПО SharePointSvr RUS LicSAPk с лицензией или эквивалент | 1 |
| 52 | ПО SharePointStdCAL 2007 RUS UsrCAL с лицензией или эквивалент | 17 |
| 53 | ПО резервного копирования Symantec Backup Exec с лицензией или эквивалент | 1 |

# Требования по назначению

Требования к серверам приведены в таблице 2.

Табл. 2 - Требования к серверам

| Сервер тип 1 |
| --- |
| Тип процессора | Четырехъядерный процессор Intel Xeon X5550 |
| Быстродействие процессора | Не менее 2,66 ГГц |
| Количество процессоров | 2 процессора |
| Обновление процессора | Поддержка 2 процессоров |
| Доступные типы ядра процессора | Четырехядерные |
| Внутренняя кэш-память | Кэш-память 3-го уровня не менее 8 МБ |
| Чипсет | Чипсет Intel 5520 или эквивалент |
| Память | DDR3 |
| Стандартное ОЗУ | Объем памяти не менее 12 ГБ |
| Шина FSB процессора | Шина FSB не менее 1333 МГц |
| Максимальная память | Не менее 144 ГБ |
| Слоты для памяти | 18 слотов DIMM |
| Встроенные приводы |
| Встроенные приводы | Четыре жестких диска не менее 500GB 7.2K 6G DP SFF SAS HotPIug |
| Контроллер хранилища | Контроллер Smart Array P410i/512 МБ BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0) или эквивалент |
| Характеристики системы |
| Форм-фактор | Стойка (2U) |
| Чипсет | Чипсет Intel 5520 или эквивалент |
| Сетевой интерфейс | Многофункциональный двухпортовый гигабитный серверный адаптер HP NC382i (всего четыре порта) с технологией TCP/IP Offload Engine и поддержкой Accelerated iSCSI |
| Внешние порты ввода-вывода | Последовательный - 1; мышь - 1; графический - 1; клавиатура - 1; VGA -2 (1 спереди, 1 сзади); Сетевые разъёмы RJ-45 - 4; порт удаленного управления iLO 2 - 1; слот SD - 1; порты USB 2.0 - 5 (2 спереди, 2 сзади, 1 внутри) |
| Гнёзда расширения | Не менее трех слотов расширения PCI-Express |
| Тип блока питания | Два блока питания не менее 750Вт с горячей заменой |
| Требования к питанию | от 100 до 240 В перем. тока, от 50 до 60 Гц |
| Совместимые операционные системы | MicrosoftR WindowsR Server; MicrosoftR WindowsR Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris 10 для систем х86/х64; NetWare; VMware; HP Citrix Essentials for XenServer |
| Размер без упаковки (Ш х Г х В) | He более 445 мм х 700 мм х 85 мм |
| Вес без упаковки | He более 20 кг |
| Соответствие отраслевым стандартам | Соответствие ACPI 2.0b; Соответствие PCI 2.2; Поддержка WOL; Сертификация логотипа MicrosoftR; Поддержка РХЕ; Совместимость с USB 1.1 и 2.0; SMBIOS 2.6.1 |
| Управление безопасностью | Пароль на включение питания; Пароль клавиатуры; Контроль дисковода гибких дисков; Контроль загрузки с дискеты; QuickLock, режим сетевого сервера; Съемные приводы для компакт-дисков и дискет; Контроль последовательного интерфейса; Пароль администратора; Блокировка конфигурации диска; Встроенное решение Lights-Out обеспечивает 12 настраиваемых учетных записей пользователей и шифрование по протоколу SSL |
| Удобство обслуживания | Направляющие для обслуживания в стойке; Выполнение ремонта клиентом (CSR) |
| Гарантия | Гарантия 1 год на комплектующие. Выезд специалиста в течение 4 часов, 13 часов 5 дней в педелю. |
| Сервер тип 2 |
| Тип процессора | Четырехъядерный процессор Intel Xeon X5550 |
| Быстродействие процессора | Не менее 2,66 ГГц |
| Количество процессоров | 2 процессора |
| Обновление процессора | Поддержка 2 процессоров |
| Доступные типы ядра процессора | Четырехядерные |
| Внутренняя кэш-память | Кэш-память 3-го уровня не менее 8 МБ |
| Чипсет | Чипсет Intel 5520 или эквивалент |
| Память | DDR3 |
| Стандартное ОЗУ | Объем памяти не менее 12 ГБ |
| Шина FSB процессора | Шина FSB не менее 1333 МГц |
| Максимальная память | Не менее 144 ГБ |
| Слоты для памяти | 18 слотов DIMM |
| Встроенные приводы |
| Встроенные приводы | Четыре жестких диска не менее 500GB 7.2K 60 DP SFF SAS HotPlug |
| Контроллер хранилища | Контроллер Smart Array P410i/512 МБ BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0) или эквивалент |
| Характеристики системы |
| Форм-фактор | Стойка (1U) |
| Чипсет | Чипсет Intel 5520 или эквивалент |
| Сетевой интерфейс | Один многофункциональный двухпортовый гигабитный серверный адаптер HP NC382i (всего два порта) с технологией TCP/IP Offload Engine и поддержкой Accelerated iSCSI |
| Внешние порты ввода-вывода | Клавиатура: 1; Мышь: 1; Последовательный: 1; Видео: 1; Сетевой разъём RJ-45: 2; порт удаленного управления iLO 2: 1; Слот SD: 1; Порты USB 2.0: Всего 4-2 сзади, 1 спереди, 1 внутри |
| Гнёзда расширения | Не менее двух слотов расширения PCI-Express |
| Тип блока питания | Два блока питания не менее 460Вт с горячей заменой |
| Требования к питанию | от 100 до 240 В перем. тока, от 50 до 60 Гц |
| Совместимые операционные системы | MicrosoftR WindowsR Server; MicrosoftR WindowsR Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris 10 для систем х86/х64; NetWare; VMwarc; HP Citrix Essentials for XenServer |
| Размер без упаковки (Ш х Г х В) | He более 426 мм х 700 мм х 43 мм |
| Вес без упаковки | He более 20 кг |
| Соответствие отраслевым стандартам | Соответствие ACPI 2.0b; Соответствие PCI 2.2; Поддержка WOL; Сертификация логотипа MicrosoftR; Поддержка РХЕ; Совместимость с USB 1.1 и 2.0; SMBIOS 2.6.1 |
| Управление безопасностью | Пароль на включение питания; Пароль клавиатуры; Контроль дисковода гибких дисков; Контроль загрузки с дискеты; QuickLock, режим сетевого сервера; Съемные приводы для компакт-дисков и дискет; Контроль последовательного интерфейса; Пароль администратора; Блокировка конфигурации диска; Встроенное решение Lights-Out обеспечивает 12 настраиваемых учетных записей пользователей и шифрование по протоколу SSL |
| Удобство обслуживания | Направляющие для обслуживания в стойке; Выполнение ремонта клиентом (CSR) |
| Гарантия | Гарантия 1 год на комплектующие. Выезд специалиста в течение 4 часов, 13 часов 5 дней в неделю. |
| Сервер тип 3 |
| Тип процессора | Четырехъядерный процессор Intel Xeon Е5540 |
| Быстродействие процессора | Не менее 2,53 ГГц |
| Количество процессоров | 1 процессор |
| Обновление процессора | Поддержка 2 процессоров |
| Доступные типы ядра процессора | Четырехядерные |
| Внутренняя кэш-память | Кэш-память 3-го уровня не менее 8 МБ |
| Чипсет | Чипсет Intel 5520 или эквивалент |
| Память | DDR3 |
| Стандартное ОЗУ | Объем памяти не менее 6 ГБ |
| Шина FSB процессора | Шина FSB не менее 1066 МГц |
| Максимальная память | Не менее 144 ГБ |
| Слоты для памяти | 18 слотов DIMM |
| Встроенные приводы |
| Встроенные приводы | Два жестких диска не менее 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT. два жестких диска не менее 500GB 7.2K 6G DP SFF SAS HotPlug |
| Контроллер хранилища | Контроллер Smart Array P410i/256 МБ BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0) или эквивалент |
| Характеристики системы |
| Форм-фактор | Стойка (1U) |
| Чипсет | Чипсет Intel 5520 или эквивалент |
| Сетевой интерфейс | Один многофункциональный двухпортовый гигабитный серверный адаптер HP NC382i (всего два порта) с технологией TCP/IP Offload Engine и поддержкой Accelerated iSCSI |
| Внешние порты ввода-вывода | Клавиатура: 1; Мышь: 1; Последовательный: 1; Видео: 1; Сетевой разъём RJ-45: 2; порт удаленного управления iLO 2: 1; Слот SD: 1; Порты USB 2.0: Всего 4-2 сзади, 1 спереди. 1 внутри |
| Гнёзда расширения | Не менее двух слотов расширения PCI-Express |
| Тип блока питания | Два блока питания не менее 460Вт с горячей заменой |
| Требования к питанию | от 100 до 240В перем. тока, от 50 до 60 Гц |
| Совместимые операционные системы | MicrosoftR WindowsR Server; MicrosoftR WindowsR Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris 10 для систем х86/х64; NetWare; VMware; HP Citrix Essentials for XenServer |
| Размер без упаковки (Ш х Г х В) | He более 445 мм х 700 мм х 85 мм |
| Вес без упаковки | He более 20 кг |
| Соответствие отраслевым стандартам | Соответствие ACPI 2.0b; Соответствие PCI 2.2; Поддержка WOE; Сертификация логотипа MicrosoftR; Поддержка РХЕ; Совместимость с USB 1.1 и 2.0; SMBIOS 2.6.1 |
| Управление безопасностью | Пароль на включение питания; Пароль клавиатуры; Контроль дисковода гибких дисков; Контроль загрузки с дискеты; QuickLock, режим сетевого сервера; Съемные приводы для компакт-дисков и дискет; Контроль последовательного интерфейса; Пароль администратора; Блокировка конфигурации диска; Встроенное решение Lights-Out обеспечивает 12 настраиваемых учетных записей пользователей и шифрование по протоколу SSL |
| Удобство обслуживания | Направляющие для обслуживания в стойке; Выполнение ремонта клиентом (CSR) |
| Гарантия | Гарантия 1 год на комплектующие. Выезд специалиста в течение 4 часов, 13 часов 5 дней в неделю. |
| Сервер тип 4 |
| Тип процессора | Четырехъядерный процессор Intel Xeon X5550 |
| Быстродействие процессора | Не менее 2,26 ГГц |
| Количество процессоров | 1 процессор |
| Обновление процессора | Поддержка 2 процессоров |
| Доступные типы ядра процессора | Четырехядерные |
| Внутренняя кэш-память | Кэш-память 3-го уровня не менее 8 МБ |
| Чипсет | Чипсет Intel 5520 или эквивалент |
| Память | DDR3 |
| Стандартное ОЗУ | Объем памяти не менее 6 ГБ |
| Шина FSB процессора | Шина FSB не менее 1066 МГц |
| Максимальная память | Не менее 144 ГБ |
| Слоты для памяти | 18 слотов DIMM |
| Оптические приводы | DVD привод USB |
| Встроенные приводы |
| Встроенные приводы | Четыре жестких диска не менее 500GB 7.2К 6G DP SFF SAS HotPlug, Четыре 500GB 3G SATA 7.2K |
| Контроллер хранилища | Контроллер Smart Array P410i/256 МБ BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0) или эквивалент |
| Характеристики системы |
| Форм-фактор | Стойка (2U) |
| Чипсет | Чипсет Intel 5520 или эквивалент |
| Сетевой интерфейс | Многофункциональный двухпортовый гигабитный серверный адаптер НP NC382i (всего четыре порта) с технологией TCP/IP Offload Engine и поддержкой Accelerated iSCSI |
| Внешние порты ввода-вывода | Последовательный - 1; мышь - 1; графический - 1; клавиатура- 1; VGA-2 (1 спереди, 1 сзади); Сетевые разъёмы RJ-45 - 4; порт удаленного управления iLO 2 - 1; слот SD - 1; порты USB 2.0 - 5 (2 спереди, 2 сзади. 1 внутри) |
| Гнёзда расширения | Не менее трех слотов расширения PCI-Express |
| Тип блока питания | Два блока питания не менее 460Вт с горячей заменой |
| Требования к питанию | от 100 до 240 В перем. тока, от 50 до 60 Гц |
| Совместимые операционные системы | MicrosoftR WindowsR Server; Microsoftc WindowsR Server Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Oracle Enterprise Linux (OEL); Solaris 10 для систем х86/х64; NetWare: VMware; HP Citrix Essentials for XenServer |
| Размер без упаковки (Ш х Г х В) | He более 445 мм х 700 мм х 85 мм |
| Вес без упаковки | He более 20 кг |
| Соответствие отраслевым стандартам | Соответствие ACPI 2.0b; Соответствие PCI 2.2; Поддержка WOL; Сертификация логотипа MicrosoftR; Поддержка РХЕ; Совместимость с USB 1.1 и 2.0; SMBIOS 2.6.1 |
| Управление безопасностью | Пароль на включение питания; Пароль клавиатуры; Контроль дисковода гибких дисков; Контроль загрузки с дискеты; QuickLock, режим сетевого сервера; Съемные приводы для компакт-дисков и дискет; Контроль последовательного интерфейса; Пароль администратора; Блокировка конфигурации диска; Встроенное решение Lights-Out обеспечивает 12 настраиваемых учетных записей пользователей и шифрование по протоколу SSL |
| Удобство обслуживания | Направляющие для обслуживания в стойке; Выполнение ремонта клиентом (CSR) |
| Гарантия | Гарантия 1 год на комплектующие. Выезд специалиста в течение 4 часов, 13 часов 5 дней в неделю. |
| Сервер тип 5 |
| Корпус | Mini Tower 400W |
| Процессор | не хуже Dual-Core E5200 (2500MHz, 2048Kb, 800MHz) |
| Материнская плата (чипсет) | не хуже ECS G31Т-М7 G31+ICH7 |
| Оперативная память | 4Гб |
| Видеокарта | встроенная видеокарта |
| Жесткий диск | 2x500Гб SATA |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Кардридер | встроенный |
| Сетевой интерфейс | Встроенный сетевой адаптер 100 МБит/с |
| Клавиатура, мышь | keyboard + optical mouse |
| Операционная система | предустановленная Windows XP Pro |

# Сертифицированный ПАК защиты информации и маршрутизации

В Федеральном агентстве по рыболовству эксплуатируется кластер из двух сертифицированных ПАК защиты информации и маршрутизации Dionis. С целью повышения надежности взаимодействия через сети Интернет должна быть организована работа поставляемого ПАК в качестве резервного с возможностью реализовывать при работе в кластере функции маршрутизатора и криптомаршрутизатора. Поставляемое оборудование должно быть совместимо с существующим.

В качестве аппаратной платформы программно-аппаратного комплекса должен использоваться IBM совместимый компьютер, монтируемый в 19 дюймовую стойку.

Программное обеспечение ПАК должно являться самостоятельной и самодостаточной операционной средой и не должно иметь таких уязвимых, с точки зрения безопасности, компонентов, как мультизадачная операционная система привилегированный пользователь. Должна быть исключена возможность внедрения вирусов.

Основные технические требования, предъявляемые к ПАК:

- Скорость маршрутизации - не менее 800 МБит/с.

- Количество интерфейсов Ethernet - 5.

- Количество абонентов - не менее 4000.

- Количество виртуальных соединений - неограниченно.

ПАК защиты информации и маршрутизации должен обеспечивать следующие основные функции и возможности:

- Функции криптомаршрутизатора - должен позволять организовывать криптографически защищенное взаимодействие распределенных сегментов ведомственной сети через каналы и сети общего пользования посредством реализации виртуальных частных сетей.

- Функции контроля сетевых соединений и межсетевого экрана, используемого для защиты корпоративной сети от несанкционированного доступа, попыток взлома и нарушения работоспособности.

- VPN (Virtual Private Network, виртуальные частные сети).

- Защита трафика при объединении удаленных сетей.

- Функции Accsess Server Firewall (Защищенный сервер доступа).

- Статическую и динамическую IP маршрутизацию на любые интерфейсы.

- Фильтрацию адресов и фильтрацию каналов (Ethernet, RS232, V.35).

- Развязку внутреннего и внешнего адресных пространств - трансляцию сетевых адресов (Network address translation, NAT), позволяющую использовать для внутренних сетей любые адреса, в том числе зарезервированные Internet Assigned Numbers Authority's (IANA's) (RFC 1918).

- Фильтрацию пакетов IP трафика, в том числе по графику.

- Фильтрацию на прикладном уровне как по портам, так и на уровне сервис-посредников.

- Фиксацию фильтруемого графика и случаев нарушения правил фильтрации.

- Настраиваемые правила фильтрации.

- Аутентификацию - клиентскую (ГОСТ 28147-89 с ключом 256 бит, РАР/СНАР) и межузловую (ГОСТ 28147-89).

- Туннелирование с использованием правил отбора и временного графика работы туннеля, а также компрессией данных при туннелировании.

- Межузловое поточное аппаратное или программное шифрование IP датаграмм в режиме гаммирования. Имитозащита. Шифрование должно соответствовать отечественным криптографическим алгоритмам согласно ГОСТ 28147-89.

- Симметричную и несимметричную многоуровневую систему ключей с разной периодичностью их смены.

- Разделяемый DNS-сервер.

- Сервер DHCP.

- Сервер FTP.

- Различные степени сложности пароля и его смену. Расписание доступа. Многоуровневый доступ абонентов к сервису.

- Удаленное управление и мониторинг.

- Механизм постоянного (при старте) и динамического контроля целостности данных в памяти и файловой системе.

- Эффективную систему абонентского мониторинга.

- Ведение статистики. Протоколирование работы как на уровне событий, так и на канальном, протокольном и пакетном уровнях.

- Возможность работы в кластере.

Должны поддерживаться следующие каналы и интерфейсы:

- Поддержка Ethernet 10/100 МБит - не менее 5 интерфейсов.

- Возможность поддержки не менее 4 интерфейсов Х.25 256 кбит/с, не менее 8 синхронных интерфейсов V.24/V.35 1.5 МБ/с, не менее 34 асинхронных интерфейсов RS232 115 кбит/с.

Должны поддерживаться следующие протоколы:

- Поддержка SLIP, CSLIP, РРР, ARP, IP, IPSec, RIP, ICMP, UDP, TCP, HDLC, LAPB, X.25, ISDN, IPX, Telnet, SMTP, POP3, IMAP4, HTTP, FTP, LDAP, SNMP.

Для обеспечения возможности работы ПАК в составе территориально распределенной сети должны быть предусмотрены следующие варианты управления:

- с помощью локальной консоли;

- с помощью удаленной консоли;

- с помощью центра группового управления;

- с помощью другого ПАК;

- с помощью стандартных центров управления сетевыми устройствами с использованием протокола SNMP.

ПАК должен быть обеспечен годовой сервисной поддержкой с реакцией в течение одного рабочего дня.

Сертификация ПАК должна быть подтверждена следующими документами:

- сертификатом ФСТЭК России на соответствие требованиям, предъявляемым к межсетевым экранам по 2 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей и по 2 классу защищенности по защите от несанкционированного доступа к информации;

- сертификатом ФСБ России на соответствие требованиям, предъявляемым к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ) класса КСЗ (для шифрования IP-потока информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну);

- сертификатами ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003 с учетом стандартов СРПП ВТ.

# Система хранения данных

Технические требования:

| Физическая ёмкость дискового пространства массива - "сырая" | не менее 12 Тб |
| --- | --- |
| Максимальная физическая ёмкость дискового пространства массива | не менее 118 Тб |
| Интерфейс дисковых накопителей для любого слота массива | SAS и SATA |
| Максимально возможное количество дисковых накопителей без повышения уровня модели | 118 |
| Максимально возможное количество дисковых накопителей с повышением уровня модели | 480 |
| Количество контроллеров, работающих в отказоустойчивом режиме и симметрично распределяющих нагрузку между собой | не менее 2 шт |
| Количество внешних портов | не менее 4 |
| Интерфейс и скорость внешних портов | не хуже Fibre Channel 4 GB/s с совокупной скоростью 16 GB/s |
| Максимально возможное количество подключенных к массиву хостов (посредством сети хранения) | не менее 512 |
| Количество внутренних путей к дискам | не хуже чем по восемь независимых путей к каждой полке из 15 дисков в сумме 64 пути к 120 дискам |
| Максимальное количество дисков одновременно получающих\отдающих данные на систему | 64 |
| Количество логических номеров томов (LUN) | не менее 2048 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 1+0, 5, 6 |
| Количество выделенных специализированных высокопроизводительных процессоров для обработки RAID команд | не менее 2 на массив |
| Количество центральных процессоров для обработки внутренних команд прошивки массива | не менее 2 на массив |
| Общее количество процессоров | не менее 4-х на массив (2 для RAID, 2 центральных процессора) |
| Поддержка отказоустойчивости | сменные в горячем режиме без остановки системы задублированные контроллеры, блоки питания, кеш-батареи |
| Возможность горячей замены дисковых накопителей | да |
| Обновление микропрограммного обеспечения без остановки системы хранения | да |
| Встроенная система дистанционного мониторинга компонентов системы хранения класса HiTrack | да |
| Начальный установленный размер кэш-памяти системы хранения | не менее чем 4 ГБайт на каждом контроллере |
| Возможностью расширения кеш-памяти массива без изменения модели или серийного номера системы | до 8 ГБайт |
| Встроенная система управления содержимым кэш-памяти, обеспечивающая разбиение кэш-памяти на разделы с возможностью присвоения каждому разделу выделенного размера блока данных и презентации любого из разделов выделенным приложениям\серверам | да |
| Наличие инструментов обеспечивающих безопасность доступа к логическим номерам устройств, настраиваемые с помощью встроенного функционала | да |
| Наличие виртуальной системы хранения данных, позволяющей создавать нескольких логических устройств LUN0 на порт | да |
| Поддержка функциональности для обеспечивающей повышенный уровень безопасности хранения и доступа к метаданным посредством физического ограничения возможностей манипуляции с метаданными самого массива. | да |
| Наличие динамического управления логическими номерами устройств - логическое каскадирование томов | да |
| Наличие встроенного механизма балансировки нагрузки - система контроля маршрутов и нагрузки между синхронными контроллерами при передаче данных между системой хранения и серверами | да |
| Количество дисков в базовой полке или полке расширения | 15 шт |
| Встроенная возможность строить логические и виртуальные тома размером до 60 000 000 МБ (функциональность Dynamic Provisioning) | да |
| Поддержка быстрых снимков данных | да |
| Поддержка быстрых полных копий данных | да |
| Поддержка функциональности для формирования детальной отчетности и анализа утилизации глобальных ресурсов хранения в частности для серверов приложений использующих Oracle, MS SQL-MS Exchange | да |
| Поддержка функциональности для формирования детальной отчетности и анализа утилизации ресурсов хранения в виртуальных средах в частности для приложений, работающих в среде VmWare | да |
| Поддержка кластеризации | Да; Windows. Linux, HP-UX. AIX, OpenVMS, Solaris и т.д. |
| Возможность подключения высокоемких dense полок с количеством дисков не менее 40шт | да, до 48 дисков на 1 полку высотой 4U |
| Высота массива | не более 4U |
| Встроенная поддержка симметричности контроллеров, позволяющая серверам с одинаковой скоростью одновременно писать данные на один логический том через оба контроллера массива | да |
| Форм-фактор шасси | Установка в телекоммуникационную стойку 19" Высота не более 4U |
| Надежность | - "Горячая замена" накопителей, блоков питания, модулей охлаждения, контроллеров ENC и обновление внутреннего ПО без остановки системы - Ведение журнала аудита системы |
| Безопасность | - Безопасность доступа к логическим номерам устройств, настраиваемая с помощью встроенного функционала - Поддержка технологии защиты данных в системах хранения "однократная запись/многократное считывание" (WORM) |
| Управление | Встроенный порт 10/100 Base-T Ethernet Поддержка SNMP, Telnet, SSH, HTTP, SSL/TLS |
| Поддерживаемые операционные системы | WindowsR 2000, Windows Server 2003, Windows XP, LinuxR, Sun_ Solaris_, A1X, HP-UX, MacR OS, Novell NetWare, VMware ESX |
| Дополнительные возможности | - ПО Storage Navigator Modular 2 с лицензией Dynamic Provisioning или эквивалент - ПО Jn-System Replication Bundle или эквивалент - Сервисная поддержка всего ПО производителем не менее 3 лет |
| Аксессуары | - Трансивер SFP, Optical, 4.25Gb, Multimode? 50/125 - не менее 4 штук - Коммутационные шнуры Multimode, 50/125, EC/LC, 5М - не менее 4 штук - Кабель питания - не менее 2 штук |
| Поддержка и сервис | - Гарантийное обслуживание не менее 3 лет - Услуги по инсталляции и настройке системы |

# Адаптер Fibre Channel

Адаптер должен быть установлен в существующий сервер HP DL360G6. Технические требования:

Форм-фактор PCI-е;

Совместимость с линейкой серверов HP DL360G6 и поставляемой СХД;

Количество портов - 2;

Поддерживаемая скорость передачи данных (half-duplex) - 4 ГБит/с, 2 ГБит/с, 1 ГБит/с;

Производительность - до 500000 J0PS на порт;

Поддержка протоколов SCSI-FCP, FCP-2, FC-SP;

Поддержка максимального расстояния между устройствами при работе со скоростью 4Гбит/с - 50м.

# Коммутатор ядра

Технические требования:

| Тип коммутатора | Модульный коммутатор |
| --- | --- |
| Количество слотов для установки модулей | Не менее 7 |
| Скорость шины модуля | 6 ГБ/с и 24 ГБ/с Поддержка модулей Е-серии |
| Количество блоков питания | Не менее 2, горячей замены Мощностью не менее 2800 Вт |
| Количество модулей коммутации | Не менее 2 |
| Память модуля коммутации | Не менее 512 МБ |
| Порты модуля коммутации | Не менее 2 10GBase-X портов с возможностью замены на 4 порта 1000Base-X |
| Общая пропускная способность шины модуля коммутации (Гбит/сек.) | Не менее 280 |
| Производительность маршрутизации, (млн. пакетов/с) | Не менее 210 для IPv4 Не менее 125 для IPv6 |
| Максимальное количество VLAN | 4096 |
| Поддержка протоколов маршрутизации | RIP, RIPv2 |
| Поддержка QoS | Поддержка классификации трафика по полям DSCP или 802.1р, по исходным и конечным МАС-, IP адресам или портам TCP/UDP Количество записей QoS на аппаратном уровне не менее 64000 |
| Поддержка протоколов безопасности | Поддержка TACACS+ и RADIUS Поддержка 802.1 х с расширениями (не менее 64000 записей) Поддержка Cisco NAC (не менее 12000 записей) Поддержка uPRF на аппаратном уровне Поддержка расширенных ACL |
| Дополнительные функции производительности | Аппаратная фильтрация Layer 4 TCP/User Datagram Protocol (UDP) на скорости до 250 Mpps Поддержка ACL и multicast на аппаратном уровне Поддержка технологии EtherChannel - объединение каналов до 16 GB для портов l GBps и до 160 GB для портов 10 GBps |
| Максимальное количество интерфейсных модулей | Не менее 5 |
| Установленные на коммутаторе порты 10GBase-X | Не менее 12 (возможно задействовать для установки портов 1000Base-SX) |
| Установленные на коммутаторе порты 1000Base-SX | Не менее 12 |
| Установленные на коммутаторе порты 1000Base-T | Не менее 1 |
| Функции управления | Управляемый, RJ-45 интерфейс консоли. Управление: с консоли, по сети через CLI Telnet, SSH, по SNMP-протоколу, по сети через графический интерфейс. |
| Внутреннее ПО коммутатора | С поддержкой шифрования 3DES С возможностью обновления для поддержки EIGRP, OSPF, BGP and VRF-Lite, NSF, Multicast Routing, IGMP, MLD |
| Поддерживаемое ПО управления и мониторинга | Совместимость с CiscoWorks, поддержка протокола CDP |
| Особенности монтажа | Установка в 19-дюймовую стойку |
| Электропитание | 120-240 В, 50-60 Гц |
| Оптические патчкорды в комплекте поставки | MM duplex LC-SC 2 метра - 20 штук |
| Медные патчкорды категории 5е в комплекте поставки | UTP 3 метра - 50 штук UTP 2 метра - 50 штук UTP 0,5 метра - 25 штук UTP 3 метра, кросс - 10 штук |
| Гарантийное обслуживание | Наличие сервисного контракта на обслуживание в течение 1 года или более, на условиях 8x5xNBD |

# Коммутатор уровня доступа

Технические требования:

| Тип коммутатора | Модульный коммутатор |
| --- | --- |
| Количество слотов для установки модулей | Не менее 6 |
| Количество блоков питания | Не менее 2, горячей замены, мощностью не менее 2800 Вт |
| Количество установленных модулей коммутации | 1 |
| Память модуля коммутации | Не менее 512 Мб |
| Общая пропускная способность шины модуля коммутации (Гбит/сек.) | Не менее 280 |
| Порты модуля коммутации | Не менее 2 10GBase-X с возможностью замены на 4 порта 1000Base-X |
| Производительность маршрутизации, (млн. пакетов/с) | Не менее 225 для IPv4 Не менее 110 для IPv6 |
| Максимальное количество VLAN | 4096 |
| Поддержка протоколов маршрутизации | RIP, RIPv2, EIGRP |
| Поддержка QoS | Поддержка классификации трафика по полям DSCP или 802.1р, по исходным и конечным MAC-, IP адресам или портам TCP/UDP. |
| Установленные на коммутаторе порты 1000Base-SX | Не менее 2 |
| Максимальное количество интерфейсных модулей | Не менее 5 |
| Установленные на коммутаторе порты 1000Base-T с поддержкой стандарта IEEE 802.3af (PoE) | Не менее 96, мощностью не менее 30Вт |
| Функции управления | Управляемый, RJ-45 интерфейс консоли. Управление: с консоли, по сети через CLI Telnet, SSH, по SNMP-протоколу, по сети через графический интерфейс. |
| Поддерживаемое ПО управления и мониторинга | Совместимость с CiscoWorks, поддержка протокола CDP |
| Особенности монтажа | Установка в 19-дюймовую стойку |
| Электропитание | 120-240В, 50-60 Гц |
| Гарантийное обслуживание | Наличие сервисного контракта на обслуживание в течение 1 года или более на условиях 8x5xNBD |

# Телефонный аппарат системы IP-телефонии

Функциональные требования:

- не менее шести телефонных линий на аппарат;

- жидкокристаллический графический дисплей со встроенной подсказкой;

- поддержка XML-приложений, телефонных справочников, в частности;

- доступ к корпоративному каталогу абонентов с функциями поиска и ускоренного набора, персональным телефонным справочникам;

- доступ к специализированному сервисному меню (доступ к различным видам текстовой, графической или звуковой информации на основе использования web-технологий);

- доступ к каталогу пропущенных звонков (а также сделанных ранее звонков), что позволяет обеспечить абоненту доступ к информации о дате и времени сделанных/пропущенных звонков;

- не менее 20 вариантов мелодий звонков;

- обеспечение высокого качества громкой связи;

- возможность подсоединения гарнитуры;

- встроенный двухпортовый коммутатор Ethernet 10/100.

Пользовательские функции:

- обеспечение высокого качества воспроизведения голоса;

- функция Call Waiting, позволяющая принять одновременно 2 звонка на одну телефонную линию;

- постановка звонка на удержание (Hold);

- следующие виды перевода звонка: безусловный, по сигналу "занято", в случае, когда абонент не отвечает на звонок в течение определенного времени;

- организация телефонных конференций;

- ускоренный набор (Speed Dial);

- повторный набор номера (Redial);

- функция отзвона при занятости абонентской линии или когда телефонная линия "не отвечает" (Call Back) - информирование абонента о доступности ранее недоступного абонента с предоставлением возможности повторного набора номера;

- перехват телефонных звонков (Call Pickup Groups);

- автоматический ответ на звонок с выводом звука в гарнитуру или на громкую связь (Auto Answer);

- индикация информации о телефонном соединении;

- индикация наличия голосового сообщения (Message Waiting Indicator, MWI);

- выбор различных типов звукового сигнала (звонка) для различных линий телефонного аппарата;

- возможность использования русифицированного интерфейса (включая интерактивную подсказку на русском языке);

- возможность дальнейшего расширения функциональных возможностей телефона за счет замены программного обеспечения

- возможность передачи видеоизображения пользователя при наличии видеокамеры/

# Конференц-станция

Конференц-станция должна быть установлена в конференц-зале.

Требования:

Конференц-стандия должна объединять технологию громкой конференц-связи с голосовыми коммуникационными технологиями. Станция должна обладать возможностями:

- Работать в системе IР-телефонии;

- Расширенные возможности аудио:

- Широкополосная частотная характеристика

- Улучшенное качество передачи голоса и распознавание динамика

- высокое качество передачи голоса для широкополосных и узкополосных звонков

- Поддержка беспроводных комплектов петличных микрофонов сторонних производителей

- дизайн:

- Большой ЖК-экран (255 х 128 пикселей) с подсветкой

- Расширенные клавиши набора номера

- 4 мягкие клавиши для быстрого доступа к возможностям

Расширенные программные возможности:

- Службы расширяемого языка разметки (XML) - поддержка XML-служб, включая сторонние директории, Web Dialer, возможности Extension Mobility, и Personal Assistant

- Поддержка Unified Communications Manager, обычного и Express-релизов

- Определение входящих сообщений и распределение их но категориям пользователей на экране. Корпоративные директории должны объединяться со стандартными директориями с помощью Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAPv3).

- Специальная клавиша для доступа к меню конфигурации с возможностью настраивать настроить # контраст экрана, выбрать фоновые изображения (если они доступны), и выбрать мелодию звонка. Варианты конфигурации сетевых настроек - автоматическая и ручная для Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP).

- Возможность доступа к веб-информации.

- Помощь:

наличие онлайн-помощи, которая обеспечивает пользователей информацией о телефонных клавишах, кнопках, и возможностях.

- Кнопки удержания вызова, отключения звука, и повторного набора.

- Дисплей:

Дисплей разрешением 255 х 128 пикселей, 32 уровня серого с подсветкой.

- Громкоговоритель:

полнодуплексная высококачественная широкополосная технология громкоговорителей с поддержкой автоматического контроля мощности, генерации шума, подавлением тишины/обнаружением голосовой активности, подавлением эхо, и динамическим уменьшением шума, которое уменьшает уровень шума на 9 дБ от источников постоянного шума.

- Управление звуком:

кнопки настройки звука на конференц-станции для настройки громкости для громкоговорителя и звонка.

- Гибкие возможности электропитания:

поддержка IEEE 803.af PoE Class 3.

- Различные мелодии звонка:

28 мелодий звонка.

- Поддержка протокола сигнализации:

Skinny Client Control Protocol (SCCP).

- Поддержка кодеков:

Кодеки сжатия аудио G.711, G.729, и G.722.

- Возможности качества обслуживания (QoS):

поддержка стандартов DHCP и 802.1Q/p. 801.1Q VLAN.

- Безопасность:

аутентификация устройств с помощью 802.1.x и 802.1x MD5-EAP.

- Многоязыковая поддержка:

Поддержка более 30 языков.

- Возможности конфигурации:

Получение IP-адреса может быть настроено вручную или с помощью DHCP.

Определение голосовой активности (VAD).

# Специальное устройство защиты

В выделенных помещениях Заказчика производится обработка конфиденциальной информации.

Специальное устройство защиты должно обеспечивать невозможность использования оборудования цифровой телефонии и видеосвязи для несанкционированного доступа к речевой информации, циркулирующей в выделенных помещениях, в которых обрабатывается конфиденциальная информация.

Устройство управления СУЗ цифрового телефона должно обеспечивать перевод в открытый режим (восстановление соединения электроакустических преобразователей):

- при поднятии телефонной трубки;

- при нажатии кнопки "Спикерфон" или аналогичной, подтвержденного свечением светодиода;

- при световой индикации, сопровождающей звонок при вызове.

Устройство управления СУЗ видеосвязи должно быть совмещено с механическим элементом (клавиша с самофиксацией) перевода в открытый режим в момент готовности абонента к сеансу связи.

# Панель расширения для телефонного аппарата

Функциональные требования:

- модуль-приставка с 14 программируемыми клавишами;

- 14 добавочных линий/кнопки быстрого набора;

- возможность подключения одного или двух модулей к телефону;

- большой жидкокристаллический графический дисплей;

- индикация состояния линий;

- комплектация панели подставкой.

# Видеокамера

Технические требования:

- поддержка протокола Skinny Client Control Protocol, (SCCP);

- поддержка видеокодеков Н.263 и Н.264 со скоростями потока не менее 50 кбит/с и не более 1,5 МБит/с;

- поддержка широкополосного кодека VT Camera wideband video codec, снижающего нагрузку на центральный процессор компьютера абонента;

- поддержка следующих видеоформатов (не менее 30 кадров в секунду):

VGA (640 х 480);

CIF (352 x 288);

SIF (320 х 240);

QCIF (176 x 144);

QSIF (160 x 120).

Функциональные требования:

- автоматический вывод видеоизображения на экран персонального компьютера при звонке;

- поддержка режима View Only - в этом режиме абонент должен принимать и отображать видео, передаваемое противоположной стороной, но не передавать свой видеопоток;

- возможность запроса подтверждения пользователя на передачу видеоизображения каждый раз при установлении соединения (как входящего, так и исходящего);

- возможность использования режима временного отключения передачи видео при отключении передачи голоса (функция Mute Video on Audio Mute) - при отключении абонентом динамика на своем IP-телефоне (с помощью кнопки Mute) передача видео должна временно приостанавливаться.

# Ключи на унифицированные рабочие места для СУНИКОМ

Требования:

Заказчик эксплуатирует систему унифицированных коммуникаций (СУНИКОМ) на базе Cisco Unified Communication System на 220 рабочих мест. В составе СУНИКОМ присутствует один сервер обработки вызовов HP DL380G6 с ПО Cisco Call manager 7.1 и один сервер голосовой почты с ПО Cisco Unity Connection 7.0. Поставляемые ключи на унифицированные рабочие места должны обеспечить работу поставляемых телефонов с указанным продуктом и предоставить возможность:

- осуществлять звонки на внутренние и внешние телефонные номера;

- использовать видеосвязь;

- получать доступ к корпоративному телефонному справочнику;

- пользоваться голосовой почтой;

- предоставлять функции телефонной связи с мобильными сотрудниками через их офисный телефон;

Поставляемые ключи на унифицированные рабочие места должны обеспечить использование следующих возможностей СУНИКОМ:

- Управление установлением телефонных и видеотелефонных соединений в режиме реального времени.

- Автоматический выбор алгоритма сжатия голоса в зависимости от набранного телефонного номера.

- Контроль за использованием полосы пропускания для размещения видео- и голосовых вызовов (call admission control).

- Возможность установления приоритетных вызовов (поддерживается несколько уровней приоритета) с возможностью вытеснения менее приоритетных вызовов более приоритетными (функция MLPP).

- Возможность построения распределенной системы IP телефонии.

- Поддержка резервирования основных функциональных компонентов, в том числе голосовых шлюзов и автоматической пере- маршрутизации звонка через телефонную сеть общего пользования.

- Автоматическая перерегистрация цифрового телефона на один из резервных маршрутизаторов, в случае потери связи с основной для данного телефона системой.

- Поддержка протокола П.323 для взаимодействия с Н.323 шлюзами.

- Поддержка протокола MGCP для взаимодействия с голосовыми шлюзами.

- Поддержка транков SIP для взаимодействия между системами связи и сетями SIP.

- Поддержка видео- вызовов с использованием протоколов SCCP и Н.323.

- Поддержка ISO-варианта протокола QSIG для взаимодействия с УАТС.

- Поддержка иных внешних устройств, таких как транскодеры (transcoders) и конференц-мосты (conference bridges) для аудио- и видеоконференций.

- Возможность подключения аналоговых телефонов.

- Управление дополнительными абонентскими функциями телефонных аппаратов и абонентских видеоустройств (перевод вызова, удержание вызова, организация конференции и т.д.).

- Графический web-интерфейс для централизованной настройки и управления системой, возможность удаленного администрирования системы.

- Многоуровневая система прав доступа к администрированию системы, ведение журнала доступа администраторов к системе.

- Поддержка SNMP MIB для входящих в систему устройств и приложений.

- Сбор статистической информации о телефонных соединениях для мониторинга системы и решения задач биллинга (CDR и CMR).

- Встроенные средства мониторинга системы и средства сбора и просмотра отладочной информации.

- Наличие встроенного каталога абонентов.

- Возможность интеграции со службами каталогов, поддерживающими протокол LDAP, в том числе Microsoft Active Directory и Netscape Directory Server.

- Поддержка стандартных интерфейсов TAPI 2.1, JTAPI 2.0. XML, SMDI для интеграции с внешними устройствами и приложениями.

- Интеграция с пользовательскими приложениями, в том числе системой голосовой почты/унифицированной обработки сообщений, системой интерактивных голосовых меню/автоматическим оператором (IP IVR/AA или эквивалент), приложениями биллинга, интеллектуальными центрами обработки вызовов (IP Contact Center или эквивалент).

- Использование возможностей программного обеспечения:

встроенный программный компонент для поддержки аудиоконференций;

программный компонент для обеспечения музыки при удержании вызовов (Music-on-hold Server);

графическая программная консоль оператора, включающая поддержку очереди вызовов, различные алгоритмы распределения вызовов между операторами (широковещательный, линейный и по наиболее продолжительному свободному времени), обеспечение основных пользовательских функций:

- Поддержка нескольких телефонных линий на один телефонный аппарат.

- Поддержка до 200 вызовов на одну телефонную линию.

- Возможность совместного использования номера (линии) несколькими телефонными аппаратами (функция shared line).

- Функция удержания телефонного вызова (Hold) с возможностью проигрывания музыки (Music-on-hold) или тонового сигнала (Tone-on-hold) для звонков, находящихся на удержании.

- Перевод звонка: безусловный, по сигналу "занято" или в случае, когда абонент не отвечает на звонок в течение определенного времени.

- Поддержка телефонных конференций, а также видеоконференций и смешанных аудио-/видеоконференций.

- Возможность просмотра списка участников конференции на телефонном аппарате, возможность удаления участника.

- Функция объединения нескольких ранее установленных телефонных соединений (Join).

- Функция вмешательства в установленное телефонное соединение (Barge).

- Настраиваемая возможность включения/выключения режима частного разговора, исключающего возможность вмешательства в телефонное соединение.

- Ускоренный набор (Speed Dial).

- Повторный набор номера (Redial).

- Функция отзвона при занятости или неответе абонентской линии (CallBack).

- Перехват телефонных звонков (CallPickup, Group CallPickup).

- Функция автоматического ответа на телефонное соединение (AuloAnswer), при этом голос автоматически выводится в гарнитуру или на громкую связь.

- Индикация информации о телефонном соединении.

- Индикация наличия голосового сообщения (Message Waiting Indicator, MWI).

- Доступ к телефонным справочникам с телефонного аппарата.

- Должны поддерживаться телефонные справочники:

Справочник пропущенных звонков для данного IP телефонного аппарата.

Справочник размещенных ранее телефонных звонков для данного телефонного аппарата.

Справочник принятых ранее телефонных звонков для данного телефонного аппарата.

Корпоративный телефонный справочник.

Персональный телефонный справочник абонента.

- Функция Extension mobility - возможность динамической настройки параметров цифрового телефона на основе введенного имени пользователя и пароля. В зависимости от указанного имени пользователя и пароля телефону автоматически присваиваются телефонный номер, настройки кнопок ускоренного набора (Speed Dial), настройки сервисов и т. д.

- Встроенная подсказка по использованию телефонного аппарата.

- Доступ к web-сервисам с телефонного аппарата.

- Поддержка нескольких алгоритмов сжатия голоса, в том числе G.711, G.729 и Wideband audio.

- Поддержка динамического установления параметров видео- соединения.

- Графический web-интерфейс для абонента - с его помощью абонент должен иметь возможность, например, настроить перевод всех звонков (CallForwardAll) для конкретной линии своего телефона, осуществлять подписку на сервисы, настраивать персональную записную книжку и т.д.

Должна функционировать служба управления фильтрацией и маршрутизацией между цифровыми телефонами, шлюзами, транками, которая должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- синхронизация вызовов;

- удержание вызова на рабочем и мобильном телефоне;

- функции службы Mobile Voice Access или эквивалентные;

- фильтры звонков;

- определение вызова;

- контролируемый системным администратором доступ к настройкам пользователей;

- удаленное управление включением и выключением службы;

- голосовой доступ и идентификация пользователей;

- постоянная регистрация вызовов.

Голосовая почта:

Все ключи должны обеспечивать работу абонентов со своим почтовым ящиком голосовой почты.

Возможность использовать почтовые клиенты для прослушивания полученных голосовых сообщений.

Возможность отвечать отправителю голосовым сообщением, используя почтовые клиенты, поддерживающие эту функцию.

Интеграция с сервером обработки вызовов, возможность одновременной интеграции с телефонной станцией и системой IP телефонии для постепенной миграции с традиционной на IP телефонию.

графический интерфейс пользователя, доступ к настройке системы через web-браузер, возможность удаленной и централизованной настройки.

Современные возможности унифицированной обработки сообщений.

Поддержка оптимальных технологий передачи голосовых потоков, хранения голосовой информации, выбор кодека для проигрывания и хранения сообщений (G.711, G.729), возможность транскодинга.

Наличие нескольких интерфейсов для работы с сообщениями (как голосовыми, так и электронными) - телефонного (традиционное голосовое меню), web-интерфейса, e-mail интерфейса (через программу клиент системы электронной почты), а также возможности доступа к сообщениям с экрана телефонного аппарата (через XML сервисы).

Поддержка функции Live Reply, которая позволяет немедленно перезвонить отправителю сообщения (установить исходящее телефонное соединение), по запросу абонента-получателя сообщения прямо из голосового меню прослушивания сообщений.

Поддержка функции Flex Stack, которая позволяет абоненту задавать порядок прослушивания/доступа к сообщениям в случае использования телефонного интерфейса на основе таких критериев, как тип сообщения (голос, факс, e-mail), срочность, а также выборка сообщений в порядке поступления или в обратном порядке (FIFO/LIFO).

Поддержка протокола Session Initiation Protocol (SIP), SIP proxy серверов, SIP телефонов и голосовых шлюзов.

Поддержка функциональности синтеза речи (text-to-speech) (английский). Web-интерфейс - доступ к голосовым сообщениям через web-браузер, обеспечивающий функции доступа к голосовым сообщениям с персонального компьютера абонента.

Ключи должны обеспечить возможность перехода на любые новые версии ПО в течение одного года.

В комплекте поставки должны присутствовать сервисные контракты для ключей на унифицированные рабочие места из состава поставки (таблица 1).

В Федеральном агентстве по рыболовству используется корпоративный телефонный справочник.

На поставляемых телефонных аппаратах должен быть настроен сервис поиска абонентов в корпоративном телефонном справочнике сети IP-телефонии, который должен обеспечивать:

- предоставление доступа к информации об абонентах средствами цифрового телефона на базе оборудования и базового ПО системы цифровой телефонии;

- просмотр списка абонентов;

- возможности поиска в списке по первой букве фамилии;

- просмотр информации об абоненте;

- звонок выбранному абоненту.

Функции должны быть доступны с любого IP-телефона сети.

# Телекоммуникационный шкаф 19"

Технические требования:

- телекоммуникационное оборудование и оборудование должно быть размещено в закрытом аппаратном шкафу с металлическими стенками;

- шкаф должен иметь пространство для размещения оборудования не менее 42 U в высоту;

- глубина шкафа должна быть не менее 1070 мм, ширина - не менее 600 мм;

- расстояние от передней двери до вертикальных стоек должно быть не менее 55 мм;

- передняя и задняя двери шкафа должны обеспечивать возможность вентиляции, площади вентилируемой поверхности передней и задней дверей должны быть не менее 5000 :

- площадь вентилируемой поверхности потолка шкафа должна быть не менее 5000 ;

- задняя дверь шкафа должна быть двухстворчатой, разделенной посередине;

- передняя и задняя двери должны иметь замки, закрываемые на ключ;

- в комплекте шкафа должно быть не менее 2 ключей;

- передняя дверь должна иметь кодовый замок:

- в комплекте с каждым шкафом должны поставляться наборы для крепежа в составе не менее 60 болтов, гаек и шайб, инструментов для монтажа:

- шкаф должен быть оснащен комплектом для заземления;

- шкаф должен иметь закрываемые панелями отверстия для прокладки кабелей на потолочной, нижней и боковых панелях;

- должен быть предусмотрен простой монтаж стягивающими скобами;

- шкаф должен быть оснащен тремя полками;

- возможность полноценной интеграции с системами АРС InfraStruXure.

Исполнителем должны быть выполнены работы по подведению линий электропитания к местам установки шкафов с учетом мощности поставляемых источников бесперебойного питания.

# Источник бесперебойного электропитания

Технические требования:

- максимальная выходная мощность - не менее 4 кВт / 5 кВА;

- максимальное задаваемое значение мощности - не менее 4 кВт / 5 кВА;

- номинальное выходное напряжение - 230 В;

- эффективность под полной нагрузкой - не менее 96%;

- искажения формы выходного напряжения - не более 5% при полной нагрузке;

- выходная частота (синхронизированная с электросетью) - в пределах 47-53 Гц для 50 Гц номинальной частоты;

- тип формы напряжения - синусоидальный сигнал;

- выходные соединения:

(8) IEC 320 С13;

(2) IEC 320 С19;

- номинальное входное напряжение - 230 В;

- входная частота - 40/60 Гц % (автоопределение);

- тип входного соединения - Hard Wire 3-wire;

- диапазон входного напряжения при работе от сети - 160-286 В;

- типовое время перезарядки - не более 3 часов;

- типовая продолжительность работы в автономном режиме - под половинной нагрузкой не менее 26 минут (2000 Вт);

- типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой - не менее 9 минут (4000 Вт);

- наличие порта RS-232;

- предварительно установленные платы в специальный слот - модуль управления через web;

- наличие аварийного отключения питания (ЕРО).

Дополнительные требования:

- заменяемые в процессе работы батареи;

- заменяемые пользователем батареи;

- автоматический встроенный тест;

- возможность управления по сети;

- светодиодные индикаторы состояния;

- запуск в отсутствие напряжения в сети.

Требования к комплекту поставки:

- документация (в том числе руководство по установке) и ПО;

- комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку;

- кабель RS-232;

- модуль Web/SNMP Management Card.

# Блок распределения питания тип 1

Технические требования:

- номинальное выходное напряжение - 230 В;

- максимальная полная токовая нагрузка - не менее 16 А;

- выходные соединения - евророзетка 8 шт. или более;

- номинальное входное напряжение - 230 В;

- входная частота - 50/60 Гц;

- длина шнура не менее 3 метров:

- максимальный ток - не менее 16 А;

- монтаж в 19-дюймовую стойку.

# Блок распределения питания тип 2

Технические требования:

- номинальное выходное напряжение - 230 В;

- максимальная полная токовая нагрузка - не менее 16 А:

- выходные соединения - IEC 320 С13 не менее 20 шт.;

- номинальное входное напряжение - 230 В;

- входная частота - 50/60 Гц;

- тип входного соединения - IEC-320 C20;

- длина шнура не менее 3 метров;

- максимальный ток - не менее 16 А;

- совместимость с поставляемым телекоммуникационным шкафом 19";

- размеры не более 1619x56x44 мм.

# KVM-переключателъ

Технические требования:

- возможность подключения не менее 16 серверов по кабелю "витая пара" (с помощью серверных модулей);

- многоплатформенность: поддержка PC, Mac, Sun;

- возможность размещения в 19-дюймовой стойке с монтажной высотой 1 U;

- поддержка аутентификации;

- режим, допускающий установку в процессе работы;

- интегрированная поддержка протокола Microsoft Remote Desktop:

- многоязыковая поддержка;

- поддержка экранного меню;

- наличие светодиодной индикации активности, выбранного порта и др.;

- поддержка одновременного подключения не менее 2 пользователей;

- ведение журнала событий

- поставка в комплекте интегрированной консоли не менее 8 ответных серверных модулей;

- подключение серверов, удаленных па расстояние до 40 м при разрешении 1280 х 1024 на 60 Гц;

- возможность объединения KVM-переключателей с общим количеством подключенных серверов не менее 256;

- наличие в комплекте поставки 16 модулей SVGA+KBD+MOUSE PS/2 для подключения компьютеров к переключателю.

# Консоль управления

Технические требования:

- встроенная KVM-консоль с 17-дюймовым ЖК-монитором в выдвижном корпусе Slideaway;

- высота 1U;

- встроенный источник питания:

- видео разрешение: до 1280 х 1024 при 75 Гц (17-дюймовый ЖК) с поддержкой DDC, DDC2, DDCB;

- эмуляция DDC ЖК монитора - настройки VGA каждого подсоединенного компьютера автоматически настраиваются к оптимальному выходному сигналу, поступающему на ЖК монитор;

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Разъемы | Клавиатура / Видео / Мышь | 1 х SPHD-15 розеточный(желтый) |
|  | Питание | 1 х 3-х контактный разъем переменного тока |
| Переключатели | Настройка LCM | 4 х кнопки переключения |
|  | Сброс КМ | 1 х полуутопленная кнопка переключения |
|  | Питание | 1 х тумблер |
| Индикаторы | Питание | 1 (синий) |
|  | Num Lock | 1 (зеленый) |
|  | Caps Lock | 1 (зеленый) |
|  | Scroll Lock | 1 (зеленый) |
| Эмуляция | Клавиатура/ Мышь | PS/2 |
| Видео | 17-дюймовый ЖК | 1280 х 1024; DDC2B |
| Электрические характеристики |  | 100-240 В переменного тока; 50/60 Гц; 1 А |
| Энергопотребление | ЖК монитор 17" | 120 В, 27 Вт/230 В, 35 Вт |
| Среда | Рабочая температура | 0 ~ 40°С |
| Влажность |  | 0 ~ 80% относительная, без конденсата |
| Физические характеристики | Материал корпуса | Металл |
| Вес | с ЖК монитором 17" | не более 14 кг |
| Размеры (Д х Ш х В) |  | 52.00x48.00x4.20 см (19"1U) |

# Монтажный комплект

В монтажный комплект материалы, необходимые для установки оборудования в шкафу и на рабочих местах (комплекты крепежа, стяжки и т.п.), электрический кабель для подключения ИБП к сети электропитания, автоматический выключатель, гофрированная труба.

Модуль 2-Port 2nd Gen Multiplex Trunk Voice/WAN Int. Card- T1/E1 или эквивалент

Модуль устанавливается в существующий маршрутизатор Cisco 2811.

Технические требования:

- Интерфейс Е1, не менее 2-х

- Поддержка передачи данных

- Поддержка передачи голоса

- Поддержка технологии Drop-and-Insert

- Скорость передачи не менее 2048 Mbps на каждый порт

- Скорость передачи структурированного потока данных не менее 1984 Mbps на каждый порт

- Синхронизация внутренняя и внешняя

- Кодирование HDB3

# Модуль 64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module или эквивалент

Должен обладать возможностями:

Возможность установки на шасси маршрутизатора Cisco 2811 и предоставления ресурсов для модулей, установленных в маршрутизатор, также может использоваться в качестве транскодинг ресурса или для организации аудио конференций.

Должен иметь возможность использоваться для перекодирования из одного кодека в другой (Transcoding) и для организации конференций (Conferencing). При этом возможно использование одного модуля в качестве терминирующего голосовые интрефейсы и при транскодинге или для организации конференций.

Поддержка кодеков:

G.723.1, G.728, G.729, G.729b, GSM-EFR and Modem Relay, G.711, g.729a, G.729ab,

G.726, GSM-FR and Fax Relay

Кол-во DSP-4

Макс. Число каналов в кодеке G.711 - 64

Макс. Число каналов в кодеках высокой степени сжатия - 24

Макс. Число канатов в кодеках средней степени сжатия - 32.

# Лицензия Feat Lic Survivabte Remote Site Telephony Up To 35 Users или эквивалент

Лицензия должна обеспечить возможность работы сервера IP-телефонии и маршрутизатора Cisco 2811 в отказоустойчивом режиме (SRST). При работе в этом режиме не менее чем у 35 пользователей IP-телефонии должна быть обеспечена возможность при выходе из строя сервера IP-телефонии работать через маршрутизатор, при этом должны поддерживаться базовые функции телефонии (возможность делать исходящие вызовы, в том числе с выходом городскую телефонную сеть, принимать внешние и внутренние входящие звонки, переводить вызовы, ставить вызовы на удержание).

# Комплект оборудования ТРМ

В Росрыболовстве эксплуатируется комплекс защищенного терминального доступа на базе двух серверов Sun Fire x 2200 и доверенной операционной системы "Циркон 10". Терминальные рабочие места должны быть совместимы с указанным оборудованием и ПО и обеспечивать разделение информационных контуров за счет изменения процедуры начальной загрузки в микропрограммном обеспечении (Firmware) терминала, входящего в состав доверенного ПО терминального доступа, а также за счет соответствующих настроек на терминальных серверах, работающих под управлением доверенной сертифицированной ОС.

Требования к комплекту ТРМ:

| Параметр | Требования |
| --- | --- |
| Графическая подсистема | 24-разрядная видеокарта, 17-дюймовый жидкокристаллический монитор, разрешение не менее 1024x768 точек, размер пикселя не более 0,31 мм |
| Разъемы ввода/вывода | 4 USB-порта с питанием; порт для RGB-проектора (разрешение не менее 1024x768 при 75 Гц) |
| Сеть | 10/100 Base-T |
| Устройства ввода информации | USB-клавиатура, USB-мышь, считыватель смарт-карт ISO-7816-1 |
| Аудио | Аудиовход/выход до 16 бит, разъемы для подключения микрофона, наушников. |
| Размеры (Ш х Г х В) | Не более 377 х 211 х 407 мм |
| Вес | Не более 6,3 кг |
| Безопасность | Соответствие требованиям ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие требованиям ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 50839-2000 р. 4 (группа I) |
| Допустимые уровни шума | Соответствие требованиям ГОСТ 26329-84 п.п. 1.2, 1.3 |
| Характеристика внешней среды | Работа при температуре 0-35°С при относительной влажности 5-93 % на высоте не более 3000 м над уровнем моря. |
| Электропитание | 100-240 В переменного тока с автоматическим определением напряжения питания, 50-60 Гц, 0.5 А. |
| Потребление энергии | Не более 20 Вт |
| Акустический шум | Не более 28 дБ на месте оператора |

# Доверенное программное обеспечение терминального доступа сервера терминального доступа

Доверенное программное обеспечение терминального доступа должно соответствовать требованиям (наличие сертификата соответствия и экспертного заключения ФСТЭК) руководящих документов "Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей" (Гостехкомиссия России, 1999) по 4 уровню контроля.

Перечень функций защиты информации должен соответствовать требованиям РД ФСТЭК России "Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации".

Программное обеспечение терминального доступа должно обеспечивать терминальный доступ с ТРМ к информации, хранимой и обрабатываемой на серверах и рабочих станциях (автономных и в составе локальной вычислительной сети).

Программное обеспечение терминального доступа должно функционировать под управлением доверенной ОС.

Для идентификации пользователей в КЗТД должен использоваться персональный идентификатор - смарт-карта.

Доверенное программное обеспечение терминального доступа должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- Идентификация, аутентификация пользователя и контроль доступа.

Должна быть возможность использования смарт-карт в качестве персональных идентификаторов. С помощью персонального идентификатора пользователь должен иметь возможность регистрироваться на нескольких компьютерах.

- Шифрование трафика между сервером и терминалами.

- Выполнение утилит администрирования.

- Управление сессиями.

- Управление устройствами, включая доступ к USB на прикладном уровне.

- Поддержка устройств для вывода аудиоинформации, последовательных устройств, USB-накопителей и принтеров.

Базовые функции программного обеспечения терминального доступа должны соответствовать функциям ПО SunRay Server/Client Firmware v4 update 2 или эквиваленту.

# Требования к ПО WinSvrEnt RUS LicSAPk или эквивалент

ПО должно поставляться с лицензией, соответствовать спецификации на производителя и поддерживать все основные функции операционной системы. ПО должно совмещать простоту пользовательского интерфейса и гибкость в решении задач администрирования. Также должны поддерживаться основные службы последней версии.

- Службы управления правами Active Directory

- Сервер содержимого BranchCache

- Размещенный сервер BranchCache

- DirectAccess

- Hyper-V

- Internet Information Services 7.5

- Защита доступа к сети

- Службы удаленных рабочих столов

- Windows PowerShell

ПО должно обеспечивать возможность бесплатного перехода на новую версию продукта.

# Требования к ПО СУБД SQLSvrStd RUS LicSAPk 1Proc или эквивалент

ПО должно поставляться с лицензией, быть надежным и высокопроизводительным сервером баз данных, способный обеспечить бесперебойную работу бизнес-приложений. Должно сочетать легкость и удобство администрирования с функциональностью корпоративной СУБД. Должно иметь встроенные средства бизнес-аналитики.

Должно обладать следующими функциями:

- регулятор ресурсов - для управления параллельными рабочими процессами;

- управление на основе политик - для централизированного контроля за конфигурациями SQL Server в рамках всей организации;

- сжатие данных - для экономии дискового пространства и повышения скорости чтения данных;

- прозрачное шифрование данных и улучшенный аудит - для защиты конфиденциальной информации;

- средство для централизированного мониторинга, выявления проблем и тюнинга серверов SQL Server всей организации;

- средство для создания и управления отчетами, в том числе веб-отчетов - расширенные возможности визуализации, интеграция с MS Office 2007;

- пространственные типы данных - для создания приложений, способных работать с географической информацией;

- наличие служб для извлечения данных из разнородных источников и импортирования их в SQL Server для целей бизнес-аналитики и создания отчетов;

- возможность создавать хранилища данных, запрашивать и анализировать их. К ним относится реляционная система баз данных SQL Server, службы аналитики. службы интеграции и службы отчетов;

- возможность проводить упреждающий анализ посредством интеллектуального анализа данных;

- наличие средства создания отчетов - управляемых, корпоративных, нерегламентированных, встроенных, и веб-отчетов;

- поддержка инфраструктуры ADO.NET Entity Framework, технологии LINQ;

- гибкие возможности по хранению неструктурированных данных и объединению их с реляционными данными, что позволяет создавать комплексные решения, контролирующие любые информационные потоки организации;

- поддержка пространственных данных;

- сжатие данных и сжатие резервных копий;

- защита данных с помощью репликации и проверка целостности на уровне байтов, а также полная поддержка резервного копирования "диск-диск" и "диск-диск-лента";

- расширенная поддержка проверки XML-схемы и языка XQuery, а также усовершенствования в типе данных xml.

ПО должно поставляться по схеме лицензирования по количеству процессоров (лицензия на один процессор).

ПО должно обеспечивать возможность бесплатного перехода на новую версию продукта.

# Требования к ПО СУБД SQLSvrStd 2008 RUS 1Proc или эквивалент

ПО должно поставляться с лицензией, быть надежным и высокопроизводительным сервером баз данных, способный обеспечить бесперебойную работу бизнес-приложений. Должно сочетать легкость и удобство администрирования с функциональностью корпоративной СУБД. Должно иметь встроенные средства бизнес-аналитики.

Должно обладать следующими функциями:

- регулятор ресурсов - для управления параллельными рабочими процессами;

- управление на основе политик - для централизированного контроля за конфигурациями SQL Server в рамках всей организации;

- сжатие данных - для экономии дискового пространства и повышения скорости чтения данных;

- прозрачное шифрование данных и улучшенный аудит - для защиты конфиденциальной информации;

- средство для централизированного мониторинга, выявления проблем и тюнинга серверов SQL Server всей организации;

- средство для создания и управления отчетами, в том числе веб-отчетов - расширенные возможности визуализации, интеграция с MS Office 2007;

- пространственные типы данных - для создания приложений, способных работать с географической информацией;

- наличие служб для извлечения данных из разнородных источников и импортирования их в SQL Server для целей бизнес-аналитики и создания отчетов;

- возможность создавать хранилища данных, запрашивать и анализировать их. К ним относится реляционная система баз данных SQL Server, службы аналитики, службы интеграции и службы отчетов;

- возможность проводить упреждающий анализ посредством интеллектуального анализа данных;

- наличие средства создания отчетов - управляемых, корпоративных, нерегламентированных, встроенных, и веб-отчетов;

- поддержка инфраструктуры ADO.NET Entity Framework, технологии LINQ;

- гибкие возможности по хранению неструктурированных данных и объединению их с реляционными данными, что позволяет создавать комплексные решения, контролирующие любые информационные потоки организации;

- поддержка пространственных данных;

- сжатие данных и сжатие резервных копий;

- защита данных с помощью репликации и проверка целостности на уровне байтов, а также полная поддержка резервного копирования "диск-диск" и "диск-диск-лента";

- расширенная поддержка проверки XML-схемы и языка XQuery, а также усовершенствования в типе данных xml.

ПО должно поставляться по схеме лицензирования по количеству процессоров (лицензия на один процессор).

# Требования к ПО СУБД SQL Server Standard Edition 2008 Russian или эквивалент

ПО должно поставляться с лицензией, быть надежным и высокопроизводительным сервером баз данных, способный обеспечить бесперебойную работу бизнес-приложений. Должно сочетать легкость и удобство администрирования с функциональностью корпоративной СУБД. Должно иметь встроенные средства бизнес-аналитики. Должно обладать следующими функциями:

- регулятор ресурсов - для управления параллельными рабочими процессами;

- управление на основе политик - для централизированного контроля за конфигурациями SQL Server в рамках всей организации;

- сжатие данных - для экономии дискового пространства и повышения скорости чтения данных;

- прозрачное шифрование данных и улучшенный аудит - для защиты конфиденциальной информации;

- средство для централизированного мониторинга, выявления проблем и тюнинга серверов SQL Server всей организации;

- средство для создания и управления отчетами, в том числе веб-отчетов - расширенные возможности визуализации, интеграция с MS Office 2007;

- пространственные типы данных - для создания приложений, способных работать с географической информацией;

- наличие служб для извлечения данных из разнородных источников и импортирования их в SQL Server для целей бизнес-аналитики и создания отчетов;

- возможность создавать хранилища данных, запрашивать и анализировать их. К ним относится реляционная система баз данных SQL Server, службы аналитики, службы интеграции и службы отчетов;

- возможность проводить упреждающий анализ посредством интеллектуального анализа данных;

- наличие средства создания отчетов - управляемых, корпоративных, нерегламентировапных, встроенных, и веб-отчетов;

- поддержка инфраструктуры ADO.NET Entity Framework, технологии LINQ;

- гибкие возможности по хранению неструктурированных данных и объединению их с реляционными данными, что позволяет создавать комплексные решения, контролирующие любые информационные потоки организации;

- поддержка пространственных данных;

- сжатие данных и сжатие резервных копий;

- защита данных с помощью репликации и проверка целостности на уровне байтов, а также полная поддержка резервного копирования "диск-диск" и "диск-диск-лента";

- расширенная поддержка проверки XML-схемы и языка XQuery, а также усовершенствования в типе данных xml.

В комплекте с ПО должны поставляться клиентские лицензии из состава поставки (таблица 1).

# Требования к ПО FrFrntTMGEnt 2010 RUS LicSAPk 1Proc или эквивалент

ПО должно поставляться с лицензией, обеспечивать безопасное, быстродействующее и управляемое подключение к Интернету. Объединяя функции корпоративного брандмауэра и высокопроизводительного веб-кэша, ПО должно поддерживать единую инфраструктуру управления. ПО должно обладать гибкими средствами управления и позволять применять многоуровневые политики доступа - для пользователя и приложения, а также с учетом пункта назначения, графика и типа содержимого.

ПО должно быть тесно интегрировано со службами безопасности, службами каталогов и службами виртуальных частных сетей, а также со средствами QoS (Quality of Service), предлагаемыми операционной системой Windows Server и предназначенными для контроля использования пропускной способности.

ПО должно обеспечивать поддержку функций

- динамическая фильтрация пакетов

- SecureNAT

- интеллектуальные фильтры приложений

- встроенные функции обнаружения атак

- интеллектуальная система кэширования

ПО должно поставляться по схеме лицензирования по количеству процессоров (лицензия на один процессор).

ПО должно обеспечивать возможность бесплатного перехода на новую версию продукта.

# Требования к ПО WinSvrStd 2008R2 RUS или эквивалент

По должно поставляться с лицензией, совмещать простоту пользовательского интерфейса и гибкость в решении задач администрирования. Также должны поддерживаться основные службы последней версии.

- Службы управления правами Active Directory

- Сервер содержимого BranchCache

- DirectAccess

- Hyper-V

- Internet Information Services 7.5

- Защита доступа к сети

- Службы удаленных рабочих столов

- Windows PowerShell.

# Требования к ПО WinSvrStd RUS LicSAPk или эквивалент

По должно поставляться с лицензией, совмещать простоту пользовательского интерфейса и гибкость в решении задач администрирования. Также должны поддерживаться основные службы последней версии.

- Службы управления правами Active Directory

- Сервер содержимого BranchCache

- DirectAccess

- Hyper-V

- Internet Information Services 7.5

- Защита доступа к сети

- Службы удаленных рабочих столов

- Windows PowerShell

ПО должно обеспечивать возможность бесплатного перехода на новую версию продукта.

В комплекте с ПО должны поставляться клиентские лицензии из состава поставки (таблица 1).

# Требования к ПО SharePointSvr RUS LicSAPk или эквиваленту

Программное обеспечение должно поставляться с лицензией, предлагать высококлассную инфраструктуру совместной работы, предоставляющую пользователям средства для простого создания собственных рабочих областей, а также средства совместного использования ресурсов разными группами, отделами и организациями при сохранении контроля над ИТ-средой.

ПО должно поддерживать следующий функционал:

- доступ к бизнес-данным, экспертным знаниям и бизнес-процессам

- средства создания разнообразных социальных сетей на основе существующей инфраструктуры рабочих областей и порталов

- создание единой инфраструктуры и поддержка взаимодействия с другими системами

- персонализированное предоставление информации благодаря личным узлам и выбору целевой аудитории

- готовые средства поиска для общих хранилищ документов предприятия и стандартных типов файлов, а также средства поиска сотрудников и экспертов должны быть интегрированы во все компоненты ПО

- объединение разнородной информации, которая хранится в различных общих папках и на личных дисках, в централизованное хранилище документов с единообразным распределением по категориям

- размещение веб-страниц на основе простых средств создания контента и встроенного процесса утверждения

- возможность заполнять формы в обычном веб-обозревателе или на мобильном устройстве, поддерживающем HTML

- основанный на правилах конструктор рабочих процессов, позволяющий без программирования добавлять бизнес-логику в сложные приложения

- общий доступ к электронным таблицам, повышение управляемости и безопасности, а также возможности повторного использования моделей электронных таблиц за счет масштабируемой серверной службы вычислений и интерактивного пользовательского веб-интерфейеа

- интерактивные панели мониторинга для бизнес-аналитики, позволяющие собирать и отображать важные данные из разных источников

ПО должно обеспечивать возможность бесплатного перехода на новую версию продукта.

В комплекте с ПО должны поставляться клиентские лицензии из состава поставки (таблица 1).

# Требования к ПО резервного копирования

ПО должно поставляться с лицензией, обеспечивать защиту данных Windows для физических и виртуальных систем, быть ориентировано на работу с дисками и накопителями на магнитной ленте и обеспечивать эффективное восстановление данных в средах Windows. Необходима поддержка технологии выборочного восстановления и непрерывной защиты данных важных приложений Microsoft. ПО должно поддерживать функции:

- Запатентованная технология выборочного восстановления данных (Granular Recovery Technology, GRT) важных приложений Microsoft

- Трехуровневое централизованное управление настройкой, отчетностью и обновлением

- Поддержка гетерогенной среды за счет использования удаленных агентов и компонентов

- Непрерывная защита данных Exchange, SQL и файловых серверов

- Защита данных во внешних центрах данных

- Оптимизированная поддержка портфеля продуктов Microsoft Windows Server 2008 и комплексная защиту данных для виртуальных серверов Microsoft.

- Устранение необходимости резервного копирования почты Exchange, уменьшение времени восстановления, снижение требований к хранилищу данных и сокращение общих ресурсов управления.

- Удобное обновление и обслуживание растущей инфраструктуры, распределенной по центру данных Windows или удаленным офисам, с одной консоли.

- Предотвращение потери данных на неоднородных серверах и максимальная производительность поддерживаемых файловых серверов и устройств NAS NDMP, а также сред SAN.

- Сокращение затрат времени на резервное копирование и обеспечение соблюдения требований к точкам восстановления для защиты данных Exchange. SQL, на файловых серверах и рабочих станциях.

- Встроенные функции безопасности, резервного копирования и архивирования, обеспечивающие полную защиту данных для развивающегося бизнеса.

- Резервное копирование неограниченного числа виртуальных гостевых машин на диск или магнитную ленту

- Поддержка SQL 2008, восстановление из моментальной копии, работа с потоковыми файлами и сжатыми базами данных SQL

- Восстановление документов сервера SharePoint, сайтов и элементов списков с помощью технологии выборочного восстановления

- Дополнительные возможности восстановления отдельных веб-компонентов SharePoint, включая: календари, папки, контакты и пр.

- Лучшая масштабируемость и повышенная производительность резервного копирования NDMP

- Автоматическое дублирование данных NDMP на магнитной ленте, снижающее сложность резервного копирования.

- Поддержка не менее 12 серверов

- Поддержка не менее 1 сервера Exchange, не менее 2 серверов SharePoint, не менее 6 серверов SQL

- Возможность бесплатного обновления в течение 1 года.

# Требования к лицензии Unicenter NSM Managed Resource

В Федеральном агентстве по рыболовству эксплуатируется система управления серверами Unicenter NSM - v. 11. Поставляемые лицензии должны обеспечить возможность использования следующих функций системы управления серверами:

- Система должна позволять управлять объектами сети по протоколам SNMP, SNMP II, RMON, RMON II. Для объектов, не поддерживающих протоколы управления, система должна определять состояние "доступен"/"недоступен".

- В состав диагностической информации должны входить сведения о функционировании серверного оборудования, активного и пассивного сетевого оборудования, системного и специализированного программного обеспечения, а также прикладных и системных данных.

- Система должна обрабатывать события, произошедшие на управляемых объектах, и отображать в центральной консоли все события, произошедшие на удаленных системах. Должна быть возможность задания соответствующей реакции на каждое событие, включая корреляцию события и порождение цепочек ответных реакций на события.

- Система должна позволять запускать приложения на управляемых объектах по времени. Должна обеспечиваться совместная работа планировщика заданий с обработчиком событий, позволяя создать комплексную систему "событие - ответная реакция". Система должна обеспечивать возможность ведения календарей выполнения заданий для управляемых систем.

- ПО системы должно обеспечивать возможность упреждающего управления с использованием прогнозирования событий па основе прошлых и настоящего состояний системы. Встроенные агенты ПО должны анализировать эффективность функционирования инфраструктуры системы, предсказывать замедление работы и остановки служб, распознавать нетипичные ситуации, предсказывать нагрузку на систему и выдавать рекомендации по необходимым изменениям в конфигурации.

- ПО должно обеспечивать детальное управление на прикладном уровне с помощью агентов и политик, разработанных для основных прикладных программ и баз данных.

- Система должна поставляться с большим количеством правил корреляции, обеспечивая быстрый ввод системы в эксплуатацию, а также иметь возможность создания новых правил и оптимизации существующих.

- ПО должно иметь средства визуального представления информации: трехмерное изображение, сетевые графики, древовидные диаграммы и динамическое отображение бизнес процессов.

- Должны быть средства, позволяющие пользователям настраивать собственный интерфейс, отображающий только избранную информацию в форме, удобной для специфических задач.

- ПО должно содержать средства разработки собственных расширений с помощью таких сред разработки как, например, Java, Visual Basic, C++.

- ПО должно быть обеспечено средствами интеграции через технологии взаимодействия Java Beans, COM, CORBA, LDAP.

Система должна отслеживать следующие события;

- отсутствие связи с серверами;

- отсутствие связи с телекоммуникационным оборудованием;

- отказ компонентов серверов (диски, сетевые адаптеры);

- отказы активного сетевого оборудования;

- события UPS;

- загрузку процессоров серверов;

- загрузку физической и виртуальной памяти;

- состояние файловой системы (загрузку);

- состояние файлов (размер, изменение, существование);

- системные и прикладные процессы;

- службы;

- превышение температуры в помещении выше допустимой;

- пользовательские сессии;

- сетевые интерфейсы (существование, работоспособность, загрузку).

При внедрении системы должно быть реализовано и достигнуто следующее:

- формирование единого центра для сбора, обработки и корреляции аварийных сообщений (alarms, events) различных подсистем;

- возможность наблюдения за состоянием сетевой инфраструктуры в режиме реального времени;

- возможность эффективного выявления и устранения первопричины сетевого сбоя;

- значительное уменьшение количества и времени сетевых простоев;

- настраиваемый графический интерфейс для доступа к информации, собираемой и обрабатываемой всеми компонентами системы;

- возможность удаленного доступа пользователей к информации в соответствии с их правами и полномочиями;

- возможность передачи информации об аварийных сообщениях внешним приложениям;

- возможность оповещения (в том числе через электронную почту, SMS) об аварийных ситуациях:

- механизм мониторинга важнейших характеристик серверов;

- возможность прогноза сетевых отказов, вызванных перегрузкой оборудования.

Лицензии должны поставляться с годовым сервисным контрактом.

# Требования по порядку ввода в эксплуатацию

# Этапы и сроки их реализации

Ввод в эксплуатацию проводить в два этапа.

Первый этап:

- модернизация вычислительного комплекса в составе центра обработки данных;

- модернизация ПАК Active Directory;

- создание ПАК обновлений Microsoft;

- создание ПАК антивирусной защиты;

- модернизация ПАК прокси-сервера;

- модернизация ПАК бюджетной росписи;

- модернизация ПАК 1С;

- создание ПАК межведомственного взаимодействия СЭДО;

- повышение отказоустойчивости сертифицированного ПАК защиты информации и маршрутизации;

- модернизация ПАК внутреннего портала;

- модернизация инфраструктуры центра обработки данных;

- расширение системы IР-телефонии;

- расширение системы IР-телефонии для выделенных помещений;

- создание системы хранения данных;

- расширение единой системы управления ИИВС;

- расширение комплекса защищенного терминального доступа;

- модернизация граничного маршрутизатора Cisco 2811;

- модернизация системы резервного копирования;

Срок реализации 1-го этапа - 50 рабочих дней со дня подписания государственного контракта.

Второй этап:

- модернизация ЛВС.

Срок реализации 2-го этапа - 4 календарных месяца со дня подписания государственного контракта.

# Квалификация

Все работы по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию должны быть выполнены специалистами Поставщика, сертифицированными на эти виды работ компаниями-производителями поставляемого аппаратно-программного обеспечения.

Поставщик должен быть уполномочен компанией-производителем поставляемого аппаратно-программного обеспечения на выполнение соответствующих работ.

# Требования по надежности

# Гарантийный срок

Все оборудование должно иметь гарантийный срок работы в пределах, установленных на них производителем, но не менее 1 года.

# Профилактические и восстановительные работы

Время проведения профилактических и восстановительных (при отказе технических средств) работ не должно превышать 1 часа с момента прибытия специалиста Поставщика и/или Производителя при наличии ЗИП.

# Требования к режиму эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения

# Режим эксплуатации

Оборудование должно обеспечивать непрерывный круглосуточный режим эксплуатации с учетом времени на техническое обслуживание.

# Мониторинг

Должен обеспечиваться непрерывный мониторинг состояния оборудования.

Должны быть предусмотрены средства контроля для определения сбоев и отказов в поставляемом оборудовании.

# Гарантийное обслуживание

В течение 1 года Поставщик обеспечивает гарантийную техническую поддержку оборудования и программного обеспечения со стороны компаний-производителей в соответствии с требованиями по составу.

Время реакции (прибытия специалиста) Поставщика при аппаратных и программных сбоях в период обеспечения гарантийной технической поддержки оборудования и программного обеспечения не должно превышать 2 часов в рабочие дни с 8:00 до 19:00.

# Конструкции и расположение ТС

Конструкция и расположение кабельных путей и технических средств должны обеспечивать беспрепятственный доступ к элементам системы при проведении ремонтно-профилактических работ.

# Требования по безопасности

Все технические решения по созданию ИИВС должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.

# Требования по стандартизации, унификации и технологичности

Для обеспечения заданных эксплуатационных показателей качества и производительности оборудования должны выполняться следующие требования:

- все компоненты систем должны иметь соответствующие сертификаты, если их наличие обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации;

- при монтажных работах должен проводиться пооперационный контроль с использованием сертифицированного тестового оборудования, рекомендованного компаниями-производителями элементов систем;

- монтаж и пуско-наладка системы должны выполняться квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующую подготовку и имеющими соответствующие сертификаты, выданные компаниям и производителями;

- этапу инсталляции и запуска оборудования в Центральном аппарате Федерального агентства по рыболовству должен предшествовать этап их стендовой отработки;

- проведение работ не должно нарушать функционирование рабочих систем Заказчика.

# Специальные требования

Все оборудование и связанные с ними услуги, используемые для выполнения Государственного контракта, должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров, работ и услуг.

# Порядок формирования цены Государственного контракта

Цена государственного контракта включает в себя стоимость поставляемого товара, затраты по хранению товара на складе Поставщика, по оформлению сертификата качества, гигиенического сертификата и другой необходимой документации, расходы по транспортировке до места назначения, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, обучение персонала Росрыболовства (не более 5 (пяти) технических специалистов), ввод в эксплуатацию (монтаж, установка, подключение, пуско-наладочные работы, испытания), расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, страхование и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также стоимость лицензий на использование поставляемого программного обеспечения.

# Порядок выполнения и приемки работ

Ввод в эксплуатацию проводится на объектах Заказчика. Ввод в эксплуатацию оборудования не должен вызывать простои функционирующих систем в рабочее время.

Работы завершаются проведением приемо-сдаточных испытаний. По окончании работ Поставщик предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки работ, счета-фактуры.

# Требования к документации

Эксплуатационная документация должна быть выпущена с учетом нормативных требований.

# Результаты работ

Результатами работ должны стать:

- По модернизации вычислительного комплекса в составе центра обработки данных:

поставленное оборудование и программное обеспечение;

смонтированный и запущенный в эксплуатацию модернизированный вычислительный комплекс в составе центра обработки данных;

установленные в аппаратные стойки и подключенные к серверному сегменту телекоммуникационной сети серверы и оборудование:

произведенная первичная пуско-наладка серверов и оборудования;

произведенная установка системного программного обеспечения в соответствии с функциональной принадлежностью серверов;

- По модернизации ПАК Active Directory:

произведенная установка системного программного обеспечения на сервер тип 1;

миграция Active Directory со старого сервера;

- По созданию ПАК обновлений Microsoft:

произведенная установка системного программного обеспечения на сервер тип 2;

настроенные функции получения обновлений с сайта Microsoft;

настроенные функции предоставления обновлений пользователям;

- По созданию ПАК антивирусной защиты:

произведенная установка системного программного обеспечения, предоставляемого заказчиком, на сервер тип 2;

установленное ПО антивирусной защиты (предоставляется заказчиком);

настроенные функции предоставления данных серверам и ПК;

настроенные функции получения статистики от серверов и ПК;

- По модернизации ПАК прокси-сервера:

произведенная установка системного программного обеспечения на сервер тип 1;

установленное ПО ISASvrEnt RUS или эквивалент;

настроенные правила безопасности;

- По модернизации ПАК бюджетной росписи:

произведенная установка системного программного обеспечения на сервер тип 3;

произведенная установка ПО СУБД;

- По модернизации ПАК 1С:

произведенная установка системного программного обеспечения на сервер тип 3;

произведенная установка ПО СУБД;

- По созданию системы межведомственного взаимодействия СЭДО:

произведенная установка системного программного обеспечения на сервер тип 3;

произведенная установка 110 СУБД:

- По повышению отказоустойчивости сертифицированного ПАК защиты информации и маршрутизации:

поставленное оборудование и программное обеспечение;

установленный в 19-дюймовую стойку и подключенный сервер;

настроенный сервер для эксплуатации в горячем резерве с двумя эксплуатируемыми серверами, работающими в кластере;

настроенные правила маршрутизации;

настроенные правила безопасности;

настроенные прикладные службы;

конфигурирование для работы с Multicast-группами;

специальные настройки интерфейсов.

- По модернизации ПАК внутреннего портала:

произведенная установка системного программного обеспечения на сервер тип 4;

произведенная установка ПО СУБД;

- По модернизации инфраструктуры центра обработки данных:

поставленное оборудование и программное обеспечение;

смонтированная и запущенная в эксплуатацию единая инфраструктура центра обработки данных;

смонтированный аппаратный шкаф с подведенным к источнику бесперебойного питания, установленному в шкаф, электропитанием;

настроенные на серверах агенты, обрабатывающие сигналы на аварийное отключение при пропадании электропитания;

подключенные к системе электропитания ЦОД источники бесперебойного электропитания;

смонтированные блоки распределения питания;

подготовленный для работы с серверами KVM-переключатель;

подключенные к KVM-переключателю серверы;

установленная в шкаф 19", подключенная настроенная консоль управления;

- По модернизации ЛВС:

поставленные и смонтированные в стойку 19" коммутаторы ядра и уровня доступа;

настроенные для работы с IP-телефонией правила приоретизации;

настроенные правила маршрутизации;

настроенные правила безопасности;

настроенная работа устройств с поддержкой функции РоЕ;

- По расширению системы IP-телефонии:

подключенные и настроенные на рабочих местах пользователей IP-телефоны;

выполненные настройки для работы IP-телефонов с коммутаторами, поддерживающими функцию РоЕ;

подключенные и настроенные панели расширения;

выполненные настройки для работы пользователей с корпоративным справочником;

подключенные и настроенные видеокамеры на рабочих местах пользователей;

- По расширению системы IP-телефонии для выделенных помещений:

подготовленные для работы в выделенных помещениях, предназначенных для обработки конфиденциальной информации и подключенные IP-телефоны и комплекты для видеосвязи;

настроенная система защищенной связи на базе IP-телефонов.

- По созданию системы хранения:

поставленное оборудование и программное обеспечение;

подключенная система хранения;

установленное и настроенное ПО резервного копирования;

установленные на серверах и настроенные агенты Exchange, SQL, Sharepoint;

настройка правил в соответствии с политикой хранения данных;

настроенная для работы с ПО резервного копирования библиотека MSL2024 1 LTO-4 Ultrium 1760 SAS Drive Library;

установленный в сервер резервного копирования Fibre Channel адаптер;

проведенная настройка сервера для работы с поставленной СХД;

- По расширению единой системы управления ИИВС:

модифицированные настройки сервера единой системы управления ИИВС для работы с поставленными серверами;

установленные на серверы вычислительного комплекса ИИВС необходимые программные компоненты, включая агентов системы управления серверами;

- По расширению комплекса защищенного терминального доступа:

запущенный в эксплуатацию терминальный комплекс;

подключенное к телекоммуникационной сети оборудование рабочих мест терминального комплекса;

произведенная модификация настроек двух серверов терминального комплекса;

установленное доверенное программное обеспечение терминального доступа сервера терминального доступа;

- По модернизации граничного маршрутизатора Cisco 2811:

модернизированный и запущенный в эксплуатацию граничный маршрутизатор;

проведенная установка модулей;

выполненная настройка интерфейсов;

выполненная настройка правил маршрутизации;

проведенные подключение и настройка работы линии Е1;

проведенная настройка работы маршрутизатора в отказоустойчивом режиме (SRST);

- Проведенное обучение персонала Росрыболовства работе с поставленным оборудованием (не более 5 (пяти) технических специалистов).

- Созданная эксплуатационная документация на модернизируемые и новые системы ИИВС.