ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 19472-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ | ГОСТ 19472-88 |
| --- | --- |
| Термины и определения |  |
| National automatic telephone communication system. Terms and definitions |  |

Срок действия с 01.01.90 
до 01.01.93

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области общегосударственной автоматизированной телефонной связи.

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности по стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 22348 и ГОСТ 21835.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк.

2.4. В табл. 1 в качестве справочных приведены эквиваленты на английском языке для ряда стандартизованных терминов.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском и английском языках приведены в табл. 2-3.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

Таблица 1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
| 1. Общегосударственная система автоматизированной телефонной связи National automatic telephone communication system | Комплекс технических средств и совокупность определенных принципов построения, систем нумерации, сигнализации, учета стоимости, тарификации, эксплуатации, обслуживания и управления общегосударственной автоматически коммутируемой телефонной сети |
| 2. Общегосударственная автоматически коммутируемая телефонная сеть ОАКТС | Общегосударственная телефонная сеть, представляющая собой совокупность автоматических телефонных станций, коммутационных узлов, линий, каналов телефонной сети, оконечных абонентских устройств для обеспечения потребности населения, учреждений, организаций и предприятий в автоматизированной телефонной связи |
| 3. Телефонная связь Telephony | Вид электросвязи, обеспечивающий передачу сигналов, отображающих речь, на расстояние с заданной полосой частот между абонентами и (или) операторами |
| 4. Средства телефонной связи Telephone communication resources | Технические устройства, в основу функционирования которых положены принципы телефонной связи |
| 5. Соединительный путь Communication path | Совокупность линий, каналов вторичной сети связи, комплектов коммутационной станции и точек коммутации коммутационного поля, образованная на время передачи информации |
| 6. Пространственный канал вторичной сети Space channel | Канал вторичной сети ЕАСС, образованный на базе первичной сети, по которому передача сигналов, относящихся к одному сообщению, осуществляется непрерывно во времени |
| 7. Временной канал вторичной сети Timedividing channel | Канал вторичной сети ЕАСС, образованный на базе первичной сети, по которому передача сигналов, относящихся к одному сообщению, осуществляется в специально отведенные дискретные интервалы времени |
| 8. Коммутация в сетях связи Switching at the network | Процесс образования соединительного пути для передачи информации при помощи технических средств |
| 9. Коммутационная станция Switching exchange | Совокупность технических средств связи, обеспечивающая коммутацию абонентских, соединительных линий, каналов вторичной сети ЕАСС при осуществлении оконечных и транзитных телефонных соединений. Примечание. В зависимости от вида передаваемой информации коммутационной станции присваивается название: телефонная, телеграфная и др. станции |
| 10. Коммутационная система Switching system | Совокупность управляющих устройств, коммутационного поля и станционных и линейных комплектов для построения коммутационных станций и узлов вторичных сетей ЕАСС. Примечание. В зависимости от типа коммутационных приборов и управляющих устройств различают: декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, электронные и другие коммутационные системы |

| ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ, СТАНЦИИ, УЗЛЫ, ЛИНИИ И КАНАЛЫ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ |
| --- |
| 11. Телефонная сеть Telephone network | Вторичная сеть ЕАСС, предназначенная для передачи сигналов электросвязи, отображающих речь на расстояние с заданной полосой частот |
| 12. Цифровая телефонная сеть Digital telephone network | Телефонная сеть, обеспечивающая передачу цифровых сигналов электросвязи, отображающих речь |
| 13. Аналоговая телефонная сеть Analog telephone network | - |
| 14. Аналого-цифровая телефонная сеть Analog to digital telephone network | - |
| 15. Междугородная телефонная сеть Междугородная сеть Trunk telephone network | Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность междугородных телефонных станций, телефонных узлов автоматической коммутации и каналов телефонной сети, соединяющих их между собой, и обеспечивающая телефонной связью абонентов различных зон нумерации |
| 16. Зоновая телефонная сеть ЗТС Zone telephone network | Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность внутризоновой и местных телефонных сетей, расположенных в зоне нумерации |
| 17. Зона нумерации телефонной сети Зона нумерации Telephone network numbering zone | Часть территории страны, на которой оконечные абонентские устройства телефонной сети имеют единую семизначную нумерацию |
| 18. Внутризоновая телефонная сеть Внутризоновая сеть Interzone exchange network | Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность расположенных в зоне нумерации автоматических междугородных телефонных станций, а также линий, каналов телефонной сети, предназначенная для обеспечения всеми видами телефонной связи абонентов различных местных телефонных сетей данной зоны, а также установления междугородных соединений |
| 19. Местная телефонная сеть Местная сеть Local exchange network | Часть ОАКТС, представляющая собой совокупность коммутационных узлов, телефонных станций, линий, каналов телефонной сети, оконечных абонентских телефонных устройств, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов, города и сельского района |
| 20. Городская телефонная сеть ГТС Public telephone network | Местная телефонная сеть, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов города |
| 21. Сельская телефонная сеть стс Rural telephone network | Местная телефонная сеть, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов сельского района |
| 22. Комбинированная телефонная сеть | Местная телефонная есть, представляющая собой совокупность средств телефонной связи ГТС и СТС для обеспечения телефонной связью абонентов административного центра и сельских районов |
| 23. Районированная телефонная сеть Multiexchange network | Телефонная сеть, состоящая из нескольких телефонных районов |
| 24. Нерайонированная телефонная сеть Single-exchange network | Телефонная сеть, имеющая одну телефонную станцию |
| 25. Телефонный район Central office area | Часть местной телефонной сети, состоящая из одной телефонной станции, в которую включены телефонные подстанции, учрежденческо-производственные телефонные станции, линии, каналы телефонной сети, а также оконечные абонентские телефонные устройства |
| 26. Узловой телефонный район Junction area | Совокупность телефонных районов, входящее сообщение к которым проходит через соответствующий телефонный узел |
| 27. Телефонная станция Telephone exchange | Коммутационная станция, предназначенная для обеспечения абонентов телефонной связью |
| 28. Ручная телефонная станция РТС Manual exchange | - |
| 29. Автоматическая телефонная станция АТС Automatic exchange | Телефонная станция, обеспечивающая автоматическое установление телефонных соединений и разъединений |
| 30. Цифровая автоматическая телефонная станция ЦАТС Digital automatic exchange | Автоматическая телефонная станция, обеспечивающая коммутацию при помощи цифровых сигналов электросвязи |
| 31. Междугородная телефонная станция МТС Trunk exchange | Телефонная станция, обеспечивающая установление внутризоновых и междугородных соединений |
| 32. Автоматическая междугородная телефонная станция АМТС Automatic trunk exchange | - |
| 33. Районная автоматическая телефонная станция РАТС | Автоматическая телефонная станция, обеспечивающая телефонную связь абонентов одного телефонного района |
| 34. Городская телефонная станция Local exchange | Телефонная станция, обеспечивающая телефонную связь абонентов города |
| 35. Учрежденческо-производственная телефонная станция УПТС Private exchange | Телефонная станция, обеспечивающая телефонную связь абонентов учреждения или предприятия. Примечание. В зависимости от места УПТС на сети она может выполнять функции ЦС, УС, ОС |
| 36. Центральная телефонная станция ЦС Central exchange | Телефонная станция сельской телефонной сети, обеспечивающая телефонную связь абонентов районного центра между собой и с абонентами различных сельских населенных пунктов района, транзитные соединения абонентов оконечных и узловых телефонных станций этой сельской телефонной сети, а также установление внутризоновых и междугородных соединений |
| 37. Узловая телефонная станция УС Tandem exchange | Телефонная станция сельской телефонной сети, обеспечивающая телефонную связь абонентов сельского населенного пункта между собой и с абонентами оконечных телефонных станций, включенных в эту станцию, транзитные соединения, а также установление соединений с центральной телефонной станцией административного района |
| 38. Оконечная телефонная станция ОС Terminal exchange | Телефонная станция сельской телефонной сети, обеспечивающая телефонную связь абонентов сельского населенного пункта, а также установление соединений с центральной или узловой телефонной станциями |
| 39. Телефонная подстанция ПС Subexchange | Часть оборудования телефонной станции, расположенная в месте концентрации группы абонентов, обеспечивающая их телефонную связь |
| 40. Опорная станция местной телефонной сети | Телефонная станция, в которую включены телефонные подстанции |
| 41. Оконечно-транзитная станция междугородной телефонной сети | Телефонная станция, выполняющая функции автоматической междугородной телефонной станции и телефонного узла автоматической коммутации |
| 42. Опорно-транзитная станция местной телефонной сети | Телефонная станция, выполняющая функции районной автоматической телефонной станции и телефонного узла |
| 43. Телефонный узел ТУ Switching entity | Коммутационный узел, обеспечивающий установление транзитных соединений между телефонными станциями |
| 44. Телефонный узел автоматической коммутации УАК Automatic switching entity | Телефонный узел междугородной телефонной сети, обеспечивающий автоматическое установление соединений |
| 45. Телефонный узел входящего сообщения УИС Incoming information switching entity | Телефонный узел местной телефонной сети, обеспечивающий объединение но, ков входящих сообщений от телефонных станций сети и распределение этих потоков к телефонным станциям одного узловой района |
| 46. Телефонный узел входящего междугородного сообщения УВСМ Trunk incoming information switching entity | Телефонный узел местной телефонной сети, объединяющий потоки входящих междугородных сообщений от междугородных телефонных станций зоны нумерации телефонной сети и распределяющий их к станциям одного узлового телефонного района |
| 47. Телефонный узел исходящего сообщения УИС Outgoing information switching entity | Телефонный узел местной телефонной сети, объединяющий потоки исходящих сообщений группы телефонных станций сети или станций одного узлового телефонного района и распределяющий их к узлам входящего сообщения или группам телефонных станций |
| 48. Телефонный узел заказно-соединительных линий УЗСЛ | Телефонный узел юродской телефонной сети, объединяющий потоки исходящих междугородных сообщений, поступающих по заказно-соединительным линиям телефонной сети от группы телефонных станций этой сети и передающий их на междугородную телефонную станцию |
| 49. Телефонный узел исходящего - входящего сообщения УИВС | Телефонный узел городской телефонной сети, в котором объединяются функции телефонных узлов исходящего и входящего сообщений |
| 50. Узел обходных связей УОС | Телефонный узел городской телефонной сети, предназначенный для организации обходных путей в районированной телефонной сети |
| 51. Узел сельско-пригородной связи УСП | Телефонный узел исходящего - входящего сообщения, через который осуществляется связь включенных в него телефонных станций сельских и городских телефонных сетей |
| 52. Телефонный узел специальных служб УСС | Телефонный узел местной телефонной сети, распределяющий потоки сообщений от телефонных станций и узлов к справочным, заказным и экстренным службам |
| 53. Автоматическая телефонная станция (узел) декадно-шаговой системы Decade step-by-step exchange (entity) | Автоматическая телефонная станция (узел), коммутационное поле которой построено на декадно-шаговых искателях, а управляющие устройства - па электромагнитных реле |
| 54. Автоматическая телефонная станция (узел) координат - нон системы Crossbar exchange (entity) | Автоматическая телефонная станция (узел), коммутационное поле которой построено на многократных координатных соединителях, а управляющие устройства - на электромагнитных реле с использованием полупроводниковых приборов |
| 55. Автоматическая телефонная станция (узел) квазиэлектронной системы Quasieleclrouic exchange (entity) | Автоматическая телефонная станция (узел), коммутационное поле которой построено на малогабаритных коммутационных приборах связи, а управляющие устройства - электронные. Примечание. Коммутационная система может быть реализована на герконах, ферридах, гезаконах, мини-МКС и других |
| 56. Автоматическая телефонная станция (узел) электронной системы Electronic exchange (entity) | Автоматическая телефонная станция (узел), управляющие устройства и коммутационное поле которой построены на электронных приборах. Примечание. Электронная автоматическая коммутационная станция может осуществлять коммутацию аналоговых или (и) цифровых каналов. |
| 57. Автоматическая телефонная станция (узел) релейной системы Relay exchange (entity) | Автоматическая телефонная станции (узел), управляющие устройства и коммутационное поле которой построены на электромагнитных реле |
| 58. Соединительная линия телефонной сети СЛ Telephone network connecting line | Линия телефонной сети, соединяющая телефонные станции и узлы между собой и подстанцию с опорной станцией местной телефонной сети |
| 59. Междугородная соединительная линия телефонной сети СЛМ Telephone network trunk connecting line | Линия телефонной сети для связи междугородной телефонной станции с телефонной станцией непосредственно пли через телефонный узел входящего междугородного сообщения |
| 60. Заказно-соединительная линия телефонной сети ЗСЛ Telephone network trunk-record junction circuit | Линия телефонной сети для связи телефонной станции с междугородной телефонной станцией непосредственно или через телефонный узел заказно-соединительных линии, предназначенная для заказа и ведения междугородных разговоров |
| 61. Заказная линия телефонной сети ЗЛ Telephone network record operators line | Линия телефонной сети для связи телефонной станции с междугородной телефон - ной станцией непосредственно или через телефонный узел заказно-соединительных линий, предназначенная для заказа международных разговоров |
| 62. Абонентская линия телефонной сети АЛ Telephone network customer line | Линия телефонной сети, соединяющая оконечное абонентское телефонное устройство с телефонной станцией |
| 63. Пучок линий (каналов) телефонной сети Telephone network circuit group | Группа линий (каналов) с одинаковыми функциями, обслуживающих нагрузку от определенных источников телефонной нагрузки |
| 64. Доступность к пучку линий (каналов) телефонной сети Доступность Availability to telephone network circuit group | Число линий (каналов) телефонной сети, каждая из которых доступна каждому источнику телефонной нагрузки одной нагрузочной группы коммутационного поля |
| 65. Полнодоступный пучок линий (каналов) телефонной сети Полнодоступный пучок линий (каналов) Ндп. Равнодоступный пучок линий (каналов) Full-available telephone network circuit group | Пучок линий (каналов) телефонной сети, доступность к которому равна числу линий (каналов) в пучке |
| 66. Неполнодоступный пучок линии (каналов) телефонной сети Неполнодоступный пучок линий (каналов) Ндп. Неравнодоступный пучок линий (каналов) Limited-available telephone network circuit group | Пучок линий (каналов) телефонной сети, доступность к которому меньше числа линий (каналов) пучка |
| 67. Кроссировочный коэффициент пучка линий (каналов) телефонной сети Ндп. Коэффициент уплотнения Кроссировочное отношение Circuit group telephone network cross-patching factor | Отношение общего числа выходов нагрузочных групп коммутационного поля к числу линий (каналов) в пучке линий (каналов) телефонной сети |
| 68. Пропускная способность пучка линий (каналов) телефонной сети Пропускная способность пучка линий (каналов) Curcuit group telephone network traffic capacity | Интенсивность телефонной нагрузки, обслуженной пучком линий (каналов) телефонной сети при заданном качестве обслуживания телефонных вызовов |
| 69. Пропускная способность направления телефонной связи Telephone network routing traffic capacity | Интенсивность телефонной нагрузки, обслуженной направлением телефонной связи при заданном в этом направлении качестве обслуживания телефонных вызовов |
| 70. Направление телефонной связи Telephone network routing | Пучки линий (каналов) телефонной сети между коммутационными станциями или узлами телефонной сети, определяемые цифрой или комбинацией цифр, или условным наименованием, присвоенным этим коммутационным станциям или узлам |
| 71. Исходящая телефонная связь Calling telephony | Телефонная связь от данной коммутационной станции или узла ко всем коммутационным станциям или узлам телефонной сети |
| 72. Входящая телефонная связь Called telephony | Телефонная связь к данной коммутационной станции или узлу от всех коммутационных станций или узлов телефонной сети |
| 73. Прямой путь телефонной сети ПП Telephone network direct route | Пучок линий (каналов) телефонной сети для непосредственной связи между коммутационными станциями или узлами телефонной сети |
| 74. Основной путь местной телефонной сети Local exchange area first choice route | Один из нескольких возможных путей между двумя коммутационными станциями, по которому телефонные вызовы в данном направлении направляются в первую очередь |
| 75. Обходной путь телефонной сети ОП Telephone network alternative route | Пучки линий (каналов) телефонной сети для связи коммутационных станций через коммутационные узлы, предназначенные для обслуживания избыточной нагрузки |
| 76. Обходной промежуточный путь телефонной сети ОПП Telephone network high circuit group | Обходной путь внутризоновой и междугородной телефонных сетей, не являющийся путем последнего выбора телефонной сети |
| 77. Путь последнего выбора телефонной сети ППВ Telephone network last choice route | Пучки линий (каналов) телефонной сети высокого качества обслуживания телефонных вызовов внутризоновой и междугородной телефонных сетей для организации последнего по выбору обходного, пути |
| 78. Построение телефонной сети по способу соединения каждой коммутационной станции с каждой Способ каждая с каждой | - |
| 79. Узловой способ построения телефонной сети Узловой способ | Способ построения районированной телефонной сети с применением телефонных узлов |
| 80. Радиальный способ построения телефонной сети Радиальный способ | Узловой способ построения телефонной сети, при котором соединение между, телефонными станциями осуществляется только через телефонный узел |
| 81. Комбинированный способ построения телефонной сети Комбинированный способ | Способ построения телефонной сети, при котором соединение телефонных узлов и станций осуществляется с использованием различных способов построения телефонной сети |
| 82. Иерархический способ построения телефонной сети Иерархический способ | Узловой способ построения телефонной сети, при котором телефонная сеть содержит телефонные узлы различного уровня иерархии |
| 83. Прямое полнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети Прямое полнодоступное включение линий (каналов) Ндп. Прямое равнодоступное включение линий Direct full-available line (trunk circuit) connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором каждая линия (канал) пучка включается в одноименные выходы коммутационных приборов нагрузочных групп коммутационного поля |
| 84. Полнодоступное включение со сдвигом линий (каналов) телефонной сети Полнодоступное включение со сдвигом линий (каналов) Telephone network slipped full-available line connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором каждая линия (канал пучка включается в разноименные выходы нагрузочных групп коммутационного поля |
| 85. Ступенчатое неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети Ступенчатое неполнодоступное включение линий (каналов) Telephone network step limited-available line connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором с увеличением номера выхода нагрузочной группы коммутационного поля увеличивается число нагрузочных групп, подключаемых к каждой линии (каналу) пучка |
| 86. Равномерное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети Равномерное неполнодоступное включение линий (каналов) Telephone network uniform limited-available line connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором каждая линия (канал) пучка включается в определенные выходы от одинакового или отличающегося на единицу числа нагрузочных групп коммутационного поля |
| 87. Прямое неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети Прямое неполнодоступное включение линий (каналов) Telephone network direct limited-available line connection | Ступенчатое неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети, при котором линии (каналы) включаются в выходы нагрузочных групп коммутационного поля, с номерами, отличающимися на единицу |
| 88. Неполнодоступное включение с перехватом линий (каналов) телефонной сети Неполнодоступное включение с перехватом линий (каналов) Telephone network intercepted limited-available line connection | Ступенчатое или равномерное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети, при котором линии (каналы) включаются в выходы нагрузочных групп коммутационного поля с номерами, отличающимися не менее чем на два |
| 89. Неполнодоступное включение со сдвигом линий (каналов) телефонной сети Неполнодоступное включение со сдвигом линий (каналов) Telephone network slipped limited-available line connection | Ступенчатое или равномерное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети, при котором линии (каналы) включаются в равноименные выходы разных нагрузочных групп коммутационного поля |
| 90. Смешанное неполнодоступное включение линий (каналов) телефонной сети Смешанное неполнодоступное включение линий (каналов) Telephone network mixed limited-available line connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором одновременно могут использоваться неполнодоступное прямое со сдвигом или с перехватом включения |
| 91. Простое транспонированное включение линий (каналов) телефонной сети Транспонированное включение линий (каналов) Telephone network simple transposed line connection | Включение линий (каналов) телефонной сети, при котором в разные половины выходов нагрузочных групп коммутационного поля включены линии с одинаковой цифрой десятков и единиц, что позволяет каждой линии, включенной в выходы одной нагрузочной группы из первой половины, подключаться к одноименным выходам всех нагрузочных групп из второй половины |
| КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СПОСОБЫ ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ |
| 92. Коммутационный элемент связи КЭ Switching element | Элемент, осуществляющий в сетях связи коммутацию |
| 93. Механический коммутационный элемент связи МКЭ Mechanical switching element | Коммутационный элемент связи, осуществляющий коммутацию в сетях связи путем перемещения в пространстве его контакт-деталей |
| 94. Бесконтактный коммутационный элемент связи БКЭ Static switching element | Коммутационный элемент связи, осуществляющий коммутацию в сетях связи путем изменения условий для прохождения сигналов электросвязи без перемещения в пространстве контакт - деталей. Примечание. В зависимости от принципа действия различают полупроводниковые, магнитные, газоразрядные, оптические бесконтактные элементы |
| 95. Коммутационный прибор связи Switching device of communication | Функционально законченная совокупность коммутационных элементов связи, осуществляющая автоматическую коммутацию в сетях связи |
| 96. Группа коммутационных приборов связи Ндп. Пучок коммутационных приборов Switching device group | Совокупность коммутационных приборов связи, предназначенных для обслуживания определенной группы источников телефонной нагрузки и выполняющих одинаковую функцию |
| 97. Доступность к группе коммутационных приборов связи Availability to the switching device group | Число коммутационных приборов связи, каждый из которых доступен любому источнику телефонной нагрузки одной нагрузочной группы коммутационного поля |
| 98. Проводимость коммутационного прибора связи Switching device conductivity | Число одновременно коммутируемых коммутационным прибором физических цепей ЕАСС |
| 99. Коммутатор коммутационного ноля Коммутатор Switch of the switching field | Совокупность коммутационных элементов связи, на которых реализуется полнодоступное включение п входов в т выходов, обеспечивающая соединение входа с выходом через одну точку коммутации. Примечание. Коммутатор коммутационного поля может быть создан из части коммутационного прибора связи |
| 100. Коммутационная группа коммутационного прибора связи КГ Switching device communication switching group | Совокупность коммутационных элементов связи, объединенных конструктивно или функционально и осуществляющих при внешнем воздействии одновременную коммутацию физических цепей ЕАСС. Примечание. Коммутационная группа может содержать 1, 2, 3 ( коммутационных элементов связи |
| 101. Точка коммутации коммутационного поля Точка коммутации Ндп. Точка скрещивания Точка пересечения Switching node | Место расположения коммутационной группы в коммутационном приборе связи, блоке или поле |
| 102. Звено коммутации Звено Ндп. Каскад Switching link | Группа коммутаторов, реализующих одну и ту же функцию в коммутационном поле и осуществляющих соединение входа с выходом через одну точку коммутации |
| 103. Коммутационный блок Switching unit | Конструктивно законченная совокупность коммутационных приборов связи, имеющих все или часть общих выходов и промежуточных линий коммутационного поля |
| 104. Блок переменной коммутации Timeswitching unit | Коммутационный блок, предназначенный для временной коммутации временных каналов вторичной сети ЕАСС |
| 105. Блок пространственной коммутации Spaceswitching unit | Коммутационный блок, предназначенный для пространственной коммутации линий, каналов вторичной сети ЕАСС |
| 106. Ступень коммутации Switching stage | Совокупность коммутационных блоков и управляющих устройств коммутационной техники связи, выполняющих одни и те же функции в процессе установления соединения |
| 107. Ступень искания Stage of selection | Ступень коммутации, осуществляющая один или несколько видов искания. Примечания: 1. В зависимости от вида искания ступени называются: предварительного искания, группового искания, линейного искания, регистрового искания. 2. Ступени искания содержат как одно, так и несколько звеньев коммутации и в зависимости от этого называются: однозвенная, двухзвенная |
| 108. Коммутационное поле коммутационного прибора связи Switching device communication switching field | Совокупность коммутационных групп коммутационного прибора связи |
| 109. Коммутационное поле коммутационного блока Switching unit switching field | Совокупность коммутационных приборов связи коммутационного блока |
| 110. Коммутационное поле ступени коммутации Switching stage switching field | Совокупность коммутационных блоков ступени коммутации |
| 111. Коммутационное поле коммутационной станции Switching exchange switching field | Совокупность всех коммутационных блоков коммутационной станции Примечания: 1. Коммутационное поле содержит все возможные внутристанционные, внутриузловые соединительные пути. 2. Коммутационные поля различают по способам коммутации: с пространственным, временным, пространственно - временным способом коммутации |
| 112. Нагрузочная группа коммутационного поля Нагрузочная группа Switching field source group | Часть группы источников телефонной нагрузки, имеющая доступ к одним и тем же линиям (каналам) неполнодоступного пучка линий (каналов) телефонной сети. Примечание. Нагрузочная группа образуется из коммутационных приборов, одноименные выходы которых параллельны |
| 113. Звеньевая структура коммутационного поля коммутационного блока (станции) | Структура, при которой коммутационное поле коммутационного блока (станции) состоит из нескольких звеньев, последовательно соединенных между собой в определенном порядке, через которые устанавливают соединения от входа к выходу |
| 114. Однозвенная структура коммутационного поля коммутационного блока (станции) Single-stage switching | Структура, при которой коммутационное поле коммутационного блока (станции.) состоит из одного звена, через которое устанавливаются соединения от входа к выходу |
| 115. Звеньевая древовидная структура коммутационного поля коммутационного блока (станции) | Структура, при которой в коммутационном поле коммутационного блока (станции) от одного входа к любому выходу имеется не более одного соединительного пути |
| 116. Блокировка в звеньевой структуре коммутационного поля коммутационного блока (станции) Call congestion | Состояние коммутационного поля коммутационного блока (станции), при котором соединение конкретного входа с требуемым свободным выходом невозможно из-за занятости промежуточных линий к этому выходу Примечание. Если в коммутационном поле существует вероятность блокировки, такая структура называется блокирующей, в противном случае структура называется не блокирующей. |
| 117. Линия коммутационного поля коммутационного прибора связи Switching field line | Линия, соединяющая коммутационные группы коммутационного прибора связи и обслуживающая нагрузку определенного источника телефонной нагрузки |
| 118. Промежуточная линия коммутационного поля коммутационного блока (станции) Промлиния Intermediate line | Линия коммутационного поля коммутационного блока (станции), соединяющая выход и вход двух смежных звеньев коммутации |
| 119. Внутривенная обходная линия коммутационного поля коммутационного блока (станции) | Линия коммутационного поля коммутационного блока (станции), соединяющая выход одного коммутатора того же звена коммутации. |
| 120. Внутристанционный соединительный путь Ндп. Шнур Connecting path | Соединительный путь между входящими и исходящими коммутационными приборами связи или комплектами коммутационной станции. |
| 121. Комплект коммутационной станции Switching exchange complement | Устройство для согласования и подключения линий вторичной сети ЕАСС и коммутационных приборов связи коммутационной станции. Примечание. В зависимости от вида подключаемого оборудования различают абонентские шнуровые, подключающие, линейные комплекты. |
| 122. Соединитель коммутационной системы Соединитель Switching system connector | Коммутационный прибор связи, имеющий п входов и т выходов, в котором может быть установлено соединение любого из п входов с любым из т выходов. |
| 123. Многократный соединитель коммутационной системы Многократный соединитель Switching system multiple connector | Соединитель коммутационной системы, в котором может осуществляться одновременно несколько соединений. Примечание. В зависимости от типа коммутационных элементов различают релейные, герконовые, ферридовые многократные соединители |
| 124. Многократный координатный соединитель коммутационной системы МКС Switching system multiple coordinate connector | Многократный соединитель коммутационной системы, в котором выбор коммутационной группы коммутационного прибора связи осуществляется по двум или более координатам |
| 125. Электромеханический искатель Electromechanical selector | Коммутационный прибор связи, контактные щетки которого приводятся в действие от электромагнитного привода, а для подключения входа к одному из выходов совершают одно или несколько видов движения в соответствии с размещением в пространстве его выходов |
| 126. Искатель с индивидуальным приводом Separate drive selector | Электромеханический искатель, движение контактных щеток которого осуществляется от привода, принадлежащего только данному искателю |
| 127. Искатель с прямым приводом Direct-action selector | Электромеханический искатель с индивидуальным приводом, движение контактных щеток которого происходит при притяжении якоря электромагнита |
| 128. Искатель с обратным приводом Reverse-motion selector | Электромеханический искатель с индивидуальным приводом, движение контактных щеток которого происходит при отпускании якоря электромагнита |
| 129. Шаговый искатель Step-by-step selector | Электромеханический искатель с индивидуальным приводом, контактные щетки которого совершают вращательное движение от выхода к выходу при каждом внешнем воздействии на его электромагнитный привод |
| 130. Декадно-шаговый искатель Pulse controlled selector | Электромеханический искатель, контактное поле которого разделено на десять декад, каждая из которых имеет по десять выходов; соединение входа с одним выходом осуществляется подъемом щеток па определенную декаду, а затем вращением выбирается свободный или требуемый в декаде выход |
| 131. Машинный искатель Mechanical selector | Электромеханический искатель, контактные щетки которого совершают круговое движение вследствие сцепления движущего механизма искателя с общим приводом, работающим непрерывно от электродвигателя |
| 132. Искание Selection | Процесс опроса состояния или выбора выхода или группы выходов при установлении соединения в коммутационном поле коммутационной станции или его отдельных частях |
| 133. Вынужденное искание Numerical selection | Искание в соответствии с полученной номерной информацией |
| 134. Свободное искание Continuous hunting | Искание любого свободного и доступного выхода |
| 135. Предварительное искание | Свободное искание одного из выходов в группе до поступления адресной информации |
| 136. Групповое искание Group selection | Сочетание вынужденного и свободного исканий, при котором сначала осуществляется вынужденное искажение группы выходов, а затем свободное искание в этой группе |
| 137. Линейное искание Linear selection | Вынужденное искание определенной линии в группе линий |
| 138. Серийное искание Continuous hunting contacts | Искание, при котором после линейного происходит свободное искание в пределах определенной группы линий |
| 139. Обусловленное искание Conditional selection | Искание между отмеченными входом и выходом или группой выходов ступени искания, при котором выбираются свободные и взаимодоступные промежуточные линии и выход |
| КОММУТАЦИЯ, СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ И СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ ВЫЗОВОВ |
| 140. Ручная коммутация Manual switching | - |
| 141. Автоматическая коммутация Automatic switching | Коммутация в сетях связи, осуществляемая автоматическими коммутационными приборами связи |
| 142. Пространственная коммутация Space switching | Коммутация в сетях связи, осуществляемая соединением пространственных или временных каналов вторичной сети без изменения их временных позиций |
| 143. Временная коммутация Ндп. Цифровая коммутация Time switching | Коммутация в сетях связи, осуществляемая соединением временных позиций каналов вторичной сети |
| 144. Электронная коммутация Electronic switching | Коммутация в сетях связи, осуществляемая электронными коммутационными приборами связи |
| 145. Оперативная коммутация Operative switching | Коммутация в сетях связи, осуществляемая по заявке абонента и (или) оператора на установление соединения для передачи сообщений |
| 146. Кроссовая коммутация Ндп. Полупостоянная коммутация Cross switching | Коммутация в сетях связи, не зависящая от поступления отдельных заявок от абонентов, осуществляемая по плану распределения сообщений в зависимости от ситуации на сетях связи, или по распоряжению |
| 147. Ручной способ установления соединения Ручной способ Manual operation | - |
| 148. Полуавтоматический способ установления соединения Полуавтоматический способ Semiautomatic operation | Способ установления соединения, осуществляемый на телефонной станции вручную с последующим набором номера для автоматического установления соединения |
| 149. Автоматический способ установления соединения Automatic operation | - |
| 150. Заказная система обслуживания заявок Заказная система Ндп. Заказная система эксплуатации Recording application service | Система обслуживания, при которой абонент делает предварительный заказ на междугородный разговор, оконечное абонентское телефонное устройство при этом на время между окончанием приема заявки и началом ее исполнения освобождается |
| 151. Немедленная система обслуживания заявок Немедленная система Ндп. Немедленная система эксплуатации Immediate application service | Система обслуживания, при которой заявка на междугородный разговор обслуживается оператором немедленно при наличии свободного канала либо через небольшое время ожидания, оконечное абонентское телефонное устройство при этом не освобождается. |
| 152. Скорая система обслуживания заявок Скорая система Ндп. Скорая система эксплуатации Fast application service | Система обслуживания, при которой междугородное телефонное соединение устанавливается непосредственно после поступления заявки, при отсутствии свободных каналов абонент получает отказ в соединении |
| 153. Комбинированная система обслуживания заявок Комбинированная система Ндп. Комбинированная система эксплуатации Combined application system | Система обслуживания, при которой совмещаются различные системы обслуживания заявок на междугородные разговоры |
| 154. Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети ДВО Ндп. Дополнительный вид услуг | Вид обслуживания абонента телефонной сети, предоставляемый по заказу абонента телефонной сети с целью обеспечения расширенных возможностей при пользовании телефонной связью |
| 155. Сокращенный набор номера Speed calling | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий устанавливать соединение набором специального укороченного номера требуемого абонента |
| 156. Переадресация вызова Переадресация Automatic call diversion | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий абоненту передавать поступающий к нему вызов на другой телефонный аппарат, номер которого заранее сообщается им на коммутационную станцию |
| 157. Сопровождающий вызов абонента Follow me | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий осуществлять неоднократную переадресацию вызова при перемещении абонента |
| 158. Прямой вызов абонента Hot line | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий направлять вызовы после снятия микротелефона без набора номера на телефонный аппарат, номер которого заранее сообщается абонентом на коммутационную станцию |
| 159. Установка вызова абонента на ожидание Call waiting. | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий в случае занятости вызываемого абонента устанавливать поступающий к нему вызов на ожидание и после освобождения абонента получать с ним соединение |
| 160. Конференц-связь Attendant assistance conferencing | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий организатору устанавливать связи с группой абонентов, состав которой определяется списком, предварительно переданным на коммутационную станцию |
| 161. Поисковая сигнализация абонента Paging | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий оповещать абонента, уходящего со своего рабочего места, во всех местах его возможного пребывания, о поступлении вызова |
| 162. Повторный вызов абонента без набора Automatic redeal | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий после отбоя и разъединения соединения проводить повторный вызов абонента без набора снятием микротелефона с рычажного переключателя телефонного аппарата |
| 163. Уведомление абонента о поступлении вызова Trunk offering | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий при поступлении входящего вызова посылать предупредительный сигнал абоненту, ведущему телефонный разговор |
| 164. Вызов абонента по его заказу Wake-up service | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий абоненту получать вызов с коммутационной станции в определенное, предварительно заказанное время |
| 165. Передача вызова абонента на автоинформатор Veriable transfer | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий абоненту получать соединение с автоинформатором коммутационной станции |
| 166. Междугородная связь по паролю Automation code | - |
| 167. Временный запрет входящей связи Ндп. Телефонная пауза Telephone rest | Дополнительный вид обслуживания абонента телефонной сети, позволяющий запрещать входящую телефонную связь на период времени, заранее сообщенный абонентом на коммутационную станцию |
| 168. Телефонная заявка Telephone call demand | Требование на обслуживание, поступившее от источника телефонной нагрузки |
| 169. Телефонный вызов Telephone call | Телефонная заявка на установление соединения, поступившая от оконечного абонентского телефонного устройства на телефонную станцию |
| 170. Обслуживание телефонных вызовов (заявок) Обслуживание вызовов (заявок) Telephone call service | Процесс предоставления источнику телефонной нагрузки пучка линий (каналов) или коммутационных приборов связи при установлении телефонного соединения |
| 171. Поступивший телефонный вызов Поступивший вызов Accepted telephone call | Телефонный вызов, зафиксированный на телефонной станции |
| 172. Обслуженный телефонный вызов Обслуженный вызов Serviced telephone call | Телефонный вызов, которому был предоставлен пучок линий (каналов), коммутационные приборы связи и управляющие устройства при установлении соединения |
| 173. Потерянный телефонный вызов Потерянный вызов Lost telephone call | Телефонный вызов, обслуживание которого не закончилось установлением соединения из-за отсутствия свободных и исправных коммутационных приборов связи и линий, каналов в пучке телефонной сети |
| 174. Задержанный телефонный вызов Задержанный вызов Delayed telephone call | Телефонный вызов, ожидающий обслуживания сверх установленного времени |
| 175. Первичный телефонный вызов Первичный вызов First telephone call | Первый из потока телефонных вызовов, поступающих от одного оконечного абонентского телефонного устройства для установления одного соединения |
| 176. Повторный телефонный вызов Повторный вызов Repeated telephone call | Телефонный вызов, поступающий от одного и того же оконечного абонентского телефонного устройства после отказа в обслуживании предшествующего вызова с целью установления одного и того же соединения в течение определенного интервала времени |
| 177. Поток телефонных вызовов Поток вызовов Telephone call flow | Совокупность последовательности телефонных вызовов, поступающих через фиксированные или случайные интервалы времени или в какие-либо моменты времени |
| 178. Детерминированный поток телефонных вызовов Детерминированный поток Determinant telephone call flow | Поток телефонных вызовов с фиксированными моментами поступления |
| 179. Случайный поток телефонных вызовов Случайный поток Random telephone call flow | Поток телефонных вызовов со случайными моментами поступления |
| 180. Стационарный поток телефонных вызовов Стационарный поток Fixed telephone call flow | Поток телефонных вызовов, в котором закон распределения числа вызовов на некотором непрерывном интервале времени зависит лишь от длины интервала и не зависит от расположения интервала на оси времени |
| 181. Ординарный поток телефонных вызовов Ординарный поток Only telephone call flow | Поток телефонных вызовов, в котором вероятность появления более чем одного телефонного вызова за малый интервал времени пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью появления одного телефонного вызова |
| 182. Поток телефонных вызовов без последействия Telephone call flow without after-operation | Поток телефонных вызовов, в котором для любых непересекающихся интервалов времени вероятность поступления определенного числа телефонных вызовов за определенные интервалы не зависит от вероятностного процесса поступления вызовов за другие интервалы |
| 183. Поток телефонных вызовов с ограниченным последействием Поток с ограниченным последействием Telephone call flow with limited after-operation | Поток телефонных вызовов, в котором интервалы времени между телефонными вызовами взаимонезависимые случайные значения |
| 184. Поток телефонных вызовов с простым последействием Поток с простым последействием Telephone call flow with simple after-operation | Поток телефонных вызовов, параметр которого определяется состоянием системы обслуживания телефонных вызовов в рассматриваемый интервал времени |
| 185. Симметричный поток телефонных вызовов Симметричный поток Symmetrical telephone call flow | Поток телефонных вызовов с простым последействием, параметр которого зависит только от числа свободных источников телефонной нагрузки |
| 186. Примитивный поток телефонных вызовов Примитивный поток Ндп. Поток телефонных вызовов от ограниченного числа однородных источников телефонной нагрузки Telephone call flow of limited number source | Симметричный поток телефонных вызовов, параметр которого прямо пропорционален числу свободных источников телефонной нагрузки |
| 187. Простейший поток телефонных вызовов Простейший поток Simplest telephone call flow | Поток телефонных вызовов, который одновременно является, стационарным, ординарным, и без последействия |
| 188. Рекуррентный поток телефонных вызовов Рекуррентный поток | Поток телефонных вызовов с ограниченным последействием, в котором интервалы времени между вызовами распределены одинаково |
| 189. Поток телефонных вызовов Пальма Поток Пальма Palm telephone call flow | Стационарный ординарный рекуррентный поток телефонных вызовов с запаздыванием |
| 190. Параметр потока телефонных вызовов Параметр потока вызовов Telephone call flow rate | Предел отношения вероятности поступления хотя бы одного телефонного вызова за бесконечно малый интервал времени к длине этого интервала |
| 191. Интенсивность стационарного потока телефонных вызовов Fixed telephone call flow intensity | Математическое ожидание числа телефонных вызовов, поступающих в единицу времени |
| 192. Дисциплина обслуживания потоков телефонных вызовов Дисциплина обслуживания вызовов Telephone call service schedule | Характеристика алгоритма взаимодействия поступающего потока телефонных вызовов с коммутационной станции, включающая способ и порядок обслуживания телефонных вызовов |
| 193. Способ обслуживания телефонных вызовов Способ обслуживания Telephone call service operation | Характеристика процесса обслуживания телефонных вызовов коммутационной станцией или узлом. Примечание. Обслуживание телефонных вызовов может осуществляться без потерь, с явными потерями, с ожиданием |
| 194. Порядок обслуживания телефонных вызовов Порядок обслуживания вызовов Telephone call service order | Совокупность правил, устанавливающих последовательность обслуживания телефонных вызовов коммутационной станцией или узлом. Примечание. Обслуживание телефонных вызовов может осуществляться в случайном порядке, в порядке очередности поступления, с приоритетом |
| 195. Качество обслуживания телефонных вызовов Quality of telephone call service | Свойство системы распределения информации, определяемое совокупностью вероятностных оценок телефонных потерь и ожидания обслуживания телефонных вызовов |
| 196. Телефонные потери Telephone loss | Количественная оценка качества обслуживания телефонных вызовов с потерями |
| 197. Телефонные потери по вызовам Потери по вызовам Telephone call loss | Телефонные потери, определяемые отношением числа потерянных за определенный интервал времени телефонных вызовов к числу поступивших за то же время |
| 198. Телефонные потери по нагрузке Потери по нагрузке Telephone traffic loss | Телефонные потери, определяемые отношением среднего значения потерянной за определенный интервал времени телефонной нагрузки к среднему значению поступающей за то же время нагрузки |
| 199. Телефонные потери по времени Потери по времени Telephone time loss | Доля времени, в течение которого телефонный вызов не может быть обслужен |
| 200. Обслуживание телефонных вызовов без потерь Обслуживание без потерь Telephone call service without loss | Способ обслуживания телефонных вызовов, при котором каждому поступившему телефонному вызову немедленно предоставляется свободная линия телефонной сети или коммутационный прибор связи |
| 201. Обслуживание телефонных вызовов с потерями Обслуживание с потерями Telephone call service with loss | Способ обслуживания телефонных вызовов, при котором телефонный вызов, поступивший в момент отсутствия доступных свободных линий или каналов телефонной сети или коммутационных приборов связи, получает отказ в установлении телефонного соединения или установление соединения задерживается сверх заданного времени |
| 202. Обслуживание телефонных вызовов с явными потерями Обслуживание с явными потерями | Способ обслуживания телефонных вызовов, при котором телефонный вызов, поступивший в момент отсутствия доступных, свободных линий или каналов телефонной сети или коммутационных приборов связи, получая отказ в установлении телефонного соединения, покидает систему распределения информации |
| 203. Обслуживание телефонных вызовов с ожиданием Обслуживание с ожиданием Telephone call service with delay | Способ обслуживания телефонных вызовов, при котором телефонный вызов, поступивший в момент отсутствия свободных, доступных линий или каналов телефонной сети или коммутационных проборов связи, ожидает своей очереди установления телефонного соединения |
| 204. Обслуживание телефонных вызовов с ограниченным ожиданием Обслуживание с ограниченным ожиданием Telephone call service with limited delay | Способ обслуживания телефонных вызовов с ожиданием, при котором ограничены число ожидающих обслуживания телефонных вызовов, или допустимое время ожидания |
| 205. Комбинированное обслуживание телефонных вызовов Комбинированное обслуживание Telephone call combined service | Способ обслуживания телефонных вызовов, при котором обслуживание вызовов на данном этапе установления соединения может осуществляться с явными потерями, а на другом - с ожиданием |
| 206. Обслуживание телефонных вызовов в порядке поступления Telephone call service in direct order | - |
| 207. Обслуживание телефонных вызовов в случайном порядке Telephone call service in random order | - |
| 208. Обслуживание телефонных вызовов с приоритетом Telephone call service with priority | - |
| 209. Вероятность потери первичного телефонного вызова Вероятность потери первичного вызова Primary telephone call loss probability | Вероятность того, что первичный телефонный вызов получит отказ в обслуживании |
| 210. Вероятность потери повторного телефонного вызова Вероятность потери повторного вызова Repeated telephone call loss probability | Вероятность того, что повторный телефонный вызов получит отказ в обслуживании |
| 211. Вероятность ожидания обслуживания телефонного вызова Вероятность ожидания обслуживания вызова Telephone call service delay probability | Вероятность того, что поступивший телефонный вызов будет обслужен с ожиданием |
| 212. Вероятность ожидания обслуживания любого поступившего вызова свыше заданного времени Any terminated call service delay probability | - |
| 213. Вероятность ожидания обслуживания задержанного телефонного вызова свыше заданного времени Delayed telephone call service more than fixed time probability | - |
| 214. Вероятность превышения заданной длины очереди More than fixed queue probability | - |
| 215. Телефонное занятие Telephone seizure | Процесс использования линии или канала телефонной сети или коммутационного прибора связи для обслуживания телефонного вызова независимо от того, закончился он разговором или нет |
| 216. Телефонное соединение Telephone call connection | Совокупность процессов, связанных с занятием, использованием и освобождением линий, каналов телефонной сети и коммутационных приборов связи для обслуживания телефонного вызова, закончившегося разговором |
| 217. Длительность телефонного занятия Длительность занятия Telephone seizure time | Интервал времени в течение которого линия, канал телефонной сети или коммутационный прибор связи заняты обслуживанием одного телефонного вызова |
| 218. Длительность установления телефонного соединения Длительность установления соединения Telephone call connection setup delay | Интервал времени с момента поступления телефонного вызова на коммутационную станцию или узел до момента посылки сигнала вызова абоненту телефонной сети |
| 219. Длительность телефонного соединения Длительность соединения Telephone call connection time | Интервал времени с момента поступления телефонного вызова на коммутационную станцию или узел до момента освобождения линий, каналов телефонной сети и коммутационных приборов связи и возвращения их в исходное состояние |
| 220. Длительность ожидания ответа станции Dial-tone delay | - |
| 221. Длительность набора номера Dialling-time | - |
| 222. Длительность телефонного разговора Длительность разговора Telephone holding time | Интервал времени с момента получения сигнала ответа вызываемого абонента до момента получения сигнала отбоя |
| 223. Длительность разъединения телефонного соединения Длительность разъединения Telephone call release time | Интервал времени с момента получения сигнала отбоя до момента окончания возвращения коммутационных приборов связи в исходное состояние |
| 224. Телефонное сообщение Telephone communication | Совокупность линейных, управляющих, речевых информационных сигналов, передаваемых по соединительному пути и имеющих признаки начала и конца |
| 225. Телефонная нагрузка Telephone traffic | Суммарное время телефонного занятия линий, каналов телефонной сети или групп коммутационных приборов связи за интервал времени |
| 226. Телефонное часозанятие Telephone call-hour | Телефонная нагрузка, при которой суммарное время телефонного занятия составляет один час. Примечание. Единица измерения телефонной нагрузки - телефонное часозанятие |
| 227. Интенсивность телефонной нагрузки Интенсивность нагрузки Telephone traffic intensity | Телефонная нагрузка за единицу времени, обычно за один час. Примечание. Единицей измерения интенсивности телефонной нагрузки является эрланг. Один эрланг представляет собой одно часозанятие за один час |
| 228. Час наибольшей телефонной нагрузки Busy telephone traffic hour | Непрерывный интервал времени в 60 мин в течение которого средняя интенсивность телефонной нагрузки является максимальной |
| 229. Источник телефонной нагрузки Источник нагрузки Telephone traffic source | Оконечное абонентское телефонное устройство, линия или канал телефонной сети, или коммутационный прибор связи, от которых нагрузка поступает на телефонную сеть или ее отдельные части |
| 230. Группа источников телефонной нагрузки Группа источников нагрузки Telephone traffic source group | Совокупность источников телефонной нагрузки, обслуживаемая одними и теми же пучками линий (каналов) телефонной сети или коммутационных приборов связи |
| 231. Поступающая телефонная нагрузка Поступающая нагрузка Offered telephone traffic | Предполагаемое суммарное время обслуживания всех поступающих за рассматриваемый интервал времени вызовов при условии немедленного предоставления каждому поступающему вызову соединение со свободным выходом |
| 232. Обслуженная телефонная нагрузка Обслуженная нагрузка Attendant telephone traffic | Суммарное время занятия линий, каналов телефонной сети или коммутационных приборов связи телефонными вызовами за рассматриваемый интервал времени |
| 233. Потерянная телефонная нагрузка Потерянная нагрузка Lost telephone traffic | Разность между поступающей и обслуженной телефонными нагрузками за рассматриваемый интервал времени |
| 234. Избыточная телефонная нагрузка Избыточная нагрузка Exuberant telephone traffic | Часть поступающей телефонной нагрузки, не обслуженной пучком линий (каналов) телефонной сети и направляемой на пучки линий (каналов) обходных путей телефонной сети |
| 235. Удельная телефонная нагрузка Удельная нагрузка Unit telephone traffic | Телефонная нагрузка от одного источника телефонной нагрузки |
| 236. Внутристанционная телефонная нагрузка Внутристанционная нагрузка Intraoffice telephone traffic | Телефонная нагрузка, создаваемая оконечными абонентскими телефонными устройствами, включенными в коммутационную станцию, предназначенная для других оконечных телефонных абонентских устройств той же станции. Примечание. Для УПТС внутристанционная телефонная нагрузка может включать исходящую, входящую и транзитную |
| 237. Исходящая телефонная нагрузка Исходящая нагрузка Calling telephone traffic | Телефонная нагрузка, направленная к внешним по отношению к рассматриваемым источникам телефонной нагрузки пучкам линий (каналов) или группам коммутационных приборов связи |
| 238. Входящая телефонная нагрузка Входящая нагрузка Called telephone traffic | Телефонная нагрузка, получаемая пучками линий (каналов) или группами коммутационных приборов связи от внешних источников телефонной нагрузки |
| 239. Транзитная телефонная нагрузка Транзитная нагрузка Transit telephone traffic | Телефонная нагрузка, проходящая через рассматриваемую коммутационную станцию и не замыкающаяся внутри нее |
| 240. Коэффициент концентрации телефонной нагрузки Коэффициент концентрации Telephone traffic load factor | Отношение телефонной нагрузки в час наибольшей нагрузки к телефонной нагрузке за сутки |
| 241. Телефонное тяготение Тяготение Telephone gravitation | Заинтересованность абонентов одной станции в телефонной связи с абонентами другой станции телефонной сети, оцениваемая коэффициентом телефонного тяготения |
| 242. Равномерное телефонное тяготение Равномерное тяготение Uniform gravitation | Телефонное тяготение, при котором телефонная нагрузка от одной телефонной станции к другой пропорциональна отношению исходящей телефонной нагрузки другой станции к суммарной исходящей телефонной нагрузке всей телефонной сети |
| 243. Коэффициент телефонного тяготения Коэффициент тяготения Gravity factor | Величина, показывающая во сколько раз исходящая телефонная нагрузка от одной телефонной станции к другой больше или меньше телефонной нагрузки между этими станциями в предположении равномерного тяготения между телефонными станциями сети |
| 244. Нормированный коэффициент телефонного тяготения Нормированный коэффициент тяготения Standardized gravity factor | Отношение коэффициента телефонного тяготения от одной телефонной станции к другой к внутристанционному коэффициенту тяготения первой телефонной станции |
| СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ |
| 245. Система телефонной нумерации Telephone numbering system | Правило, регламентирующее порядок распределения и закрепления цифр за вторичными сетями ЕАСС, телефонными станциями, узлами и оконечными абонентскими телефонными устройствами, в соответствии с которым используются знаки абонентского номера и индекса телефонной сети при установлении соединения |
| 246. Закрытая система телефонной нумерации Закрытая система Closed telephone numbering system | Система телефонной нумерации, при которой число знаков абонентского номера не зависит от места коммутационной станции в зоне нумерации телефонной сети и маршрута установления телефонного соединения но отношению к вызывающему абоненту |
| 247. Открытая система телефонной нумерации Открытая система Open telephone numbering system | Система телефонной нумерации, при которой число знаков абонентского номера зависит от места коммутационной станции в зоне нумерации телефонной сети по отношению к вызывающему абоненту и маршрута установления соединения |
| 248. Открытая система телефонной нумерации с постоянными кодами и индексами выхода Система с постоянными кодами и индексами выхода | - |
| 249. Индекс телефонной сети Индекс сети Telephone network index | Цифра или комбинация цифр, характеризующая выход на телефонные сети |
| 250. Внутризоновый индекс телефонной сети Внутризоновый индекс Interzone index | Индекс телефонной сети для связи с другой местной телефонной сетью своей зоны нумерации телефонной сети |
| 251. Междугородный индекс телефонной сети Междугородный индекс Telephone network trunk index | Индекс телефонной сети для выхода на автоматическую междугородную телефонную станцию |
| 252. Международный индекс телефонной сети Международный индекс Telephone network international index | Индекс телефонной сети, используемый для автоматической международной связи |
| 253. Абонентский номер местной телефонной сети Local telephone network customer number | Номер оконечного абонентского телефонного устройства местной телефонной сети |
| 254. Абонентский номер зоновой телефонной сети Zone telephone network customer number | Абонентский номер, состоящий из внутризонового кода и абонентского номера местной телефонной сети |
| 255. Абонентский номер междугородной телефонной сети Trunk telephone network customer number | Абонентский номер, состоящий из междугородного кода и абонентского номера зоновой телефонной сети |
| 256. Внутризоновый код Interzone code | Комбинация цифр, присвоенная местной телефонной сети в пределах зоны нумерации. Примечание. Внутризоновый код совпадает с кодом стотысячной группы оконечных абонентских телефонных устройств |
| 257. Междугородный код Trunk code | Комбинация цифр, присвоенная зоновой телефонной сети |
| 258. Код станции местной телефонной сети Код станции Local telephone network exchange code | Цифра или комбинация цифр, присвоенная телефонной станции местной телефонной сети |
| СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ |
| 259. Система сигнализации телефонной сети Система сигнализации Telephone network signalling system | Совокупность сигналов электросвязи и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая нормальную работу устройств автоматической коммутации, а также необходимую и достаточную информацию абоненту при автоматической связи, оператору при полуавтоматической связи |
| 260. Абонентская сигнализация телефонной сети Абонентская сигнализация Telephone network customer signalling | Совокупность сигналов электросвязи и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления соединения и разъединения между оконечными абонентскими и станционными телефонными устройствами коммутационной станции |
| 261. Межстанционная сигнализация телефонной сети Межстанционная сигнализация Telephone network between exchange signalling | Совокупность линейных сигналов электросвязи, сигналов управления телефонной сети и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления соединения и разъединения между коммутационными станциями |
| 262. Внутристанционная (внутриузловая) сигнализация телефонной сети Внутристанционная (внутриузловая) сигнализация Telephone network inter-exchange signalling | Совокупность сигналов управления телефонной сети и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления телефонного соединения и разъединения на коммутационной станции или узле. |
| 263. Сигнальная единица СЕ Signal unit | Сообщение, передаваемое по общему каналу сигнализации телефонной сети, характеризующееся определенным размером и структурой, и имеющее признаки начала и конца |
| 264. Информационный сигнал телефонной сети Информационный сигнал Telephone network information signal | Акустический или оптический сигнал, информирующий абонента или оператора об этапах и результатах установления телефонного соединения |
| 265. Сигнал управления телефонной сети Сигнал управления Telephone network control signal | Сигнал электросвязи, передаваемый от номеронабирателя в управляющие устройства коммутационных станций и узлов коммутации, а также между управляющими устройствами в процессе установления соединения. Примечание. В состав сигналов управления входят: номерная информация, сигналы категории вызова |
| 266. Линейный сигнал телефонной сети Линейный сигнал Telephone network lineal signal | Сигнал электросвязи, передаваемый по линиям, каналам телефонной сети и коммутационного поля, характеризующий состояние линий, каналов и отмечающий основные этапы установления соединения. Примечание. В состав линейных сигналов входят: занятие, ответ, отбой, разъединение |
| 267. Сигнальный код передачи сигналов телефонной сети Сигнальный код Telephone network signal transmitting signal code | Совокупность правил, определяющих систему сигналов электросвязи и порядок их использования для передачи линейных сигналов и сигналов управления телефонной сети |
| 268. Способ передачи сигналов по выделенному каналу сигнализации Associated channel signalling | Способ передачи сигналов электросвязи, при котором для обмена линейными сигналами и сигналами управления телефонной сети используется отдельный от разговорного индивидуальный канал |
| 269. Способ передачи сигналов по общему каналу сигнализации Common channel signalling | Способ передачи сигналов электросвязи, при котором для обмена линейными сигналами и сигналами управления телефонной сети определенной группы разговорных каналов используется выделенный канал сигнализации телефонной сети |
| 270. Способ передачи сигналов по разговорному каналу Speech channel signalling | Способ передачи сигналов электросвязи. при котором для обмена линейными сигналами и сигналами управления телефонной сети используется разговорный канал |
| 271. Батарейный способ передачи сигналов Battery signalling | Способ передачи сигналов электросвязи, при котором электрические сигналы передаются импульсами постоянного тока. Примечание. Импульсы постоянного тока могут передаваться токовыми и бестоковыми посылками при помощи обрыва цепи постоянного тока |
| 272. Частотный способ передачи сигналов Frequency signalling | Способ передачи сигналов электросвязи посылками переменного тока определенной продолжительности |
| 273. Многочастотный способ передачи сигналов Multifrequеncy signalling | Способ передачи сигналов посылками комбинаций различных частот определенной продолжительности |
| 274. Выделенный канал сигнализации телефонной сети ВКС Telephone network signalling associated channel | Индивидуальный, отдельный от разговорного канал, используемый для обмена сигналами электросвязи между коммутационными станциями и узлами коммутации телефонной сети |
| 275. Общий канал сигнализации телефонной сети ОКС Telephone network signalling common channel | Групповой выделенный канал сигнализации телефонной сети, используемый для обмена сигналами электросвязи между коммутационными станциями и узлами коммутации телефонной сети |
| 276. Сеть общих каналов сигнализации телефонной сети Сеть ОКС Common channel signaling network | - |
| 277. Связанный режим работы сети ОКС | Режим работы сети ОКС, при котором для каждого пучка линий (каналов) телефонной сети отводится отдельный общий канал сигнализации |
| 278. Несвязанный режим работы сети ОКС | Режим работы сети ОКС, при котором трасса прохождения общего канала сигнализации телефонной сети отличается от трассы прохождения разговорных каналов |
| 279. Квазисвязанный режим работы сети ОКС | Режим работы сети ОКС, при котором сигнальные единицы, относящиеся к обслуживаемому пучку линий (каналов) телефонной сети, проходят по одному определенному маршруту |
| СИСТЕМА ТАРИФИКАЦИИ, УЧЕТА СТОИМОСТИ И РАСЧЕТА С АБОНЕНТАМИ |
| 280. Система расчета с абонентами телефонной сети | Совокупность мероприятий и правил по начислению оплаты за предоставленные услуги телефонной связи, оповещению абонентов о начисленных суммах, контролю оплаты |
| 281. Авансный расчет с абонентами телефонной сети Авансный расчет | Расчет с абонентами телефонной сети, которые вносят предварительный аванс за разговоры, предоставляемые по специальному паролю |
| 282. Кредитный расчет с абонентами телефонной сети Кредитный расчет | Расчет с абонентами телефонной сети, при котором расчет производится по счету, предоставляемому абоненту после проведения разговора |
| 283. Наличный расчет с абонентами телефонной сети Наличный расчет | Расчет с абонентами телефонной сети, при котором абоненты оплачивают междугородный разговор, предоставляемый с переговорного пункта |
| 284. Тарификация услуг телефонной сети Telephone network services tariff system | Система показателей, позволяющих производить расчет с абонентами телефонной сети |
| 285. Тариф услуг телефонной сети Telephone network Services | Государственная плановая цена, по которой предоставляются услуги связи различным потребителям |
| 286. Тариф за дополнительные виды обслуживания | - |
| 287. Повременной тариф телефонных разговоров | Система оплаты телефонных разговоров при которой оплата начисляется в зависимости от продолжительности разговора |
| 288. Тарифная зона Tariff zone | Территория, на которую распространяется единый повременной тариф телефонных разговоров. Примечание. При разговоре абонентов разных телефонных зон оплата начисляется с учетом числа зон, находящихся па территории, разделяющей абонентов |
| 289. Абонентский телефонный счетчик Subscriber's telephone meter | Абонентское телефонное устройство, предназначенное для учета числа состоявшихся телефонных разговоров и (или) их продолжительности |
| 290. Индивидуальный способ учета стоимости телефонных разговоров | Способ учета стоимости телефонных разговоров, основанный на использовании индивидуальных абонентских телефонных счетчиков |
| 291. Централизованный способ учета стоимости телефонных разговоров | Способ учета стоимости телефонных разговоров, основанный на использовании телефонной станции |
| 292. Аппаратура автоматического определения номера АОН | Устройство, предназначенное для определения категории и номера оконечного абонентского телефонного устройства вызывающего абонента |
| 293. Аппаратура повременного учета стоимости телефонных разговоров АПУС | - |
| 294. Пункт расчета с абонентами | - |
| АБОНЕНТСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ УСТРОЙСТВА, ИХ ПАРАМЕТРЫ И СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ |
| 295. Абонентская телефонная техника | Совокупность абонентских телефонных устройств с их способами включения |
| 296. Абонентское телефонное устройство Абонентское устройство | Устройство, обеспечивающее абоненту телефонной сети подключение к коммутационной станции, передачу информации для выбора абонента, информационной или справочной служб телефонной сети ведения разговора |
| 297. Оконечное абонентское телефонное устройство Оконечное абонентское устройство Subscriber's telephone station | Абонентское телефонное устройство. предназначенное для ведения разговора |
| 298. Линейное абонентское телефонное устройство Линейное абонентское устройство Subscriber's telephone line | Абонентское телефонное устройство, предназначенное для соединения оконечного и станционного абонентских телефонных устройств и состоящее из абонентской линии телефонной сети, элементов распределительных шкафов, ящиков, кабельных вводов |
| 299. Станционное абонентское телефонное устройство Станционное абонентское устройство | Абонентское телефонное устройство, состоящее из средств защиты и абонентского комплекта, которым оборудуется каждая абонентская линия телефонной сети на входе коммутационной станции |
| 300. Категория оконечного абонентского телефонного устройства Категория оконечного абонентского устройства | Признак, характеризующий возможность получения с оконечного абонентского телефонного устройства различных видов обслуживания |
| 301. Телефонный аппарат ТА Telephone set | Оконечное абонентское телефонное устройство, предназначенное для передачи и приема речи, линейных, информационных сигналов телефонной сети и сигналов управления |
| 302. Телефонный аппарат общего применения | Телефонный аппарат, предназначенный для включения в общегосударственную автоматически коммутируемую телефонную сеть |
| 303. Телефонный аппарат cпециального применения | Телефонный аппарат, предназначенный для работы в особых условиях в общегосударственной автоматически коммутируемой телефонной сети. Примечание. К телефонным аппаратам специального применения относятся: шахтные корабельные, шумостойкие, монтерские и др. |
| 304. Телефонный аппарат с автоматическим повторением набранного номера | Телефонный аппарат с запоминающим устройством, обеспечивающий после отбоя и телефонного разъединения - соединения повторение последнего набранного номера при нажатии кнопки «повтор». |
| 305. Телефонный аппарат системы местной батареи ТА МБ Local battery telephone set | Телефонный аппарат, питание микрофонной цепи которого осуществляется от индивидуального источника, расположенного в корпусе телефонного аппарата |
| 306. Телефонный аппарат системы центральной батареи ТА ЦБ | Телефонный аппарат, питание микрофонной цепи которого осуществляется от общего источника постоянного тока, установленного на коммутационной станции |
| 307. Телефонный аппарат без номеронабирателя Manual telephone set | Телефонный аппарат, предназначенный для включения в ручную коммутационную станцию |
| 308. Телефонный аппарат с номеронабирателем Automatic telephone set | Телефонный аппарат, предназначенный для включения в автоматическую телефонную станцию |
| 309. Телефонный аппарат настенный | - |
| 310. Телефонный аппарат настольный | - |
| 311. Телефонный аппарат с переменной схемой приема и передачи | Телефонный аппарат с попеременной работой микрофона и телефона |
| 312. Телефонный аппарат с противоместной схемой | Телефонный аппарат, способ включения микрофона и телефона которого обеспечивает уменьшение местного эффекта. Примечание. Местный эффект - прослушивание окружающих шумов и собственной речи в телефоне |
| 313. Телефонный аппарат для четырехпроводного включения | Телефонный аппарат с разделенным включением микрофона и телефона |
| 314. Громкоговорящий телефонный аппарат Loudspeaking telephone set | Телефонный аппарат, осуществляющий прием речевых сигналов посредством громкоговорящего устройства |
| 315. Телефонный аппарат с усилителем приема (приема и передачи) | Телефонный аппарат с устройством повышения уровней приема (приема и передачи) речевых сигналов сверх значений, установленных для телефонных аппаратов общего применения |
| 316. Телефонный аппарат с автонабором | Телефонный аппарат с устройством, обеспечивающим автоматическую передачу одного из группы заранее введенных в запоминающее устройство номеров после нажатия абонентом телефонной сети соответствующих кнопок |
| 317. Видеотелефонный аппарат Videophone | Телефонный аппарат с устройством, обеспечивающим передачу и прием одновременно речевых сообщений и изображения |
| 318. Телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем Ндп. Тастатурный ТА Push-button telephone set | - |
| 319. Телефонный аппарат с аналого-цифровым преобразователем | Телефонный аппарат, осуществляющий преобразование аналоговых сигналов электросвязи в цифровые для передачи и приема по абонентской линии телефонной сети |
| 320. Телефонный аппарат с автоответчиком Telephone answering and recording set | Телефонный аппарат с автоматическим устройством, записывающим и воспроизводящим речь |
| 321. Таксофон Ндп. Монетный телефонный аппарат Ндп. Телефон-автомат Coin box set | Телефонный аппарат с устройством для оплаты разового разговора |
| 322. Междугородный таксофон Trunk coin box set | Таксофон с устройством учета стоимости разговора в зависимости от дальности и продолжительности связи |
| 323. Вызывной прибор телефонного аппарата Вызывной прибор Call indicating device | Прибор телефонного аппарата, предназначенный для приема или передачи сигналов вызова |
| 324. Звонок телефонного аппарата Звонок Telephone bell | Вызывной прибор телефонного аппарата, предназначенный для приема электрических сигналов переменного тока и преобразования их в акустические посредством удара бойка о чашки звонка или металлические пластинки |
| 325. Тональный вызывной прибор телефонного аппарата Тональный вызывной прибор Tone ringer | Вызывной прибор телефонного аппарата, предназначенный для приема электрических сигналов переменного тока и преобразования их в, акустические посредством зуммерного устройства |
| 326. Индуктор телефонного аппарата Индуктор Magneto | Вызывной прибор телефонного аппарата с ручным приводом, вырабатывающий сигналы вызова и отбоя |
| 327. Номеронабиратель Dial | Устройство телефонного аппарата, посредством которого абоненты осуществляют передачу адресной информации на коммутационную станцию |
| 328. Дисковый номеронабиратель Rotary dial | Номеронабиратель, которым осуществляется передача адресной информации при возвратном движении пальцевого диска в исходное положение |
| 329. Кнопочный номеронабиратель Ндп. Т астатура Push-button dial | Номеронабиратель, которым осуществляется передача адресной информации при нажатии кнопок. Примечание Адресная информация передается импульсным или частотным способом |
| 330. Сенсорный номеронабиратель Ндп. Тастатура | Номеронабиратель, которым осуществляется передача адресной информации при поочередном касании элементов сенсорного поля |
| 331. Рычажный переключатель телефонного аппарата Рычажный переключатель Switch hook | Устройство, действующее по принципу рычага и обеспечивающее коммутацию микрофона и телефона с абонентской линией телефонной сети |
| 332. Телефон Telephone earphone | Преобразователь электрических сигналов звуковой частоты в акустические, предназначенный для работы в условиях нагрузки на ухо человека |
| 333. Электродинамический телефон | Телефон, действие которого основано па изменении силы воздействия на подвижную индуктивную катушку, возникающей при взаимодействии магнитных потоков, создаваемых постоянным магнитом и переменным током, протекающим по обмотке катушки, жестко связанной с мембраной телефона |
| 334. Пьезоэлектрический телефон | Телефон, действие которого основано на деформации связанных с мембраной элементов из пьезоэлектрического материала при подключении к ним источника напряжения звуковой частоты |
| 335. Электромагнитный телефон | Телефон, действие которого основано на изменении силы воздействия на ферромагнитную мембрану телефона или якорь, возникающей при взаимодействии магнитных потоков, создаваемых постоянным магнитом и переменным током, протекающим по обмотке неподвижной индуктивной катушки |
| 336. Электромагнитный телефон с простой электромагнитной системой | Электромагнитный телефон, в котором колебание мембраны телефона происходит под влиянием силы, изменяющейся по значению и действующей в одном направлении |
| 337. Электромагнитный телефон с дифференциальной электромагнитной системой | Электромагнитный телефон, в котором колебание мембраны и якоря, жестко связанного с мембраной, происходит под действием силы, изменяющейся по значению и направлению |
| 338. Капсюльный телефон Telephone earphone capsule | Телефон, все детали которого смонтированы в отдельном корпусе, являющемся сменным элементом телефонного аппарата |
| 339. Мембрана телефона (микрофона телефонного аппарата) | Элемент телефона (микрофона телефонного аппарата), способный совершать упругие колебания, участвующий в преобразовании электрических сигналов звуковой частоты в акустические колебания (акустические колебания в электрические сигналы звуковой частоты) |
| 340. Микрофон телефонного аппарата Микрофон Microphone | Устройство телефонного аппарата, преобразующее звуковые колебания в электрические сигналы звуковой частоты |
| 341. Угольный микрофон Carbon microphone | Микрофон телефонного аппарата, действие которого основано па изменении электрического сопротивления угольного порошка под воздействием звукового давления, действующего на мембрану микрофона |
| 342. Электретный микрофон телефонного аппарата | Микрофон телефонного аппарата, действие которого основано па изменении электрической емкости между электродами, разделенными электретным материалом |
| 343. Электромагнитный микрофон телефонного аппарата | Микрофон телефонного аппарата, действие которого основано на возникновении ЭДС индукции в обмотке неподвижной индуктивной катушки при изменении магнитного потока, вызванного изменением сопротивления магнитной цепи электромагнитной системы микрофона в результате колебания мембраны или якоря |
| 344. Электродинамический микрофон телефонного аппарата | Микрофон телефонного аппарата, действие которого основано на возникновении ЭДС индукции в обмотке индуктивной катушки, перемещающейся в поле постоянного магнита при воздействии звуковых колебаний на мембрану микрофона, жестко связанную с катушкой |
| 345. Пьезоэлектрический микрофон телефонного аппарата | Микрофон телефонного аппарата, действие которого основано на возникновении ЭДС на поверхностях пьезоэлемента, связанного с мембраной, при воздействии на нее звуковых колебаний |
| 346. Микрофон телефонного аппарата ближнего действия | Микрофон телефонного аппарата, предназначенный для условий работы вблизи источника звуковых колебаний |
| 347. Направленный микрофон телефонного аппарата | Микрофон телефонного аппарата, чувствительность которого зависит от направления прихода звуковых колебаний |
| 348. Капсюльный микрофон телефонного аппарата Microphone capsule | Микрофон телефонного аппарата, детали которого смонтированы в отдельном корпусе, являющемся сменным элементом телефонного аппарата |
| 349. Микротелефонная трубка Ндп. Микротелефон Handset | Устройство, обеспечивающее определенное взаимное расположение микротелефона телефонного аппарата и телефона, предназначенное для удержания в руке при пользовании связью |
| 350 Телефонный шнур Ндп. Микротелефонный шнур | По ГОСТ 15845 |
| 351. Розетка телефонного аппарата | Устройство для подключения оконечных абонентских телефонных устройств к абонентской линии телефонной сети |
| 352. Штепсельная розетка телефонного aппарата | Розетка телефонного аппарата с контактами на размыкание, предназначенная для многократного включения и отключения телефонного аппарата от абонентской линии телефонной сети |
| 353. Штепсельная розетка телефонного аппарата с конденсатором | Штепсельная розетка телефонного аппарата, обеспечивающая безобрывность абонентской линии телефонной сети по переменному току при временном отключении телефонного аппарата |
| 354. Чувствительность телефона | Величина, определяемая отношением звукового давления, развиваемого телефоном в камере искусственного уха, к действующему значению переменного напряжения, приложенного к зажимам телефона. Примечание. Средняя чувствительность определяется в заданном диапазоне частот |
| 355. Частотная характеристика чувствительности телефона | Зависимость чувствительности телефона от частоты действующего переменного напряжения, приложенного к зажимам телефона при постоянном значении этого напряжения |
| 356. Неравномерность частотной характеристики чувствительности телефона | Величина, определяемая отношением максимальной чувствительности телефона к минимальной в номинальном диапазоне частот, выраженная в децибелах |
| 357. Отдача телефона | Величина, определяемая звуковым давлением, создаваемым телефоном в камере искусственного уха при испытательном напряжении, соответствующем подводимой электрической мощности 1 мВт. Примечание. Средняя отдача определяется в заданном диапазоне частот |
| 358. Коэффициент гармоник телефона Ндп. Суммарный коэффициент гармонических искажений телефона | Величина, определяемая отношением суммы эффективных напряжений всех гармоник, кроме первой, к эффективному напряжению первой гармоники электрического сигнала, выраженная в процентах, оценивающая нелинейность преобразования телефоном электрических сигналов звуковой частоты в акустические колебания |
| 359. Чувствительность микрофона телефонного аппарата Ндп. Коэффициент передачи | Величина, определяемая отношением действующего значения ЭДС, развиваемой микрофоном телефонного аппарата, к звуковому давлению в точке поля, в которое помещается микрофон при измерении. Примечание. Средняя чувствительность определяется в заданном диапазоне частот |
| 360. Частотная характеристика чувствительности микрофона телефонного аппарата | Зависимость чувствительности микрофона телефонного аппарата от частоты сигнала звуковой частоты при постоянном значении звукового давления |
| 361. Неравномерность частотной характеристики чувствительности микрофона телефонного аппарата | Величина, определяемая отношением максимальной чувствительности микрофона телефонного аппарата к минимальной в заданном диапазоне частот, выраженная и децибелах |
| 362. Коэффициент гармоник микрофона телефонного аппарата Ндп. Суммарный коэффициент гармонических искажений микрофона | Величина, определяемая отношением суммы эффективных напряжений всех гармоник, кроме первой, к эффективному напряжению первой гармоники электрического сигнала, действующих на зажимах микрофона телефонного аппарата, оценивающая нелинейность преобразования микрофоном звуковых колебаний в электрические сигналы звуковой частоты |
| 363. Отдача микрофона телефонного аппарата | Величина, определяемая действующим значением напряжения, развиваемого микрофоном телефонного аппарата па нагрузке при воздействии звукового давления в 1 Па |
| 364. Частотная характеристика отдачи микрофона телефонного аппарата | Зависимость отдачи микрофона телефонного аппарата от частоты сигнала звуковой частоты при постоянном значении звукового давления |
| 365. Амплитудная характеристика микрофона телефонного аппарата | Зависимость чувствительности или отдачи микрофона телефонного аппарата от звукового давления сигнала, действующего на микрофон при постоянном значении частоты этого сигнала |
| 366. Нелинейность амплитудной характеристики микрофона телефонного аппарата | Отклонение чувствительности или отдачи микрофона телефонного аппарата; измеренных при заданных значениях звукового давления сигнала от чувствительности или отдачи при звуковом давлении в 1 Па |
| 367. Статическое сопротивление угольного микрофона | Сопротивление угольного микрофона телефонного аппарата постоянному току при отсутствии возбуждения |
| 368. Динамическое сопротивление угольного микрофона | Сопротивление угольного микрофона телефонного аппарата постоянному току при возбуждении его сигналом звуковой частоты |
| 369. Напряжение собственного шума угольного микрофона | Напряжение, создаваемое ЭДС угольного микрофона телефонного аппарата при отсутствии возбуждения и измеряемое на нагрузке при включенном питании |
| 370. Коэффициент передачи телефонного аппарата Коэффициент передачи | Отношение напряжения, развиваемого на линейных зажимах телефонного аппарата, к звуковому давлению, действующему на микрофон |
| 371. Частотная характеристика коэффициента передачи телефонного аппарата | Зависимость коэффициента передачи телефонного аппарата от частоты звукового сигнала при постоянном значении звукового давления, действующего на микрофон |
| 372. Коэффициент местного эффекта | Величина определяемая отношением звукового давления, развиваемого телефоном в камере искусственного уха, к звуковому давлению, воздействующему на микрофон этого же телефонного аппарата |
| 373. Коэффициент приема телефонного аппарата Коэффициент приема | Величина, определяемая отношением звукового давления, развиваемого телефоном в камере искусственного уха, к напряжению, приложенному к линейным зажимам телефонного аппарата |
| 374. Частотная характеристика коэффициента приема телефонного аппарата | Зависимость коэффициента приема телефонного аппарата от частоты действующего переменного напряжения, приложенного к линейным зажимам телефонного аппарата, при постоянном значении напряжения |
| 375. Чувствительность телефонного аппарата к вызывному сигналу | Наименьшее значение полной мощности вызывного сигнала на входе телефонного аппарата, при которой обеспечивается заданный уровень акустического вызывного сигнала телефонного аппарата |
| 376. Слоговая разборчивость телефонного аппарата Logatom articulation | Мера разборчивости телефонной передачи, определяемая отношением правильно принятых слогов, не имеющих смыслового значения, к общему числу переданных слогов |
| 377. Эквивалент затухания передачи телефонного аппарата Sending reference equivalent | Величина, определяемая разностью затуханий эталонной и испытуемой систем при равенстве громкости речи, прослушиваемой в приемной части эталонной системы при передаче речи попеременно через передающую часть испытуемой и эталонной систем |
| 378. Эквивалент затухания приема телефонного аппарата Receiving reference equivalent | Величина, определяемая разностью затуханий эталонной и испытуемой системы при равенстве громкости речи, передаваемой через передающую часть эталонной системы при прослушивании этой речи попеременно через приемную часть испытуемой и эталонной систем |
| 379. Эквивалент затухания местного эффекта Reference equivalent of sidetone path | Величина, определяемая затуханием, устанавливаемым в цепи эталонной системы при равенстве громкости речи, передаваемой попеременно через эталонную систему и по цепи местного эффекта испытуемой системы и прослушиваемой в телефонах эталонной и испытуемой систем |
| 380. Индивидуальное включение телефонного аппарата | Способ включения телефонного аппарата в коммутационную станцию с предоставлением индивидуальной абонентской линии телефонной сети |
| 381. Спаренное включение телефонных аппаратов | Способ включения двух телефонных аппаратов, имеющих различные абонентские номера, к одной абонентской линии телефонной сети, предусматривающий невозможность одновременного ее использования |
| 382. Параллельное включение телефонных аппаратов | Способ включения телефонных аппаратов, при котором им предоставляется одна абонентская линия, заканчивающаяся одним абонентским комплектом и имеющая один абонентский номер телефонной сети |
| 383. Циркулярное включение телефонных аппаратов | Способ включения нескольких телефонных аппаратов в одну абонентскую линию телефонной сети с возможностями одновременного или раздельного вызова каждого из них |
| 384. Прямое включение телефонного аппарата в междугородную телефонную станцию | Способ включения телефонного аппарата непосредственно в междугородную телефонную станцию через абонентскую линию |
| 385. Абонентский комплект АК | Часть станционного абонентского телефонного устройства, которым оборудуется каждая абонентская линия телефонной сети на входе коммутационного, поля коммутационной станции |
| 386. Комплект удаленного абонента | Станционное абонентское телефонное устройство для включения абонентской линии телефонной сети с сопротивлением свыше максимально допустимого для обычной абонентской линии |
| 387. Комплект спаренных телефонных аппаратов КСТА Shared-service line circuit | Станционное абонентское телефонное устройство для спаренного включения телефонных аппаратов |
| 388. Исходящий шнуровой комплект таксофонов | Станционное абонентское телефонное устройство, обеспечивающее включение абонентской линии таксофона в коммутационное поле коммутационной станции, прием сигналов вызова, отбоя, питание микрофона, переполюсовку напряжения питания на проводах абонентской линии телефонной сети при ответе вызываемого абонента |
| 389. Дополнительный звонок телефонного аппарата | Звонок переменного тока, подключаемый к телефонному аппарату для дублирования сигнала вызова |
| 390. Телефонный блокиратор Telephone holding device | Устройство для взаимного разделения электрических цепей спаренных телефонных аппаратов |
| 391. Автонаборное абонентское телефонное устройство | Устройство, обеспечивающее автоматическую передачу одного из группы заранее введенных в запоминающее устройство телефонного аппарата номеров после нажатия абонентом кнопок |
| 392. Телефонный автоответчик Telephone answering set | Устройство, обеспечивающее автоматическую запись и воспроизведение речевых сообщений для обеспечения телефонной связи |
| 393. Комплект тревожной сигнализации таксофона | Устройство для передачи на коммутационную станцию информации о злоумышленном или случайном повреждении таксофона |

Таблица 2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Автоответчик телефонный | 392 |
| АК | 385 |
| АЛ | 62 |
| АМТС | 32 |
| АОН | 292 |
| Аппарат видеотелефонный | 317 |
| Аппарат телефонный | 301 |
| Аппарат телефонный без номеронабирателя | 307 |
| Аппарат телефонный громкоговорящий | 314 |
| Аппарат телефонный для четырехпроводного включения | 313 |
| Аппарат телефонный монетный | 321 |
| Аппарат телефонный настенный | 309 |
| Аппарат телефонный настольный | 310 |
| Аппарат телефонный общего применения | 302 |
| Аппарат телефонный с автоматическим повторением набранного номера | 304 |
| Аппарат телефонный с автонабором | 316 |
| Аппарат телефонный с автоответчиком | 320 |
| Аппарат телефонный с аналого-цифровым преобразователем | 319 |
| Аппарат телефонный системы местной батареи | 305 |
| Аппарат телефонный системы центральной батареи | 306 |
| Аппарат телефонный с кнопочным номеронабирателем | 318 |
| Аппарат телефонный с номеронабирателем | 308 |
| Аппарат телефонный с переменной схемой приема и передачи | 311 |
| Аппарат телефонный специального применения | 303 |
| Аппарат телефонный с противоместной схемой | 312 |
| Аппарат телефонный с усилителем приема | 315 |
| Аппарат телефонный с усилителем приема и передачи | 315 |
| Аппаратура автоматического определения номера | 292 |
| Аппаратура повременного учета стоимости телефонных разговоров | 293 |
| АПУС | 293 |
| АТС | 29 |
| БКЭ | 94 |
| Блок временной коммутации | 104 |
| Блок коммутационный | 103 |
| Блок пространственной коммутации | 105 |
| Блокиратор телефонный | 390 |
| Блокировка в звеньевой структуре коммутационного поля коммутационного блока | 116 |
| Блокировка в звеньевой структуре коммутационного поля коммутационной станции | 116 |
| Вероятность ожидания обслуживания вызова | 211 |
| Вероятность ожидания обслуживания задержанного телефонного вызова свыше заданного времени | 213 |
| Вероятность ожидания обслуживания любого поступившего вызова свыше заданного времени | 212 |
| Вероятность ожидания обслуживания телефонного вызова | 211 |
| Вероятность потери первичного вызова | 209 |
| Вероятность потери первичного телефонного вызова | 209 |
| Вероятность потери повторного вызова | 210 |
| Вероятность потери повторного телефонного вызова | 210 |
| Вероятность превышения заданной длины очереди | 214 |
| Вид обслуживания абонента телефонной сети дополнительный | 154 |
| Вид услуг дополнительный | 154 |
| Включение каналов неполнодоступное прямое | 87 |
| Включение каналов неполнодоступное равномерное | 86 |
| Включение каналов неполнодоступное смешанное | 90 |
| Включение каналов неполнодоступное со сдвигом | 89 |
| Включение каналов неполнодоступное с перехватом | 88 |
| Включение каналов неполнодоступное ступенчатое | 85 |
| Включение каналов полнодоступное прямое | 83 |
| Включение каналов полнодоступное со сдвигом | 84 |
| Включение каналов телефонной сети неполнодоступное прямое | 87 |
| Включение каналов телефонной сети неполнодоступное равномерное | 86 |
| Включение каналов телефонной сети неполнодоступное смешанное | 90 |
| Включение каналов телефонной сети неполнодоступное со сдвигом | 89 |
| Включение каналов телефонной сети неполнодоступное с перехватом | 88 |
| Включение каналов телефонной сети неполнодоступное ступенчатое | 85 |
| Включение каналов телефонной сети полнодоступное прямое | 83 |
| Включение каналов телефонной сети полнодоступное со сдвигом | 84 |
| Включение каналов телефонной сети транспонированное простое | 91 |
| Включение линий неполнодоступное прямое | 87 |
| Включение линий неполнодоступное равномерное | 86 |
| Включение линий неполнодоступное смешанное | 90 |
| Включение линий неполнодоступное со сдвигом | 89 |
| Включение линий неполнодоступное с перехватом | 88 |
| Включение линий неполнодоступное ступенчатое | 85 |
| Включение линий полнодоступное прямое | 83 |
| Включение линий полнодоступное со сдвигом | 84 |
| Включение линий равнодоступное прямое | 83 |
| Включение линий транспонированное | 91 |
| Включение линий телефонной сети неполнодоступное прямое | 87 |
| Включение линий телефонной сети неполнодоступное равномерное | 86 |
| Включение линий телефонной сети неполнодоступное смешанное | 90 |
| Включение линий телефонной сети неполнодоступное со сдвигом | 89 |
| Включение линий телефонной сети неполнодоступное с перехватом | 88 |
| Включение линий телефонной сети неполнодоступное ступенчатое | 85 |
| Включение линий телефонной сети полнодоступное прямое | 83 |
| Включение линий телефонной сети полнодоступное со сдвигом | 84 |
| Включение линий телефонной сети простое транспонированное | 91 |
| Включение телефонного аппарата индивидуальное | 380 |
| Включение телефонного аппарата параллельное | 382 |
| Включение телефонного аппарата в междугородную телефонную станцию прямое | 384 |
| Включение телефонных аппаратов спаренное | 381 |
| Включение телефонных аппаратов циркулярное | 383 |
| ВКС | 274 |
| Вызов абонента по его заказу | 164 |
| Вызов абонента повторный без набора | 162 |
| Вызов абонента прямой | 158 |
| Вызов абонента сопровождающий | 157 |
| Вызов задержанный | 174 |
| Вызов обслуженный | 172 |
| Вызов первичный | 175 |
| Вызов повторный | 176 |
| Вызов поступивший | 171 |
| Вызов потерянный | 173 |
| Вызов телефонный | 169 |
| Вызов телефонный задержанный | 174 |
| Вызов телефонный обслуженный | 172 |
| Вызов телефонный первичный | 175 |
| Вызов телефонный повторный | 176 |
| Вызов телефонный поступивший | 171 |
| Вызов телефонный потерянный | 173 |
| Группа источников нагрузки | 230 |
| Группа источников телефонной нагрузки | 230 |
| Группа коммутационного поля нагрузочная | 112 |
| Группа коммутационного прибора связи коммутационная | 100 |
| Группа коммутационных приборов связи | 96 |
| Группа нагрузочная | 112 |
| ГТС | 20 |
| ДВО | 154 |
| Дисциплина обслуживания вызовов | 192 |
| Дисциплина обслуживания потоков телефонных вызовов | 192 |
| Длительность занятия | 217 |
| Длительность ожидания ответа станции | 220 |
| Длительность набора номера | 221 |
| Длительность разговора | 222 |
| Длительность разъединения | 223 |
| Длительность разъединения телефонного соединения | 223 |
| Длительность соединения | 219 |
| Длительность телефонного занятия | 217 |
| Длительность телефонного разговора | 222 |
| Длительность телефонного соединения | 219 |
| Длительность установления соединения | 218 |
| Длительность установления телефонного соединения | 218 |
| Доступность | 64 |
| Доступность к группе коммутационных приборов связи | 97 |
| Доступность к пучку каналов телефонной сети | 64 |
| Доступность к пучку линий телефонной сети | 64 |
| Единица сигнальная | 263 |
| Занятие телефонное | 215 |
| Запрет входящей связи временный | 167 |
| Заявка телефонная | 168 |
| Звено | 102 |
| Звено коммутации | 102 |
| Звонок | 324 |
| Звонок телефонного аппарата | 324 |
| Звонок телефонного аппарата дополнительный | 389 |
| ЗЛ | 61 |
| Зона нумерации | 17 |
| Зона нумерации телефонной сети | 17 |
| Зона тарифная | 288 |
| ЗСЛ | 60 |
| ЗТС | 16 |
| Индекс внутризоновый | 250 |
| Индекс междугородный | 251 |
| Индекс международный | 252 |
| Индекс сети | 249 |
| Индекс телефонной сети | 249 |
| Индекс телефонной сети внутризоновый | 250 |
| Индекс телефонной сети междугородный | 251 |
| Индекс телефонной сети международный | 252 |
| Индуктор | 326 |
| Индуктор телефонного аппарата | 326 |
| Интенсивность нагрузки | 227 |
| Интенсивность стационарного потока телефонных вызовов | 191 |
| Интенсивность телефонной нагрузки | 227 |
| Искание | 132 |
| Искание вынужденное | 133 |
| Искание групповое | 136 |
| Искание линейное | 137 |
| Искание обусловленное | 139 |
| Искание предварительное | 135 |
| Искание свободное | 134 |
| Искание серийное | 138 |
| Искатель декадно-шаговый | 130 |
| Искатель машинный | 131 |
| Искатель с индивидуальным приводом | 126 |
| Искатель с обратным приводом | 128 |
| Искатель с прямым приводом | 127 |
| Искатель шаговый | 129 |
| Искатель электромеханический | 125 |
| Источник нагрузки | 229 |
| Источник телефонной нагрузки | 229 |
| Канал вторичной сети временной | 7 |
| Канал вторичной сети пространственный | 6 |
| Канал сигнализации телефонной сети выделенный | 274 |
| Канал сигнализации телефонной сети общий | 275 |
| Каскад | 102 |
| Категория оконечного абонентского устройства | 300 |
| Категория оконечного абонентского телефонного устройства | 300 |
| Качество обслуживания телефонных вызовов | 195 |
| КГ | 100 |
| Код внутризоновый | 256 |
| Код междугородний | 257 |
| Код передачи сигналов телефонной сети сигнальный | 267 |
| Код сигнальный | 267 |
| Код станции | 258 |
| Код станции местной телефонной сети | 258 |
| Коммутатор | 99 |
| Коммутатор коммутационного поля | 99 |
| Коммутация автоматическая | 141 |
| Коммутация в сетях связи | 8 |
| Коммутация временная | 143 |
| Коммутация кроссовая | 146 |
| Коммутация оперативная | 145 |
| Коммутация полупостоянная | 146 |
| Коммутация пространственная | 142 |
| Коммутация ручная | 140 |
| Коммутация цифровая | 143 |
| Коммутация электронная | 144 |
| Комплект абонентский | 385 |
| Комплект коммутационной станции | 121 |
| Комплект спаренных телефонных аппаратов | 387 |
| Комплект таксофонов шнуровой исходящий | 388 |
| Комплект тревожной сигнализации таксофона | 393 |
| Комплект удаленного абонента | 386 |
| Конференц - связь | 160 |
| Коэффициент гармоник микрофона телефонного аппарата | 362 |
| Коэффициент гармоник телефона | 358 |
| Коэффициент гармонических искажений микрофона суммарный | 362 |
| Коэффициент гармонических искажений телефона суммарный | 358 |
| Коэффициент концентрации | 240 |
| Коэффициент концентрации телефонной нагрузки | 240 |
| Коэффициент местного эффекта | 372 |
| Коэффициент передачи | 359 |
| Коэффициент передачи | 370 |
| Коэффициент передачи телефонного аппарата | 370 |
| Коэффициент приема | 373 |
| Коэффициент приема телефонного аппарата | 373 |
| Коэффициент пучка каналов телефонной сети кроссировочный | 67 |
| Коэффициент пучка линий телефонной сети кроссировочный | 67 |
| Коэффициент тяготения | 243 |
| Коэффициент телефонного тяготения | 243 |
| Коэффициент телефонного тяготения нормированный | 244 |
| Коэффициент тяготения нормированный | 244 |
| Коэффициент уплотнения | 67 |
| КСТА | 387 |
| КЭ | 92 |
| Линия коммутационного поля коммутационного блока обходная внутризвенная | 119 |
| Линия коммутационного поля коммутационной станции промежуточная | 118 |
| Линия коммутационного поля коммутационного прибора связи | 117 |
| Линия коммутационного поля коммутационной станции обходная внутризвенная | 119 |
| Линия коммутационного поля коммутационной станции промежуточная | 118 |
| Линия телефонной сети абонентская | 62 |
| Линия телефонной сети заказная | 61 |
| Линия телефонной сети заказно-соединительная | 60 |
| Линия телефонной сети соединительная | 58 |
| Линия телефонной сети соединительная междугородная | 59 |
| Мембрана микрофона телефонного аппарата | 339 |
| Мембрана телефона | 339 |
| Микротелефон | 349 |
| Микрофон | 340 |
| Микрофон телефонного аппарата | 340 |
| Микрофон телефонного аппарата ближнего действия | 346 |
| Микрофон телефонного аппарата капсюльный | 348 |
| Микрофон телефонного аппарата направленный | 347 |
| Микрофон телефонного аппарата пьезоэлектрический | 345 |
| Микрофон угольный | 341 |
| Микрофон телефонного аппарата электретный | 342 |
| Микрофон телефонного аппарата электродинамический | 344 |
| Микрофон телефонного аппарата электромагнитный | 343 |
| МКЭ | 93 |
| МКС | 124 |
| МТС | 31 |
| Набор номера сокращенный | 155 |
| Нагрузка внутристанционная | 236 |
| Нагрузка входящая | 238 |
| Нагрузка избыточная | 234 |
| Нагрузка исходящая | 237 |
| Нагрузка обслуженная | 232 |
| Нагрузка поступающая | 231 |
| Нагрузка потерянная | 233 |
| Нагрузка телефонная | 225 |
| Нагрузка телефонная внутристанционная | 236 |
| Нагрузка телефонная входящая | 238 |
| Нагрузка телефонная избыточная | 234 |
| Нагрузка телефонная исходящая | 237 |
| Нагрузка телефонная обслуженная | 232 |
| Нагрузка телефонная поступающая | 231 |
| Нагрузка телефонная потерянная | 233 |
| Нагрузка телефонная транзитная | 239 |
| Нагрузка телефонная удельная | 235 |
| Нагрузка транзитная | 239 |
| Нагрузка удельная | 235 |
| Направление телефонной связи | 70 |
| Напряжение собственного шума угольного микрофона | 369 |
| Нелинейность амплитудной характеристики микрофона телефонного аппарата | 366 |
| Неравномерность частотной характеристики чувствительности микрофона телефонного аппарата | 361 |
| Неравномерность частотной характеристики чувствительности телефона | 256 |
| Номер зоновой телефонной сети абонентский | 254 |
| Номер местной телефонной сети абонентский | 253 |
| Номер междугородной телефонной сети абонентский | 255 |
| Номеронабиратель | 327 |
| Номеронабиратель дисковый | 328 |
| Номеронабиратель кнопочный | 329 |
| Номеронабиратель сенсорный | 330 |
| ОАКТС | 2 |
| Обслуживание без потерь | 200 |
| Обслуживание вызовов | 170 |
| Обслуживание заявок | 170 |
| Обслуживание комбинированное | 205 |
| Обслуживание с ограниченным ожиданием | 204 |
| Обслуживание с ожиданием | 203 |
| Обслуживание с потерями | 201 |
| Обслуживание с явными потерями | 202 |
| Обслуживание телефонных вызовов | 170 |
| Обслуживание телефонных вызовов без потерь | 200 |
| Обслуживание телефонных вызовов в порядке поступления | 206 |
| Обслуживание телефонных вызовов в случайном порядке | 207 |
| Обслуживание телефонных вызовов комбинированное | 205 |
| Обслуживание телефонных вызовов с ограниченным ожиданием | 204 |
| Обслуживание телефонных вызовов с ожиданием | 203 |
| Обслуживание телефонных вызовов с потерями | 201 |
| Обслуживание телефонных вызовов с приоритетом | 208 |
| Обслуживание телефонных вызовов с явными потерями | 202 |
| Обслуживание телефонных заявок | 170 |
| ОКС | 275 |
| OП | 75 |
| ОПП | 76 |
| ОС | 38 |
| Отдача телефона | 357 |
| Отдача микрофона телефонного аппарата | 363 |
| Отношение кроссировочное | 67 |
| Параметр потока вызовов | 190 |
| Параметр потока телефонных вызовов | 190 |
| Пауза телефонная | 167 |
| Переадресация | 156 |
| Переадресация вызова | 156 |
| Передача вызова абонента на автоинформатор | 165 |
| Переключатель рычажный | 331 |
| Переключатель телефонного аппарата рычажный | 331 |
| Подстанция телефонная | 39 |
| Поле коммутационное коммутационного блока | 109 |
| Поле коммутационное коммутационного прибора связи | 108 |
| Поле коммутационное коммутационной станции | 111 |
| Поле коммутационное ступени коммутации | 110 |
| Порядок обслуживания вызовов | 194 |
| Порядок обслуживания телефонных вызовов | 194 |
| Построение телефонной сети по способу соединения каждой коммутационной станции с каждой | 78 |
| Потери по времени | 199 |
| Потери по вызовам | 197 |
| Потери по нагрузке | 198 |
| Потери телефонные | 196 |
| Потери телефонные по времени | 199 |
| Потери телефонные по вызовам | 197 |
| Потери телефонные по нагрузке | 198 |
| Поток без последействия | 182 |
| Поток вызовов | 177 |
| Поток детерминированный | 178 |
| Поток ординарный | 181 |
| Поток Пальма | 189 |
| Поток примитивный | 176 |
| Поток простейший | 187 |
| Поток рекуррентный | 188 |
| Поток с ограниченным последействием | 183 |
| Поток с простым последействием | 184 |
| Поток симметричный | 185 |
| Поток случайный | 179 |
| Поток стационарный | 180 |
| Поток телефонных вызовов | 177 |
| Поток телефонных вызовов без последействия | 182 |
| Поток телефонных вызовов детерминированный | 178 |
| Поток телефонных вызовов ординарный | 181 |
| Поток телефонных вызовов от ограниченного числа однородных источников телефонной нагрузки | 186 |
| Поток телефонных вызовов Пальма | 189 |
| Поток телефонных вызовов примитивный | 186 |
| Поток телефонных вызовов простейший | 187 |
| Поток телефонных вызовов рекуррентный | 188 |
| Поток телефонных вызовов с ограниченным последействием | 183 |
| Поток телефонных вызовов с простым последействием | 184 |
| Поток телефонных вызовов симметричный | 185 |
| Поток телефонных вызовов случайный | 179 |
| Поток телефонных вызовов стационарный | 180 |
| ПП | 73 |
| ППВ | 77 |
| Прибор вызывной | 323 |
| Прибор вызывной тональный | 325 |
| Прибор связи коммутационный | 95 |
| Прибор телефонного аппарата вызывной | 323 |
| Прибор телефонного аппарата вызывной тональный | 325 |
| Проводность коммутационного прибора связи | 98 |
| Промлиния | 118 |
| ПС | 39 |
| Пункт расчета с абонентами | 294 |
| Путь местной телефонной сети основной | 74 |
| Путь соединительный | 5 |
| Путь соединительный внутристанционный | 120 |
| Путь телефонной сети обходной | 75 |
| Пууть телефонной сети обходной промежуточный | 76 |
| Путь телефонной сети последнего выбора | 77 |
| Путь телефонной сети прямой | 73 |
| Пучок каналов неполнодоступный | 66 |
| Пучок каналов неравнодоступный | 66 |
| Пучок каналов полнодоступный | 65 |
| Пучок каналов равнодоступный | 65 |
| Пучок каналов телефонной сети | 63 |
| Пучок каналов телефонной сети неполнодоступный | 66 |
| Пучок каналов телефонной сети полнодоступный | 65 |
| Пучок коммутационных приборов | 96 |
| Пучок линий неполнодоступный | 66 |
| Пучок линий неравнодоступный | 66 |
| Пучок линий полнодоступный | 65 |
| Пучок линий равнодоступный | 65 |
| Пучок линий телефонной сети | 63 |
| Пучок линий телефонной сети неполнодоступный | 66 |
| Пучок линий телефонной сети полнодоступный | 65 |
| Разборчивость телефонного аппарата слоговая | 376 |
| Район телефонный | 25 |
| Район телефонный узловой | 26 |
| Расчет авансный | 281 |
| Расчет кредитный | 282 |
| Расчет наличный | 283 |
| Расчет с абонентами телефонной сети авансный | 281 |
| Расчет с абонентами телефонной сети кредитный | 282 |
| Расчет с абонентами телефонной сети наличный | 283 |
| РАТС | 33 |
| Режим работы сети ОКС квазисвязанный | 279 |
| Режим работы сети ОКС несвязанный | 278 |
| Режим работы сети ОКС связанный | 277 |
| Розетка телефонного аппарата | 351 |
| Розетка телефонного аппарата штепсельная | 352 |
| Розетка телефонного аппарата штепсельная с конденсатором | 353 |
| РТС | 28 |
| Связь междугородная по паролю | 166 |
| Связь телефонная | 3 |
| Связь телефонная входящая | 72 |
| Связь телефонная исходящая | 71 |
| СЕ | 263 |
| Сеть внутризоновая | 18 |
| Сеть междугородная | 15 |
| Сеть местная | 19 |
| Сеть общих каналов сигнализации телефонной сети | 276 |
| Сеть ОКС | 276 |
| Сеть телефонная | 11 |
| Сеть телефонная автоматически коммутируемая общегосударственная | 2 |
| Сеть телефонная аналоговая | 13 |
| Сеть телефонная аналого-цифровая | 14 |
| Сеть телефонная внутризоновая | 18 |
| Сеть телефонная городская | 20 |
| Сеть телефонная зоновая | 16 |
| Сеть телефонная комбинированная | 22 |
| Сеть телефонная междугородная | 15 |
| Сеть телефонная местная | 19 |
| Сеть телефонная нерайонированная | 24 |
| Сеть телефонная районированная | 23 |
| Сеть телефонная сельская | 21 |
| Сеть телефонная цифровая | 12 |
| Сигнал информационный | 264 |
| Сигнал линейный | 266 |
| Сигнал телефонной сети информационный | 264 |
| Сигнал телефонной сети линейный | 266 |
| Сигнал телефонной сети управления | 265 |
| Сигнал управления | 265 |
| Сигнализация абонента поисковая | 161 |
| Сигнализация абонентская | 260 |
| Сигнализация внутристанционная | 262 |
| Сигнализация внутриузловая | 262 |
| Сигнализация межстанционная | 261 |
| Сигнализация телефонной сети абонентская | 260 |
| Сигнализация телефонной сети внутристанционная | 262 |
| Сигнализация телефонной сети внутриузловая | 262 |
| Сигнализация телефонной сети межстанционная | 261 |
| Система автоматизированной телефонной связи общегосударственная | 1 |
| Система заказная | 150 |
| Система закрытая | 146 |
| Система комбинированная | 153 |
| Система коммутационная | 10 |
| Система немедленная | 151 |
| Система обслуживания заявок заказная | 150 |
| Система обслуживания заявок комбинированная | 153 |
| Система обслуживания заявок немедленная | 151 |
| Система обслуживания заявок скорая | 152 |
| Система открытая | 274 |
| Система расчета с абонентами телефонной сети | 280 |
| Система сигнализации | 259 |
| Система сигнализации телефонной сети | 259 |
| Система скорая | 152 |
| Система с постоянными кодами и индексами выхода | 248 |
| Система телефонной нумерации | 245 |
| Система телефонной нумерации закрытая | 246 |
| Система телефонной нумерации открытая | 247 |
| Система телефонной нумерации с постоянными кодами и индексами выхода | 248 |
| Система эксплуатации заказная | 150 |
| Система эксплуатации комбинированная | 153 |
| Система эксплуатации немедленная | 151 |
| Система эксплуатации скорая | 152 |
| СЛ | 58 |
| СЛМ | 59 |
| Соединение телефонное | 216 |
| Соединитель | 122 |
| Соединитель коммутационной системы | 122 |
| Соединитель коммутационной системы многократный | 123 |
| Соединитель коммутационной системы многократный координатный | 124 |
| Соединитель многократный | 123 |
| Сообщение телефонное | 224 |
| Сопротивление угольного микрофона динамическое | 368 |
| Сопротивление угольного микрофона статическое | 367 |
| Способ иерархический. | 82 |
| Способ каждая с каждой. | 78 |
| Способ комбинированный. | 81 |
| Способ обслуживания. | 193 |
| Способ обслуживания телефонных вызовов | 193 |
| Способ передачи сигналов батарейный | 271 |
| Способ передачи сигналов многочастотный | 273 |
| Способ передачи сигналов по выделенному каналу сигнализации | 268 |
| Способ передачи сигналов по общему каналу сигнализации | 269 |
| Способ передачи сигналов по разговорному каналу | 270 |
| Способ передачи сигналов частотный | 272 |
| Способ полуавтоматический | 148 |
| Способ построения телефонной сети иерархический | 82 |
| Способ построения телефонной сети комбинированный | 81 |
| Способ построения телефонной сети радиальный | 80 |
| Способ построения телефонной сети узловой | 79 |
| Способ радиальный | 80 |
| Способ ручной | 147 |
| Способ узловой | 79 |
| Способ установления соединения автоматический | 149 |
| Способ установления соединения полуавтоматический | 148 |
| Способ установления соединения ручной | 147 |
| Способ учета стоимости телефонных разговоров индивидуальный | 290 |
| Способ учета стоимости телефонных разговоров централизованный | 291 |
| Способность направления телефонной связи пропускная | 69 |
| Способность пучка каналов пропускная | 68 |
| Способность пучка каналов телефонной сети пропускная | 68 |
| Способность пучка линий пропускная | 68 |
| Способность пучка линий телефонной сети пропускная | 68 |
| Средства телефонной связи. | 4 |
| Станция коммутационная. | 9 |
| Станция междугородной телефонной сети оконечно-транзитная | 41 |
| Станция местной телефонной сети опорная | 40 |
| Станция местной телефонной сети опорно-транзитная | 42 |
| Станция телефонная | 27 |
| Станция телефонная автоматическая | 29 |
| Станция телефонная автоматическая декадно-шаговой системы | 53 |
| Станция телефонная автоматическая квазиэлектронной системы | 55 |
| Станция телефонная автоматическая координатной системы. | 54 |
| Станция телефонная автоматическая релейной системы. | 57 |
| Станция телефонная автоматическая цифровая | 30 |
| Станция телефонная автоматическая электронной системы | 56 |
| Станция телефонная городская | 34 |
| Станция телефонная междугородная | 31 |
| Станция телефонная междугородная автоматическая | 32 |
| Станция телефонная оконечная | 38 |
| Станция телефонная районная автоматическая | 33 |
| Станция телефонная ручная | 28 |
| Станция телефонная узловая | 37 |
| Станция телефонная учрежденческо-производственная | 35 |
| Станция телефонная центральная | 36 |
| Структура коммутационного поля коммутационного блока звеньевая | 113 |
| Структура коммутационного поля коммутационного блока звеньевая древовидная | 115 |
| Структура коммутационного поля коммутационного блока однозвенная | 114 |
| Структура коммутационного поля коммутационной станции звеньевая | 113 |
| Структура коммутационного поля коммутационной станции звеньевая древовидная | 115 |
| Структура коммутационною поля коммутационной станции однозвенная. | 114 |
| СТС | 21 |
| Ступень искания | 107 |
| Ступень коммутации | 106 |
| Счетчик телефонный абонентский | 289 |
| ТА | 301 |
| ТА МБ | 305 |
| ТА тастатурный | 318 |
| Таксофон | 321 |
| Таксофон междугородний | 322 |
| Тариф за дополнительные виды обслуживания | 286 |
| Тариф телефонных разговоров повременной. | 287 |
| Тариф услуг телефонной сети | 285 |
| Тарификация услуг телефонной сети | 284 |
| Тастатура | 329,330 |
| ТА ЦБ | 306 |
| Телефон | 332 |
| Телефон-автомат | 321 |
| Телефон капсюльный | 338 |
| Телефон пьезоэлектрический | 334 |
| Телефон электродинамический | 333 |
| Телефон электромагнитный | 335 |
| Телефон электромагнитный с дифференциальной электромагнитной системой. | 337 |
| Телефон электромагнитный с простой электромагнитной системой | 336 |
| Техника телефонная абонентская | 295 |
| Точка коммутации | 101 |
| Точка коммутации коммутационного поля | 101 |
| Точка пересечения | 101 |
| Точка скрещивания | 101 |
| Трубка микротелефонная | 349 |
| ТУ | 43 |
| Тяготение | 241 |
| Тяготение равномерное | 242 |
| Тяготение равномерное телефонное | 242 |
| Тяготение телефонное | 241 |
| УАК | 44 |
| Уведомление абонента о поступлении вызова | 163 |
| УВС | 45 |
| УВСМ | 46 |
| Узел автоматической коммутации телефонный | 44 |
| Узел автоматический телефонный декадно-шаговой системы | 53 |
| Узел автоматический телефонный квазиэлектронной системы | 55 |
| Узел автоматический телефонный координатной системы | 54 |
| Узел антоматический телефонный релейной системы | 57 |
| Узел автоматический телефонный электронной системы | 56 |
| Узел входящего междугородного сообщения телефонный | 46 |
| Узел входящего сообщения телефонный | 45 |
| Узел заказно-соединительных линий телефонный | 48 |
| Узел исходящего-входящего сообщения телефонный | 49 |
| Узел исходящею сообщения телефонный | 47 |
| Узел обходных связей | 50 |
| Узел сельско-пригородной связи | 51 |
| Узел специальных служб телефонный | 52 |
| Узел телефонный | 43 |
| УЗСЛ | 48 |
| УИВС | 49 |
| УИС | 47 |
| УОС | 50 |
| УПТС | 35 |
| УС | 37 |
| УСП | 51 |
| УСС | 52 |
| Установка вызова абонента на ожидание | 159 |
| Устройство абонентское | 296 |
| Устройство абонентское линейное | 298 |
| Устройство абонентское оконечное | 297 |
| Устройство абонентское станционное | 299 |
| Устройство абонентское телефонное | 296 |
| Устройство абонентское телефонное автонаборное | 391 |
| Устройство абонентское телефонное линейное | 298 |
| Устройство абонентское телефонное оконечное | 297 |
| Устройство абонентское телефонное станционное | 299 |
| Характеристика коэффициента передачи телефонного аппарата частотная | 371 |
| Характеристика коэффициента приема телефонного аппарата частотная | 374 |
| Характеристика микрофона телефонного аппарата амплитудная | 365 |
| Характеристика отдачи микрофона телефонного аппарата частотная | 364 |
| Характеристика чувствительности микрофона телефонного аппарата частотная | 360 |
| Характеристика чувствительности телефона частотная. | 355 |
| ЦАТС. | 30 |
| ЦС. | 36 |
| Час наибольшей телефонной нагрузки | 228 |
| Часозанятие телефонное | 226 |
| Чувствительность микрофона телефонного аппарата | 359 |
| Чувствительность телефона | 354 |
| Чувствительность телефонного аппарата к вызывному сигналу | 375 |
| Шнур | 120 |
| Шнур микротелефонный | 350 |
| Шнур телефонный | 350 |
| Эквивалент затухания местного эффекта | 379 |
| Эквивалент затухания передачи телефонного аппарата | 377 |
| Эквивалент затухания приема телефонного аппарата | 378 |
| Элемент связи коммутационный | 92 |
| Элемент связи коммутационный бесконтактный | 94 |
| Элемент связи коммутационный механический | 93 |

Таблица 3

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ ЭКВИВАЛЕНТОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Accepted telephone call | 171 |
| Analog telephone network | 13 |
| Analog to digital telephone network | 14 |
| Any terminated call service delay probability | 212 |
| Associated channel signalling | 268 |
| Attendant assistance conferencing | 160 |
| Attendant telephone traffic | 232 |
| Automatic call diversion | 156 |
| Automatic exchange | 29 |
| Automatic operation | 149 |
| Automatic redeal | 162 |
| Automatic switching | 141 |
| Automatic switching entity | 44 |
| Automatic telephone set | 308 |
| Automatic trunk exchange | 32 |
| Autorisation code | 166 |
| Availability to telephone network circuit group | 64 |
| Availability to the switching device group | 97 |
| Battery signalling | 271 |
| Busy telephone traffic hour | 228 |
| Call congestion | 116 |
| Call indicating device | 323 |
| Call waiting | 159 |
| Called telephone traffic | 238 |
| Called telephony | 72 |
| Calling telephone traffic | 237 |
| Calling telephony | 71 |
| Carbon microphone | 341 |
| Central exchange | 36 |
| Central office area | 25 |
| Circuit group telephone network cross-patching factor | 67 |
| Circuit group telephone network traffic capacity | 68 |
| Closed telephone numbering system | 246 |
| Coin box set | 321 |
| Combined application system | 153 |
| Common channel signalling | 269 |
| Common channel signalling network | 276 |
| Communication path | 5 |
| Conditional selection | 139 |
| Connecting path | 120 |
| Continuous hunting | 134 |
| Continuous hunting contacts | 138 |
| Cross switching | 146 |
| Crossbar entity | 54 |
| Crossbar exchange | 54 |
| Decade step-by-step entity | 53 |
| Decade step-by-step exchange | 53 |
| Delayed telephone call | 174 |
| Delayed telephone call service more than fixed time probability | 213 |
| Determinant telephone call flow | 178 |
| Dial | 327 |
| Dial-tone delay | 220 |
| Dialling-time | 221 |
| Digital automatic exchange | 30 |
| Digital telephone network | 12 |
| Direct full-available line connection | 83 |
| Direct full-available trunk circuit connection | 83 |
| Direct-action selector | 127 |
| Electromechanical selector | 125 |
| Electronic entity | 56 |
| Electronic exchange | 56 |
| Electronic switching | 144 |
| Exuberant telephone traffic | 234 |
| Fast application service | 152 |
| First telephone call | 175 |
| Fixed telephone call flow | 180 |
| Fixed telephone call flow intensity | 191 |
| Follow me | 157 |
| Frequency signalling | 272 |
| Full-available telephone network circuit group | 65 |
| Gravity factor | 243 |
| Group selection | 136 |
| Handset | 349 |
| Hot line | 158 |
| Immediate application service | 151 |
| Incoming information switching entity | 45 |
| Intermediate line | 118 |
| Interzone code | 256 |
| Interzone exchange network | 18 |
| Interzone index | 250 |
| Intraoffice telephone traffic | 236 |
| Junction area | 26 |
| Limited-available telephone network circuit group | 66 |
| Linear selection | 137 |
| Local battery telephone set | 305 |
| Local exchange | 34 |
| Local exchange network | 19 |
| Local exchange area first choice route | 74 |
| Local telephone network customer number | 253 |
| Local telephone network exchange code | 258 |
| Logatom articulation | 376 |
| Lost telephone call | 173 |
| Lost telephone traffic | 233 |
| Loudspeaking telephone set | 314 |
| Magneto | 326 |
| Manual exchange | 28 |
| Manual operation | 147 |
| Manual switching | 140 |
| Manual telephone set | 307 |
| Mechanical selector | 131 |
| Mechanical switching element | 93 |
| Microphone | 340 |
| Microphone capsule | 348 |
| More than fixed queue probability | 214 |
| Multiexchange network | 23 |
| Multifrequency signalling | 273 |
| National automatic telephone communication system | 1 |
| Numerical selection | 133 |
| Offered telephone traffic | 231 |
| Only telephone call flow | 181 |
| Open telephone numbering system | 247 |
| Operative switching | 145 |
| Outgoing information switching entity | 47 |
| Paging | 161 |
| Palm telephone call flow | 189 |
| Primary telephone call loss probability | 209 |
| Private exchange | 35 |
| Public telephone network | 20 |
| Pulse controlled selector | 130 |
| Push-button dial | 329 |
| Push-button telephone set | 318 |
| Quality of telephone call service | 195 |
| Ouasielectronic entity | 55 |
| Ouasielectronic exchange | 55 |
| Random telephone call flow | 179 |
| Receiving reference equivalent | 378 |
| Recording application service | 150 |
| Reference equivalent of side-tone path | 379 |
| Relay entity | 57 |
| Relay exchange | 57 |
| Repeated telephone call | 176 |
| Repeated telephone call loss probability | 210 |
| Reverse-motion selector | 128 |
| Rotary dial | 328 |
| Rural telephone network | 21 |
| Selection | 132 |
| Semiautomatic operation | 148 |
| Sending reference equivalent | 377 |
| Separate drive selector | 126 |
| Serviced telephone call | 172 |
| Shared-service line circuit | 387 |
| Signal unit | 263 |
| Simplest telephone call flow | 187 |
| Single-exchange network | 24 |
| Single-stage switching | 114 |
| Space channel | 6 |
| Space switching | 142 |
| Space switching unit | 105 |
| Speech channel signalling | 270 |
| Speed calling | 155 |
| Stage of selection | 107 |
| Standardized gravity factor | 244 |
| Static switching element | 94 |
| Step-by-step selector | 129 |
| Subexchange | 39 |
| Subscriber's telephone line | 298 |
| Subscriber's telephone meter | 289 |
| Subscriber's telephone station | 297 |
| Switch hook | 331 |
| Switch of the switching field | 99 |
| Switching device conductivity | 98 |
| Switching device group | 96 |
| Switching device of communication | 95 |
| Switching device communication switching group | 100 |
| Switching device communication switching field | 108 |
| Switching at the network | 8 |
| Switching element | 92 |
| Switching entity | 43 |
| Switching exchange | 9 |
| Switching exchange complement | 121 |
| Switching exchange switching field | 111 |
| Switching field line | 117 |
| Switching field source group | 112 |
| Switching link | 102 |
| Switching node | 101 |
| Switching system | 10 |
| Switching system connector | 122 |
| Switching system multiple connector | 123 |
| Switching system multiple coordinate connector | 124 |
| Switching stage | 106 |
| Switching stage switching field | 110 |
| Switching unit | 103 |
| Switching unit switching field | 109 |
| Symmetrical telephone call flow | 185 |
| Tandem exchange | 37 |
| Tariff zone | 288 |
| Telephone answering and recording set | 320 |
| Telephone answering set | 392 |
| Telephone bell | 324 |
| Telephone call | 169 |
| Telephone call combined service | 205 |
| Telephone call connection | 216 |
| Telephone call connection set-up delay | 218 |
| Telephone call connection time | 219 |
| Telephone call demand | 168 |
| Telephone call flow | 177 |
| Telephone call flow of limited number source | 186 |
| Telephone call flow rate | 190 |
| Telephone call flow with limited after-operation | 183 |
| Telephone call flow with simple after-operation | 184 |
| Telephone call flow without after-operation | 182 |
| Telephone call-hour | 226 |
| Telephone call loss | 197 |
| Telephone call release time | 223 |
| Telephone call service | 170 |
| Telephone call service delay probability | 211 |
| Telephone call service in direct order | 206 |
| Telephone call service in random order | 207 |
| Telephone call service operation | 193 |
| Telephone call service older | 194 |
| Telephone call service schedule | 192 |
| Telephone call service with delay | 203 |
| Telephone call service with limited delay | 204 |
| Telephone call service with loss | 201 |
| Telephone call service without loss | 200 |
| Telephone call service with priority | 208 |
| Telephone communication | 224 |
| Telephone communication resources | 4 |
| Telephone earphone | 332 |
| Telephone earphone capsule | 338 |
| Telephone exchange | 27 |
| Telephone gravitation | 241 |
| Telephone holding device | 390 |
| Telephone holding time | 222 |
| Telephone loss | 196 |
| Telephone network | 11 |
| Telephone network alternative route | 75 |
| Telephone network between exchange signalling | 261 |
| Telephone network circuit group | 63 |
| Telephone network connecting line | 58 |
| Telephone network control signal | 265 |
| Telephone network customer line | 62 |
| Telephone network customer signalling | 260 |
| Telephone network direct route | 73 |
| Telephone network direct limited-available line connection | 87 |
| Telephone network high circuit group | 76 |
| Telephone network index | 249 |
| Telephone network information signal | 264 |
| Telephone network intercepted limited-available line connection | 88 |
| Telephone network interexchange signalling | 262 |
| Telephone network international index | 252 |
| Telephone network interzone index | 250 |
| Telephone network last choice route | 77 |
| Telephone network lineal signal | 266 |
| Telephone network mixed limited-available line connection | 90 |
| Telephone network numbering zone | 17 |
| Telephone network record operator's line | 61 |
| Telephone network routing | 70 |
| Telephone network routing traffic capacity | 69 |
| Telephone network seizure | 215 |
| Telephone network services tariff | 285 |
| Telephone network services tariff system | 284 |
| Telephone network signal transmitting signal code | 267 |
| Telephone network signalling associated channel | 274 |
| Telephone network signalling common channel | 275 |
| Telephone network signalling system | 259 |
| Telephone network simple transposed line connection | 91 |
| Telephone network slipped full-available line connection | 84 |
| Telephone network slipped limited-available line connection | 89 |
| Telephone network step limited-available line connection | 85 |
| Telephone network trunk connecting line | 59 |
| Telephone network trunk index | 251 |
| Telephone network trunk-record junction circuit | 60 |
| Telephone network uniform limited-available line connection | 86 |
| Telephone numbering system | 245 |
| Telephone rest | 167 |
| Telephone seizure | 215 |
| Telephone seizure time | 217 |
| Telephone set. | 301 |
| Telephone time loss | 199 |
| Telephone traffic | 225 |
| Telephone traffic intensity | 227 |
| Telephone traffic load factor | 240 |
| Telephone traffic loss | 198 |
| Telephone traffic source | 229 |
| Telephone traffic source group | 230 |
| Telephony | 3 |
| Terminal exchange | 38 |
| Time switching | 143 |
| Time dividing channel | 7 |
| Time switching unit | 104 |
| Tone ringer | 325 |
| Transit telephone traffic | 239 |
| Trunk code | 257 |
| Trunk coin box set | 322 |
| Trunk exchange | 31 |
| Trunk incoming information switching entity | 46 |
| Trunk offering | 163 |
| Trunk telephone network | 15 |
| Trunk telephone network customer number | 255 |
| Uniform gravitation | 242 |
| Unit telephone traffic | 235 |
| Variable transfer | 165 |
| Videophone | 317 |
| Wake-up service | 164 |
| Zone telephone network | 16 |
| Zone telephone network customer number | 254 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством связи СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

О. И. Иванова, д-р техн. наук (руководитель темы); А. П. Пшеничников, канд. техн. наук (руководитель работ); О. М. Денисьева, канд. техн. наук (ответственный исполнитель); Е. Н. Харитонова; И. Р. Серегина; 3. А. Красавина; Е. С. Дубынина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.88 № 3764

3. ВЗАМЕН ГОСТ 19472-80; ГОСТ 18490-85

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения, перечисления, термина |
| --- | --- |
| ГОСТ 15845-80 | Т. 350 |
| ГОСТ 21835-84 | Вводная часть |
| ГОСТ 22348-86 | Вводная часть |